Er Si共掺ZnO薄膜1.54 m光发射特性的研究

王啸1，樊永良1，徐飞2，蒋最敏1

1 复旦大学表面物理国家重点实验室，上海 200433

2 上海大学理学院物理系，上海 200444

利用磁控溅射法，以热氧化SiO2/p-Si(100)作为衬底，通过交替生长20层Er：ZnO层（厚度：6纳米）和Si：ZnO层（厚度：2纳米）制备出Er Si共掺ZnO薄膜多层结构膜。研究了在不同退火温度下，多层结构薄膜中Er3+的1.54 m光发射特性。研究表明，当退火温度达到1000 oC时，多层结构薄膜中Er3+的发光强度达到最大。同时作为对比，制备了总厚度与多层薄膜相同的Er掺杂ZnO （Er：ZnO）薄膜。实验表明，多层结构薄膜在1.54 m处的发光远强于不带纳米Si的Er掺杂ZnO薄膜。Er3+的1.54 m光发射增强特性归因于Si：ZnO层中的纳米硅宽带敏化剂传递能量给附近的Er：ZnO层中的Er离子这一纳米硅光敏化机制。并且，此时多层结构薄膜的Er3+光致发光特性呈现出一种非单调的温度效应。具体地，14K到50K之间，强度几乎保持不变；随着温度的升高到225K时，强度达到最大值；接着呈短暂下降，而后随着温度升高再次有所增加。特别地，室温下的光致发光强度远强于14K的时候。