利用液晶盒电光性质测量进行启发示物理教学

王铮， 曹学伟，陆文强，孙 骞

（南开大学 物理科学学院，天津 300071）

近代物理实验是一门具有很强的综合性和技术性的实验课程。其内容涉及广泛：包含原子物理、核探测技术、激光、X射线、磁共振、微波技术、低温物理、半导体物理等等。在课程的选题上，除来源于在物理学发展史上具有重大意义的经典实验之外还从科研实践中选取题目，如铌酸锂晶体的电光性质测量。

教学实践中，我们注意到单纯的指令式教学在培养学生基本实验素养上远远不够。近代物理实验这种近似基于准科研实践的课程，应该包括对学生在大学物理实验课程中所学基本技能的考核，这就要求我们根据实际情况进行启发式教学，使学生得到最大程度的锻炼。液晶盒电光性质的测量就为我们提供了一个很好的选择。

液晶盒电光性质的测量实验本身很简单，目前也有成套教学仪器出售。但这对学生的动手能力锻炼不足，因此在教学中我们让学生从零开始，先制备液晶盒，再进行测量。在具体实践中，先向学生布置题目，提供参考论文，让学生对实验大体有所了解，然后到实验室了解具体实验情况，包括实验室已准备的样品，仪器，具体流程，相关仪器设备的使用，如烘干箱，超声清洗机。通过和教师讨论提出实验设想。

学生在制备液晶盒过程中，从切割ITO玻璃开始，然后清洗，涂抹取向剂，放置间隙物，制盒，灌注液晶。在此阶段，学生要用到超声清洗机，烘干箱，匀胶机。我们要求学生制备TN型，和AP型两种液晶盒。

液晶盒制备完毕后，设计实验方案，包括光路设计，需测物理量的选择，以及实现，如何利用现有设备实现预期设想。

在整个实验过程中，教师主要负责开始的实验介绍，以及设备指导，在具体实验中不做过多干涉，由学生自行讨论解决。

本实验是将科研的思维方式和方法引入教学的创新型实验，培养学生的创新能力和创新意识。学生通过本实验的学习，了解科研的基本流程，学会自行提出实验方案并加以实现，掌握分析实验数据和预测实验结果的方法。通过启发式教学培养学生的调研能力、动手能力和以及团队精神等综合实验素质。