相对论验证试验

—0458030 盛锋锋

1引言：

相对论是20世纪物理学史上最重大的成就之一，它包括狭义相对论和广义相对论两个部分，狭义相对论变革了从牛顿以来形成的时空概念，提示了时间与空间的统一性和相对性，建立了新的时空观。狭义相对论最重要的结论是使质量守恒失去了独立性。它和能量守恒原理融合在一起，质量和能量可以互相转化。如果物质质量是M，光速是C，它所含有的能量是。

2摘要：

本实验通过同时测量速度接近光速C的高速电子( 粒子)的动量和动能来证明狭义相对论的正确性

3 关键词：相对论  Al膜  电离截面

4 正文：

(1)实验原理：

以快速电子粒子作为研究对象，同时测量其动量和能量，作图并与相对论和经典理论得出的图比较，以验证狭义相对论的正确性。粒子的能量在0.4～2.27MeV范围，其速度非常接近光速C。所以能验证动质能的相对论关系。

实验用放射源放射出的经准直后垂直射入均匀真空磁场中，由于受到洛仑兹力作用而作圆周运动，设半径为R，均匀磁场为B, 粒子速度为V.则动量P=eBR.能量由NaI(Tl)单晶γ闪烁谱仪测量。

(2)实验装置：

实验装置主要由以下部分组成: ①真空、非真空半圆聚焦B磁谱仪; ②B放射源90Sr—90Y (强度≈ 1毫居里) , 定标用C放射源137Cs和60Co (强度≈ 2微居里) ; ③200LmA l 窗N a I(T l) 闪烁探头; ④数据处理计算软件; ⑤高压电源、放大器、多道脉冲幅度分析器.

（3）　实验方法与结果

实验条件 多道分析器 高压715V,增益3.00，真空-0.12MPa。

实验时用γ放射源137Cs 和60Co 对N a I (T l) 闪烁探头进行能量定标以确定入射粒子的动能E 与道数CH 的关系

得道数与能量 ，软件自动处理如下。

（4） 手动计算电子能量

γ放射源137Cs 和60Co定标如下

CH=580  E=1.17

CH=665  E=1.33

CH=324  E=0.662

CH=82   E=0.184

Origin软件拟合得

将的道址代入得

由于磁场有塑料膜隔绝真空，N a I(T l) 闪烁探头有Al膜，所以要修正能量。定标用的γ射线是原子核衰变或裂变时放出的辐射，本质上它是一种能量比可见光和X射线高得多的电磁辐射，γ射线穿透Al膜不损失能量。而粒子实际上是高速运动的电子，通过物质会与物质发生电离、激发、散射和韧致辐射三种作用，因此需要修正。

修正时注意1，先修正Al膜再修正塑料膜，因为先经塑料膜再经Al膜测量的，修正是逆过程。

2，只修正一层塑料膜，因为由P=eBR测电子动量是磁场中的电子动量，从磁场到探测器只经过一层塑料膜。

Al膜修正数据                          塑料膜修正数据

用线性插值法修正

【如22.7cm对应0.693MeV，在Ef 0.650—0.700之间，Ei 对应为0.740—0.790MeV。则Ef为0.693MeV对应Ei为】

修正后得

（5）对Al膜修正数据和塑料膜修正数据分析

用origin拟合，横坐标是电子能量，纵坐标是膜吸收的能量

可见对于能量越低的电子，膜对电子的吸收能力越大。以电离作用为例， 根据Worthington-Tomlin公式

Qw为电离截面Ew是电子的电离能，U=Ep/Ew，Ep是入射电子能量，ab是两个常数。令，ƒ随U变化如下图所示

理论和实验均表明当U≈3-5时ƒ有一最大值。相对论实验的ß粒子能量比电子电离能大得多，所以能量越小对应的电离截面越大，越容易电离膜内原子，膜吸收的能量也越大。

（6）结论

由实验图与相对论和经典理论比较可知：在低速情况下，相对论，经典理论和实际情况很好的符合；在高速情况，实际粒子遵循相对论理论。该实验很好的验证了狭义相对论。

5致谢

近代物理课各位知道老师指导

6参考文献

（1），近代物理实验补充讲义 复旦大学物理教学实验中心

（2），改进型验证相对论效应实验装置

陈玲燕　秦树基　张　哲　汤学峰　李　雅　顾　牡

(同济大学物理系近代物理实验室, 上海　200092)

（3），ß粒子验证相对论动量一能量关系实验中的一些问题

郭慧民” 周 会。