## Slide 1: X光系列实验
王天纵 张铎

## Slide 2: 基础知识
1、波长在10-8m到10-11m范围的电磁波为X光。
2、高速运动的电子和原子碰撞时，是内层电子跃迁，从而产生X光。
3、如右下图所示，X光谱线有“线光谱”也即“X射线特征光谱”，此谱线反 映了物质的特性。也有“连续谱”，也即“轫致辐射”，产生原因是高速 电子接近原子核，其产生偏转并发出电磁辐射。
4、布拉格散射
当X光的波长与晶面间距满足以下
关系时，反射角等于入射角的方向
上会获得很大的反射率。

## Slide 3: 实验仪器：Leybold X-ray apparatus
(1)接地电子发射极
(2)钼靶
(3)铜块
(4)螺旋状热沉
(5)管脚

## Slide 4: 实验内容
1、测定材料对X光的衰减系数μ与其原子序数Z的关系；
2、设计实验估算钼靶X光管发射K系列特征谱所需要的最小电子加速电压；
3、设计实验来观察验证康普顿效应。

## Slide 5: 实验一：X光的衰减系数μ与其原子序数Z的关系
I = I0· e-μd
各金属片衰减系数总图

## Slide 6: 实验一：X光的衰减系数μ与其原子序数Z的关系
反思与改进：
1、6个数据点过少；
2、峰值偏移；
3、铁元素计数率太小，铜偏离预期结果较大。

## Slide 7: 实验一：X光的衰减系数μ与其原子序数Z的关系
Al
Zr
Ag
Mo
Cu
吸收率与原子序数的关系
吸收率与原子序数的三次方的关系
Al
Zr
Ag
Mo
Cu

## Slide 8: 实验一：X光的衰减系数μ与其原子序数Z的关系
Al
Zr
Ag
Mo
Cu
吸收率与原子序数的关系
Fe
吸收率与原子序数的三次方的关系
Al
Zr
Ag
Mo
Cu
Fe

## Slide 9: 实验一：X光的衰减系数μ与其原子序数Z的关系
吸收率与原子序数三次方的关系（去铜）
吸收率与原子序数三次方的关系（去铜、铁）
Al
Zr
Ag
Mo
Fe
Al
Zr
Ag
Mo

## Slide 10: 实验二：钼靶发射K系列特征谱最小电子加速电压
20.5kV，20.6kV，20.7kV

## Slide 11: 实验二：钼靶发射K系列特征谱最小电子加速电压
20.6kV
20.5kV

## Slide 12: 实验二：钼靶发射K系列特征谱最小电子加速电压
反思与改进：
1、如何辨别是否存在Kα峰；
2、重复试验中所发现的问题。

## Slide 13: 实验三：观察验证康普顿效应
康普顿效应

## Slide 14: 实验三：观察验证康普顿效应
查阅到相关实验材料，里面提到X光波长与铜箔的透射率TCu间的关系可以用公式表述为：

## Slide 15: 实验三：观察验证康普顿效应
实验思路
1、无衰减的计数率R0
2、在波长为λ1时衰减后的计数率R1
3、在波长为λ2时衰减后的计数率R2
4、背景辐射的计数率R
T1=（R1-R）/（R0-R）
T2=（R2-R）/（R0-R）
λ1
λ2
Δλ

## Slide 16: 实验三：观察验证康普顿效应
第一次实验：
设置target偏转角为20度，sensor偏转角为150度，根据设计思路中的步 骤，测量并计算得出 Δλ测量 = 7.09 pm
根据 得出 Δλ理论 = 4.53 pm

## Slide 17: 实验三：观察验证康普顿效应
查阅相关论文，知X光透射率与波长满足以下方程：
且α、λ需要测量，因为它可能受到实验环境（湿度，温度）和仪器差异的影响。

## Slide 18: 实验三：观察验证康普顿效应
第二次实验：
准备工作
解出 中的α与n。
步骤
1、选用NaCl晶体，测出Kα、Kβ 的角度；
2、锁定两个角度，在不衰减与衰减的情况下各测500秒，尔后使用Replay功能查看平均数；
3、测量背景辐射平均计数；
4、根据相关公式得出α= 2.6 ，n= 2331.2 。
实验结果：Δλ测量 = 8.71 pm
第一次测量结果：Δλ测量 = 7.09 pm ；理论值：Δλ理论 = 4.53 pm

## Slide 19: 实验三：观察验证康普顿效应
第三次实验：
增加了sensor的偏转角度数据点，分别为120度、130度、140度。实验 步骤同实验二.
实验结果: Δλ测量 (120 °)= 9.93 pm Δλ理论(120 °)= 3.65 pm
Δλ测量 (130 °)= 9.67 pm Δλ理论(130 °)= 3.99 pm
Δλ测量 (140 °)= 9.47 pm Δλ理论(140 °)= 4.29 pm

## Slide 20: 实验三：观察验证康普顿效应
反思与改进：
1、关于扫描方式的改进：由叠扫变为“掐头去尾扫”。
2、使用更薄的铜片，使得计数率能够有所增大，从而减小计数率波动带来的不确 定度。
3、α、λ两次数值相差较大：一方面原因是环境影响；另一方面测量方法仍然并不 理想，可作如下页所示的改进。

## Slide 21: 实验三：观察验证康普顿效应
关于第三点改进的详细描述：
1、选取轫致辐射中的一段。根据公式 和NaCl的晶格
间距我们反推出轫致辐射中所选取一段的每个θ 所对应的获得最大反射率的λ。
2、在这个区间中分别扫两次，一次有铜套，一次没有。步进速度适当调整，保证至少有20个数据点。
3、利用这两次数据可以得到Tcu，作ln(-ln(T))与lnλ的关系图。根据公式
我们可以得知，上图的截距即为lnα，斜率为n 。

## Slide 22
Thank you！