## Slide 1: 冉绍尔-汤森效应
电子科学与技术
13307130118 张郭嘉
13307110035 李凯文

## Slide 2: 引言
1921年，德国物理学家冉绍尔(Carl Ramsauer)用磁偏转法分离出单一速度的电子，在研究电子与气体原子的碰撞中发现惰性气体（主要讨论Ar）原子对电子的弹性散射截面在 10eV 左右存在 极大值；在能量降到约 0.2eV时，Ar的散射截面呈现极小值，且接近于零。无论哪种气体原子的弹性散射截面，在低能区都与碰撞电子的能量明显有关，而且相似原子具有相似的行为。

## Slide 3: 引言
Ar、Xe、Kr原子对电子的散射截面与加速电压关系

## Slide 4: 引言
1922年英国卡文迪许实验室的汤森（J.S.Townsend）对极低能量的0.75~1.1eV的电子在各种气体中的平均自由程作了研究。结果发现，Ar气中的平均自由程远大于经典热力学的理论计算值。同时在能量约为0.37eV 时，电子的自由程出现极大值。后来冉绍尔证明了汤森的结果并在0.2eV时发现散射截面的极小值，且接近于零。

## Slide 5: 引言
在经典理论中，散射截面与电子的运动速度无关，而冉绍尔与汤森的实验结果表明它们是相关的，需要用量子力学理论作出合理解释。

## Slide 6: 实验原理
散射截面
B粒子在一薄层平面上分布，单位面积上有n个粒子；
A粒子垂直地射向面积为 S的B粒子所在平面；
把B粒子当做成面积为σ的圆盘，记射中概率为P，则存在关系式
P=nSσ/S=nσ
由此定义散射截面：
σ=P/n

## Slide 7: 实验原理
散射截面
把上述散射截面的定义推广到厚层：
当A粒子入射到面密度为n的B粒子薄层时，设它受到散射的概率为P(n)，或
透过的概率为T=1-P(n) 。现在假定在面密度n1的薄层后有一面密度为n2的另
一薄层，则一个A粒子穿越这两个薄层的概率T(n1 + n2)为：
T(n1+n2) =T(n1)·T(n2)

## Slide 8: 实验原理
散射截面
因此，透射概率T(n)=e−nσx
散射概率：Ps(x)=1−e−nσx

## Slide 9: 实验原理
碰撞管的设计原则
碰撞管是用来研究电子与原子碰撞的，它必须由下列四部分组成：
1.用于发射电子的阴极；
2.用以改变或控制电子的运动速度（能量）的加速极；
3.一个电子与原子碰撞的等势空间；
4.收集碰撞后的透射电子的收集极。

## Slide 10: 实验原理
测量原理
灯丝被加热，电子自阴极逸出，设阴极电流为Ik；
电子在加速电压的作用下，有一部分电子在到达栅极之前，被屏极接收，形成电流Is1，
有一部分穿越屏极上的矩形孔，形成电流I0，
由于屏极上的矩形孔与板极P之间是一个等势空间，所以电子穿越矩形孔后就以恒速运动，
受到气体原子散射的电子则到达屏极，形成散射电流 Is2，
未受到散射的电子则到达板极 P，形成透射电流 Ip 。
测量气体原子总散射截面的原理图

## Slide 11: 实验原理
测量原理
Ik、Ip、Is1、Is2、I0的关系：
Ik = I0+Is1
Is = Is1+Is2
I0 = IP+Is2

## Slide 12: 实验原理
测量原理
等势区内的散射概率为：Ps =1- 式中I0是不能直接测得的，需要间接的方
法来测量。
定义：几何因子f = ；
因此散射概率Ps = 1 -

## Slide 13: 实验原理
测量原理
为了测量几何因子f，将充气闸流管的管端部分浸到稳定为77K液
氮中。这时，管内掉气体冻结，在这种低温状态下，气体原子的
密度很小，对电子的散射可以忽略不计，几何因子f就等于此时的
板流Ip*与Is*之比，即：f =
因此有Ps = 1-

## Slide 14: 实验原理
测量原理
设L为出射孔S到极板P之间的距离，则Ps（x）= 1-e-nσL
式中nσ即为总有效截面，用Q表示
当f<<1时，Is1≈Is，可得Q=- (1-Ps)=- ()

## Slide 15: 实验原理
测量原理
测量不同加速电压V时的Ps值，即可得到总有效散射截面Q与根号
的关系曲线。

## Slide 16: 实验仪器
ZQI0.1/0.3型充气（氙-氪）闸流管
R-T实验仪
XJ4312型二踪示波器

## Slide 17: 实验内容
交流定性观察
直流定性测量

## Slide 18: 实验内容
交流定性观察
利用双踪示波器，使用交流加速电压（交流接线），定性观察各极电流（IP、
IS）与加速电压的关系。

## Slide 19: 实验内容
交流定性观察
1.室温，EF=2.13V，EA较小

## Slide 20: 实验内容
交流定性观察
2.室温，EF=2.13V，EA较大，可观察到明显电离现象

## Slide 21: 实验内容
交流定性观察
3.室温，EF=2.40V，EA较小

## Slide 22: 实验内容
交流定性观察
4.室温，EF=3.00V，EA较小

## Slide 23: 实验内容
交流定性观察
5.低温，EF=2.00V，EA较小

## Slide 24: 实验内容
交流定性观察
6.低温，EF=2.00V，EA较小，Ec=0.34V

## Slide 25: 实验内容
交流定性观察
5，6图对比
图5，电流不同时产生 图6，电流同时产生
说明接触电位得到了补偿

## Slide 26: 实验内容
直流定性测量
1.按直流测量线路接线，EF调至1.92V；
2.将充气闸流阀的管端部分浸入液氮，调整EA至0.4V；
3.细调EC，使IS、IP同时变化，得到补偿电位EC=0.25V；
4.测量一组Va和IP*、IS*的数据；
5.拿走液氮，待充气闸流管恢复到室温后,调节Va到 1.00V；
6.调节EF使得IP+IS = IP*+IS*，EF=2.00V；
7.测量一组Va和IP、IS的值。

## Slide 27: 实验内容
直流定性测量
Ec=0.25V时，f与Va关系曲线
f的最大值为0.09337，远小于1，可知Is1≈Is成立，Q=- (1-Ps)=- ()

## Slide 28: 实验内容
直流定性测量
Ec=0.25V时，PS与关系曲线
计算得最小值对应的值为1.2247，即电子能量为1.4998eV时散射截面有最小值。
理论值为0.9eV左右，向右偏移0.5998eV，但趋势一致。

## Slide 29: 实验内容
直流定性测量
Ec=0.25V时，Q与Va关系曲线
拟合得电子能量为1.4998eV时散射截面有最小值。
理论值为0.9eV左右，向右偏移0.5998eV，但趋势一致。

## Slide 30: 实验内容
直流定性测量
Ec=0.40V时，PS与关系曲线
计算得最小值对应的值为1.1649，即电子能量为1.3570eV时散射截面有最小值。
与EC=0.25V时相比，Vamin略为减小。说明Emin较大的偏移有其它原因。

## Slide 31: 实验内容
直流定性测量
总发射电流和阳极电压的关系，作lnI-lgV曲线（Ec=0.25V）
拟合结果近似为一直线，斜率为1.50848≈3/2
结论：阳极电流和阳极电压之间的关系呈二分之三次方定律

## Slide 32: 结果分析
实验结论
1.根据测量，散射截面在电子能量为1.49eV左右有最小值。
2.测量得到的Ps - 图象与预期图象变化趋势接近，但整体向右偏移
0.6eV左右。
3.阳极电流与阳极电流之间的关系呈二分之三次方关系：
I=KV3/2

## Slide 33: 结果分析
误差分析
实验测得的散射截面 Q 为最小值时的Va值明显偏大。
1.实验仪器本身的问题
2.Ec的影响。由两次取不同Ec值的测量结果可知，补偿电位Ec的大小对散射
截面Q的最终测量结果有一定影响。

## Slide 34: 结果分析
EC对测量结果的具体影响
设接触电位差为 E
A、Ec=E时，理想情况，完全刚好补偿,此时Va等于真正的Va，结果无偏差。
B、Ec<E时，总电压(Ec-Ea)与Va反向，那么Va的实际读数偏大，Emin偏大。
C、Ec>E时，总电压(Ec-Ea)与Va同向，那么Va的实际读数偏小，Emin偏小。

## Slide 35: 结果分析
量子力学对冉绍尔—汤森效应的定性解释
考虑三维球势阱，当电子远离氙原子时，由于氙原子是电中性的，电子不受
任何作用。当电子移到与氙原子距离小于氙原子半径时，氙的电子云对原子
核的屏蔽作用减少，电子受到氙原子核的吸引力越来越强。为了计算方便。
我们把这一作用等效成一个半径为原子半径的有限深球势阱，如下图：

## Slide 36: 结果分析
量子力学对冉绍尔—汤森效应的定性解释
电子的波函数与散射截面为（δ 为第分波的相移，k为入射电子波矢）：
φ = R(r)Ylm(θ,φ)
σ = δ

## Slide 37: 结果分析
量子力学对冉绍尔—汤森效应的定性解释
在低能近似下ka<<1，只用考虑=0的s分波，则σ= δ0 。
当δ0 = nπ时，散射截面σ取最小值。令u(r) = rR(r)，k = ，k1 =
解径向薛定谔方程得：
u(r) =
根据r=a时波函数的连续，并带入δ0=nπ，得：k1a=tan(k1a)，解这个超越方程
既可得到σ只有一个趋于零的最小值。

## Slide 38: 遇到的问题及注意事项
1.记录电流数据时，当电流读数接近量程时，电流读数会不停减小。需及时
更换量程，防止测量出现较大偏差。
2.在测常温下不同Va和Is+IP的值时，需在Va=1.0V时调整灯丝电压Ef，使Is+IP
等于Is*+IP*。每次调整Ef后，电流读数都会不断下降一段时间。因此需要
等待一段时间至电流读数稳定。
3.测量电流与加速电压关系时，在Va=1.0V附近需密集取值。因为最低值点
在1.0V附近。

## Slide 39: 参考文献
《近代物理实验 第二版》 戴乐山，戴道宣主编，高等教育出版社
《氙原子散射截面反常现象的观测分析》胡永茂，桂樯 ，李汝恒，陈丽，
张学清，物理实验，2008年7月
《解相对论Dirac方程的低能电子弹性散射截面分波法》 谭震宇，何延才，
计算物理，1992
《用 STO 波函数研究正电子与氪、氙、氡的弹性散射》 孙志红 , 戴彤，
甘肃工业大学学报，2003 年 3 月