## Slide 1: Muon 寿命测量 & 地磁场对宇宙射线通量的影响
2018 年 6 月 21 日
丁子瑜 15307130375
岳正元 15307110235

## Slide 2: 内容提要
Muon 的产生和衰变规律
实验仪器
Muon 寿命测量结果分析
地磁场对宇宙射线通量的影响

## Slide 3: Part 1
Muon 的产生与衰变

## Slide 4: 地表附近的 muon 来源
宇宙射线进入高层大气 π 介子 μ 子：
大部分 muon 产生于约 15km 的高空，海平面上 muon 通量约 1 cm-2 · min-1

## Slide 5: Muon 衰变的统计规律
设实验探测到的第 个 muon 在 产生，它在时刻 时衰变的概率密度函数为指数分布
若它在时刻 到达探测器，测量时长 内衰变的概率为
更多信息
附录 1：指数分布
寿命：τ = 2.1969811(22) μs

## Slide 6: Muon 衰变的统计规律
若一共测量到 个 muon 到达，则在时间间隔 内，衰变的 muon 数量为
其中

## Slide 7: Muon 衰变的统计规律
如果将 分成若干个长度为 的时间段（所谓的 “Time Bin”），则在时间区间 内衰变的粒子数为
其中 。程序选择 。
由此可以看出指数衰减的规律。将 对 做指数拟合，即可得到平均寿命。

## Slide 8: Part 2
实验仪器介绍

## Slide 9: 实验仪器结构
探测器 2（较薄）
探测器 1（较厚）
用于寿命测量
PMT 高压调节
闪烁体

## Slide 10: 实验仪器结构
甄别器阈值电压调节
探测器记录模式选择

## Slide 11: Muon 在闪烁体中
能够在闪烁体中静止的 μ 子能量上限是 160 MeV；高能 μ 子直接穿过闪烁体并只产生一个脉冲信号
低能 μ 子在闪烁体中停止，发生自由衰变：
也可能与质子发生碰撞，生成中子和 μ 中微子：
电离能损、库仑散射

## Slide 12: Muon 探测原理
甄别器 Discriminator：除去干扰信号
FPGA：相距不足 22 μs (10 τ) 的两个信号才会被记录（认为是由 muon 及其衰变产生的电子的信号）
寿命：τ = 2.1969811(22) μs

## Slide 13: PGFA 如何工作
Muon
时间
Decay
< 22 μs
Muon
记录到衰变之后，下一个信号总是记录为 muon 到达信号

## Slide 14: PGFA 如何工作
Muon
时间
Muon
> 22 μs

## Slide 15: 偶然符合
Muon
时间
Muon
< 22 μs
如果两个 muon 时间间隔小于 22 μs，会被误认为一次衰变

## Slide 16: Part 3
Muon 寿命测量结果

## Slide 17: 测量结果
系统分辨率为 20 ns，系统对快速衰变时间无法精确测量而将其忽略
测量时长：431822s
衰变事例 / Muon 事例：8002 / 2488225

## Slide 18: 测量结果
测量时长：431822s
衰变事例 / Muon 事例：8002 / 2488225
平均寿命
“本底”

## Slide 19: 长时间测量数据：分组间隔 的影响
* 这里“Lifetime”指的是检测到 muon 到它衰变经历的时间

## Slide 20: = 25 ns
R-Square=0.99256

## Slide 21: = 50 ns
R-Square=0.99611

## Slide 22: = 100 ns
R-Square=0.99817

## Slide 23: = 500 ns
R-Square=0.99956

## Slide 24: = 1000 ns
R-Square=0.99983
随着的增大，数据涨落被消除，指数规律更明显，相关系数增大，平均寿命更靠近理论值。

## Slide 25: 结果分析
误差分析：
本底导致的误差；
光电倍增管，探测器噪声带来的误差；
探测时间不够长，粒子数不够多造成的统计误差；
拟合选取的 time bin scale 导致的不确定度；
𝜇子被原子核俘获，与质子发生反应被记录为衰变信号：影响因素（质子密度，俘获概率，反应速率等）
改进：
扣除偶然符合导致本底
  拟合函数中加入一常数
  用程序模拟 μ 子的计数过程
增加测量时间

## Slide 26: 本底来源验证程序
输入测量时长 和实验得到的 muon 计数
计算得到指数分布中的参数
产生按指数分布的随机数 interval，作为两次 muon 事件的时间间隔
若 interval < 22 (μs)，则计作偶然符合
输出所有偶然符合事件发生的时间、对应的 interval 进行统计
本次实验中
?
更多信息
附录 2：程序源代码
附录 3：指数分布的实现

## Slide 27: 程序可靠性
Run | Event count | Coincidence count
1 | 2490116 | 299
2 | 2484639 | 266
3 | 2485860 | 317
4 | 2490930 | 291
5 | 2486258 | 349
6 | 2485523 | 296
7 | 2487384 | 336
8 | 2488983 | 366
9 | 2485693 | 319
10 | 2488196 | 329
11 | 2490309 | 350
12 | 2485814 | 327
13 | 2487304 | 340
14 | 2487366 | 305
15 | 2488274 | 328
16 | 2489287 | 339
17 | 2489633 | 323
18 | 2489254 | 341
19 | 2486481 | 301
20 | 2486599 | 316
Muon 计数平均值 = 2487695
(实验结果 2488225)
 计算结果合理

## Slide 28: 程序计算结果
分组间隔 1 μs 的本底 = 14.95
分组间隔 0.2 μs 的本底 = 2.991

## Slide 29: 程序计算结果
分组间隔 1 μs 的本底 = 14.86
分组间隔 0.2 μs 的本底 = 2.973

## Slide 30: Part 4
地磁场对宇宙射线
通量的影响

## Slide 31: 地磁场对宇宙线的影响
地理北极
地理南极
地磁南极
地磁北极

## Slide 32: 地磁场对宇宙线的影响
N
地理北极俯视图
W
E
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
正粒子：西方 > 东方
北半球侧面图
难
易
正/负粒子（北半球）：南方 > 北方
地理
北极
地磁
北极

## Slide 33: 通量测量的方法：“符合测量”
上探测器限制了 muon 进入下探测器的方向
海平面上 muon 通量约 1 cm-2 · min-1 100 ns 内几乎不会有两个 muon 穿过两个探测器
✗
✓

## Slide 34: “东西效应”
Chart: Orientation
| W30 | W15 | Vertical | E15 | E30
 | 204.8203 | 247.2315 | 261.6844 | 225.5258 | 212.0712
 | 177.1797 | 216.7685 | 230.3156 | 196.4742 | 183.9288
 | 191 | 232 | 246 | 211 | 198

## Slide 35: “南北效应”
Chart: Orientation
| N30 | N15 | Vertical | S15 | S30
 | 198.6015 | 235.8661 | 282.3095 | 279.2173 | 237.9332
 | 171.3985 | 206.1339 | 249.6905 | 246.7827 | 208.0668
 | 185 | 221 | 266 | 263 | 223

## Slide 36: 参考资料
吴雨生, 吕治严, 李数, 李澄, 孙腊珍. 一种简便的μ子寿命测量实验设计. 中国科学技术大学学报, 2010年第40卷第6期
宇宙线物理教学实验设备3.1型说明书
“宇宙线通量及其受地磁场的影响”实验说明
“Muon 寿命测量”实验说明
Muon 计数计算程序来源于
https://wenku.baidu.com/view/26bf88d2a0116c175f0e48c1.html

## Slide 37: 谢谢！
Thank You !

## Slide 38: 附录
Appendix

## Slide 39: 附录 1：指数分布的物理意义
二项分布
进行 次“独立重复试验”，有 m 次得到结果 A 的概率为
试验
概率：
概率：

## Slide 40: 附录 1：指数分布的物理意义
Poisson 分布

## Slide 41: 附录 1：指数分布的物理意义
大量 Muon 衰变是一个 Poisson 过程
  “独立试验”：一次观察是否有 muon 衰变
  “重复”：每隔时间 观察一次，单位时间内观察 次
  趋向 Poisson 过程： （不停地观察），
同理，检测 muon 到来也是一个 Poisson 过程
即为单位时间内“成功”次数的平均值（平均速率）
问题：两次“成功”的时间间隔 满足的分布函数？

## Slide 42: 附录 1：指数分布的物理意义
两次“成功”的时间间隔 满足的分布函数
单位时间内成功 次的概率 （： 内平均成功次数）
在时间 内成功 次的概率为（：时间 内平均成功次数）

## Slide 43: 附录 1：指数分布的物理意义
两次“成功”的时间间隔 满足的分布函数
在一个很小的时间间隔 内成功的概率为 ，于是在时间间隔 内第一次成功的概率为
于是得到 满足的分布函数

## Slide 44: 附录 2：验证程序主函数 main 代码

## Slide 45: 附录 2：验证程序主函数 main 代码

## Slide 46: 附录 2：验证程序主函数 main 代码

## Slide 47: 附录 3：从均匀分布到指数分布
计算机产生的随机数服从均匀分布。若限定其产生随机数的范围在 0 ～ 1，则随机数 的概率密度函数为
现在来构造一个 的函数 ，使其数值按指数分布

## Slide 48: 附录 3：从均匀分布到指数分布
两个分布函数之间的关系为
在 时，上式可继续化为
两边积分，得到
其中 为待定常数。显然 是单调增函数。

## Slide 49: 附录 3：从均匀分布到指数分布
现在规定 时，，即
于是所需要的函数即为