利用Phyphox进行的声音频率测量实验 实验报告

刘海钢 物理学系16307110020

- 引言

Phyphox软件是一个调用手机内置传感器，来实现较高精度测量，以进行特定物理实验的手机实验平台。它可以调用的传感器包括加速度传感器、磁力传感器、陀螺仪、光传感器以及GPS等，可以测量加速度、角速度、光照强度、磁场强度、时间等等物理量。

本实验主要利用Phyphox中的Audio Autocorrelation功能进行的声音频率测量实验，验证振动频率与振动弦长的关系，并尝试使用该功能得到水杯音阶中水量与频率的经验公式，以制作水杯音阶。

- 实验原理

  - Audio Autocorrelation功能的原理：

该功能主要用于测量来自麦克风的单频音频信号的频率和周期，它测量频率的步骤如下：

      - 以每100ms为一个采样周期，采集100ms内的音频信号。

      - 计算数据的自相关性，得到这组数据在时间轴上的偏移量的数学描述。自相关数据在零偏移处具有最大值，因为数据当然与自身完全相似。当这组数据是周期性的信号时，随着时间轴上的行进，可找到一系列最大值。

      - Phyphox在计算出的时间段内找到最后一个最大值，并计算直至此点的最大值数量。以最后一个最大值的位置除以最大值的数量作为周期测量值，以周期的倒数作为频率测量值。

  - 弦的振动：

机械波在介质中的传播速度与介质本身的物理属性有关系。当一列横波沿弦线传播时，若维持张力T不变，则横波的传播速度v与弦线上的张力T及弦线的线密度μ的关系为：

若弦线的振动频率为f，横波在弦线上传播的波长为2L，则有：

由此可知，频率反比于弦长，正比张力的平方根，反比于线密度的平方根。

在数据处理中，采用两边取对数后的式子拟合，即：

，其中C为一常数

- 实验内容

实验一：利用尤克里里验证弦长与频率的关系

实验器材：尤克里里、手机、米尺

1、测量尤克里里各品格之间的间距，通过按紧不同品格调整弦长。

2、分别空弦、按紧1~5品，通过Phyphox程序测量声音的频率并记录。

3、对长度和频率取对数进行线性拟合

实验二：探究水杯中的水量和声音频率的关系

实验器材：水杯、水、电子秤（代替量筒）

- 利用电子天平测量加入水的质量，每次步进30g。

- 使用木棒敲击水杯，使Phyphox检测到稳定的单频音信号，记录频率

- 拟合水量与频率的经验曲线，以经验曲线制作水杯音阶

四、实验结果

实验一：利用尤克里里验证弦长与频率的关系

实验原始数据记录如下：

拟合结果如下：

lnf = -0.9829lnL + 4.625  ，R2=0.9999

对照理论公式Lnf=lnK-lnL，其中K=1/2*(T/μ)1/2

讨论：为什么斜率略大于-1

- 观察长度与频率的乘积，发现随长度减小，长度频率乘积变小，如下图：

由原公式知，这意味着根号项随长度减小在变小。对于同一根弦，线密度应当变化不大，所以是拉力在减小。然而，做受力分析后认为，长度越小，所按品格位置越处于中间，所受拉力应当增大，故排除是琴体设计引起的拉力随长度变化的原因。

- 长度测量的误差：假定长度的测量不准确，存在一个固定截距。因为测量长度时，米尺位置没有移动过，所有长度是一次测量出来的，故认为该截距不变。

，  →

根据这一公式拟合长度与频率乘积与频率关系，结果如下

y= -0.0056x + 101.79  ， R² = 0.7565

拟合程度并不好，但是能部分解释斜率不等于-1的原因：测量长度时有一负的截距。

实验二：探究水杯中的水量和声音频率的关系

实验测得的原始数据与拟合结果如下：

实验中发现，敲击后需要一段时间发出声音才能变为单频信号。而使用玻璃杯时，敲击后发出声音时间太短，不易进行测量，改用不锈钢杯子可以完成实验。

拟合得声音频率与水质量关系：f=5.0*10-6m3+6.0*10-4m2+0.0113m+502.7 ，R2=0.9997

之后便可利用若干只相同的杯子对照需要的音阶样式制作水杯音阶。

- 结论

  - 验证了弦振动中振动频率与弦长关系，拟合结果：lnf = -0.9829lnL + 4.625  ，R2=0.9999

  - 讨论了拟合结果中lnL项系数不为-1的原因，最终认为是长度测量时有一个截距。

  - 测定了特定水杯杯中水的质量与振动频率关系的经验曲线，以此制作了水杯音阶