## Slide 1: 符合测量实验

## Slide 2: 一点儿原理
所谓“符合”
关于“绝对活度”
实际测量
    计数管
    符合电路
    示波器
    软件叫coin

## Slide 3
两件事情“几乎”同时发生
为什么说“几乎”

## Slide 4
放射能力大小的指标
单位：贝克勒尔（Bq）

## Slide 6
仪器
    实验电路
    数字示波器

## Slide 7
脉冲发生器
放大器
单道
符合电路
高压电源

## Slide 10
符合电路输出
“几乎”的意义

## Slide 11: 简单的实验过程
以人工脉冲为源调节参数
以放射源为源进行测量

## Slide 12: 示波器触发电平
作用：
    稳定波形
    隔离感兴趣事件

## Slide 13: 隔离感兴趣事件
不同触发方式

## Slide 14: 四个名词
分辨时间
符合计数率
单道器阈值
延时（单道器、符合电路）

## Slide 15: 几个参数
放大器
    放大倍率
    积分
    微分
单道器
    阈值
    延时
符合电路
    延时

## Slide 16
分辨时间
放大器
    积分
    微分
符合电路
    成形时间
符合计数
单道器
    阈值
    延时
符合电路
    延时

## Slide 17: 微分、积分对于脉冲信号
微分——脉冲更窄
积分——脉冲更尖
函数
窄 分辨时间小
宽 增加计数率
不加微分、积分
微分0.5，积分0.5

## Slide 18: “成形时间”做了什么
成形时间小 分辨时间小 时间离散的
影响小 实验精度高
成形时间大 符合计数多 可信程度高
偶然符合多 本底增大

## Slide 19
符合计数率—相对延时作图
两道符合电路的成形时间决定分辨时间的大小

## Slide 20
有放射源时的 瞬时符合曲线
物理分辨时间
相对延时（×0.48µs） | 符合计数率
2.5 | 0/10
2.63 | 1/30
3.0 | 9389/10
4.0 | 9362/10
4.51 | 1/30
5.0 | 0/10
相同成形时间下的电子学分辨时间
基于慢符合条件：
于是用 代替 计算绝对活度
时间离散

## Slide 21
用 计算出的绝对活度：
=
用 计算出的绝对活度：
=3666.718

## Slide 22: 单道器阈值的不同地位
脉冲发生器输入
由内部电路直接产生脉冲信号
频率稳定
信号干净，信噪比高
计数器输入
由光电倍增管通过光电转换产生脉冲
随机性高，频率不断变化
信号噪声大，信噪比不明显
噪声！

## Slide 23
脉冲发生器输入时的单道器输出波形：
计数器输入时的单道器输出波形：
改变阈值，信号频率几乎不变
改变阈值，信号频率起伏很大，从12Hz—2kHz左右
计数器产生计数的随机性 原始
信号幅度起伏大 单道器输入信
号幅度分部区间大 不同阈值下产
生的信号频率不同

## Slide 24
单道器产生的信号频率高
两道符合道信号的频率高
产生符合的几率大
噪声信号同样产生计数
符合计数的背底高
对于安置放射源后的计数器输入：
本次试验通过调节两个单道器的阈值，使两道信号频率维持在1.2—1.3kHz左右，仍然有频率起伏，很难消除，可能是高压不稳造成的。

## Slide 25: 两个“延时”
单道器延时和符合电路延时
延时——两个脉冲的“错位”
“错位”越小，符合几率越大，完全错开，就没有符合计数了
调节单道器延时，使两个脉冲尽量对齐
调节符合道延时，可以得到瞬时符合曲线，测量绝对活度时，使两道相对延时尽量接近0，才能得到较高的符合计数率