Labview的应用之压力感应防盗装置

实验者：祝方舟       07300190006

合作者：朱晨歌    指导老师：俞熹

摘要：本文主要介绍了通过LabVIEW软件编写的压力感应防盗装置。包括它的设计初衷，程序结构及应用前景。

关键字：LabVIEW  压力传感器  实用防盗

引言：labview是一个广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受的数据采集和仪器控制软件。作为对labview的初探，我们编写了一个有意思的小程序，其中用到了labview对压力传感器和电脑音乐播放功能的控制。而且这个程序还有一定的实用价值。

一、labview介绍及对labview的学习

LabVIEW是实验室虚拟仪器集成环境（Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench）的简称，是美国国家仪器公司（NATIONAL INSTRUMENTS，简称NI）的创新软件产品，它是一种图形化编程语言，又称G语言。 其编写的程序称为虚拟仪器VI（Virtual Instrument），以.VI后缀。使用这种语言编程时，基本上不写程序代码，取而代之的是流程图或流程图。它尽可能利用了技术人员、科学家、工程师所熟悉的术语、图标和概念，因此，LabVIEW是一个面向最终用户的工具。

我们对labview的学习是借助实验室提供的教程编写练习程序以及仿做软件所提供的程序实例。在有了初步认识之后，我们开始构思自己的程序。

二、压力感应报警装置的构思

主要利用实验室提供的压力测量装置，加上用labview控制电脑的声音播放。做一个简单有效的小程序。我们的目标是：有用，有意思。

此装置适用于实验室、办公室或会场等地的物品防盗。把随机物品放在专门的垫子上，打开监控程序后，一旦物品被取走，便会亮灯和响音乐以发出警告。关闭程序以停止报警或监控。

操作流程：

三、程序结构

前面板：

用户操作界面

用户可控制开关及选择两种模式。注意，这里要先放上物品使检测到压力之后再按开关，否则一开就叫了。

重量校准界面

这个用以校准测重装置，通过不放东西和放1个20g砝码来进行定标。操作流程为 点调试开关 —> 点0g开关 —> 点20g开关 —> 加砝码 —> 点测量开关

后台：

压力测量程序

程序通过ad卡从盒子里的压力测量应变片读取表示压力的电压值，读60个然后取平均输出到“Voltage Indicator”中，因为这里得到的是电压值，所以需要校准程序建立电压与重量的关系。

| m1 | m2 | mx |
| --- | --- | --- |
| V1 | V2 | Vx |

;

在校准部分中，通过一个case语句读取给定m1（0g）；m2（20g）的电压值，以此计算出参数a与b的值。

校准后，即可把得到的电压平均值转化为重量输出。

压力监控及报警部分

压力监控部分将前面测得的重量值与1进行比较，小于1时，则执行报警部分，否则重复不停地比较。因为重量值在不停更新，所以一旦重量值小于1，报警部分将立即执行。

报警部分包括放音乐与亮灯。重量值小于1，亮红灯，并根据用户的选择播放歌曲片段“蔡琴-被遗忘的时光”或“雪村-抓贼”。

这里的音乐播放部分是把labview自带的音乐播放器加以修改，引用到我们的程序里。但是现在音乐路径只能在后面编辑界面中修改，还没有做到前台。需要进一步研究吃透音乐播放器vi，有时间再搞吧，而且这个拓展应用目前意义不大。

四、程序的应用前景及拓展：

1，应用前景。仔细想想其实这个程序还是有实际用途的。在人多眼杂的公共场所，一不留神东西被人误拿或偷拿的事情是常有的，加个报警器会好很多。

2，红外控制装置。可加装红外控制程序，使主人像操纵汽车报警器一样操纵压力报警装置，更加方便实用。现在labview控制端的编写已经没有问题，但是缺少红外终端设备。所以只能是一个前景了。

3，压力传感器的更换。因为实验室的传感器是为了测量压力而制作的，对于我们的程序而言比较笨重而且反应速度较慢，有机会可以考虑更换压力传感器，以达到便携及快速反应的目的。

4，加广告或logo。这个…娱乐一下咯。感觉加个世界杯logo会挺酷的，或者如果实验中心有意向赞助的话可以贴个老师头像什么的~

五、感谢

感谢同伴朱晨歌的配合，我们一起克服困难，最终编出程序。感谢实验中心的俞熹老师的实验指导和工作监督。感谢杨光同学和张咪同学在labview语言上对我的帮助。

六、参考资料：

1.LabVIEW入门讲义

2.LabVIEW虚拟仪器教学实验系统实验指导书DYS 18II

3.U18数据采集卡硬件使用说明书

# Text boxes

口味版进行报警选择轻松版或重

执行报警部分

当重量小于1g时，

（不断地测重量）

执行程序

放入物品

重量测量及校准（后台一直自动运行）

开关

重量监视

模式选择

报警部分（放音乐，亮灯）

停止

当重量小于1g