## Slide 1: GM计数器与核衰变的统计规律研究
报告人：李金艳 刘畅

## Slide 2: Contents
GM计数管的工作原理
1
核衰变的统计规律
2
实验得到的数据
3
3
我们遇到的问题与讨论
4
4

## Slide 3: GM计数管的工作原理
Phase 1
Phase 2
Phase 3
射线进入计数管，气体电离。
产生“雪崩”放电。
发射光子，全管放电。
周围形成
正离子鞘。
到达阴极被中和。放电，产生负脉冲。

## Slide 4: 如何确定GM计数管的工作电压
图2 GM计数管的坪特性曲线
坪区：计数率与入射粒子的数目相对应

## Slide 5: 核衰变的统计规律
对长寿命的放射性同位素，相同时间内衰变的核数N,符合泊松公式：
P(N)是衰变数N出现的几率,Y是N的平均值。
当N较大时，有
得到高斯公式：

## Slide 6: 检验核衰变是否符合统计规律
方法一： 检验法
表示的是理论分布与实测分布之间的差异
方法二：直方图检验法
图三： 分布的图形

## Slide 7: 测量时间对计数率误差的影响：
计数时间/s | 次数 | 计数率 | 相对误差
100 | 6237 | 61.5 | 1.27E-02
300 | 18246 | 60.53 | 7.42E-03
600 | 36589 | 60.84 | 5.23E-03
时间越长，相对误差越小。

## Slide 8: 重复测量次数对测量误差的影响
计数时间均为100s，6次测量结果： 5916 6033 6066 6045 6158 5950 平均计数值=5999
相对误差： =5.27E-3
与600s时的计数相对误差5.23E-3相比，两者几乎相等。
结论：重复测量的相对误差与长时间测量所得到 的相对误差几乎完全相等

## Slide 9: 低计数的统计规律的验证
记录各类分类 | 各类记录值 | 实验值 | 理论值
0 | 14 | 0.04666 | 0.038388
1 | 36 | 0.11999 | 0.125164
2 | 50 | 0.01666 | 0.203988
3 | 70 | 0.23333 | 0.2216667
4 | 61 | 0.20333 | 0.180658
5 | 41 | 0.13666 | 0.117789
6 | 16 | 0.05333 | 0.063998
7 | 10 | 0.03333 | 0.029805
8 | 1 | 0.00333 | 0.012145
9 | 1 | 0.00333 | 0.004399
Chi-square=7.247245<13.326

## Slide 10: 高计数的统计规律
Chi-square=7.230144<14.684

## Slide 11: 用双源法测量分辨时间：
计数时间为
20s
放置a源，Na=3306,
放入b源，Nab=9624，
取出a源，Nb=7770，
交换位置放b源，Nˊb=8154,
放置a源，Nˊab=10236，
取出b源，Nˊa=3802，
取出a源，N=6

## Slide 12: 计算得到的结果：
Ʈ=0.0005593s=(5.593E-4)s=0.5593ms
ΔƮ=0.0000370s=3.70E-5
其中Ʈ为各个量的平均值所得到的；
ΔƮ为Ʈ的绝对不确定度。

## Slide 13: 如何控制计数的平均值？
1
改变放射源
137Cs>60Co>TI
2
调整放射源位置
3
减少测量时间
（不可太少）

## Slide 14: 分辨时间为负值？
问题：分辨时间为负值
分析原因：本底影响过大，测量不准
  本底计数
  (源+本底)计数
  源计数
  其相对标准误差
分辨时间
解决办法：更换一个较强放射源Cs

## Slide 15: 实验总结
数理统计在近代物理上的应用
验证了核衰变的统计规律
GM计数管的构造与工作原理
检验数据的分布类型
实验中处理问题的能力
GM计数器
与核衰变
统计规律

## Slide 16: 参考文献
复旦大学物理教学实验中心 近代物理实验补充讲义
姜东光 近代物理实验 科学出版社
袁荫棠 概率论与数理统计 中国人民大学出版社
魏东旭 核衰变统计规律的研究

## Slide 17
欢迎您的提问！
Thank You !