## Slide 1
古代计时器
水
钟
08300190080
陈宁心

## Slide 2: 目 录
水钟改进及问题
水钟展示
水钟介绍

## Slide 3: 古代计时器简介
缺陷
肉眼读取液面刻度
一年四季温度变化导致误差

## Slide 4: 所制作的水钟简介
对比内容
时间显示读取
温度影响
古代水钟
肉眼读取液面刻度
一年四季温度变化导致误差
改进后的水钟
液晶屏直接显示时间
温度修正

## Slide 5: 质量法水钟
输出装置
匀速水流装置

## Slide 6: 匀速水流装置
多级漏壶
马里奥特瓶

## Slide 7: 匀速水流装置
多级漏壶
马里奥特瓶

## Slide 8: 水钟总览
输出装置
匀速水流装置

## Slide 9: 输出装置核心控制器
Arduino单片机
采集数据
处理数据
输出数据

## Slide 10: 输出装置程序流程
温度修正
时间转换
液晶屏输出
电子天平与单片机通讯

## Slide 11: 温度修正
Chart: 温度/℃
| 20.65 | 20.55 | 24.71 | 30.49 | 32.96 | 34.880000000000003 | 38.57 | 40 | 9.6999999999999993 | 23.74 | 20.8 | 16.5 | 13.42 | 14.53
g/s | 4.2825 | 4.2875 | 4.3339 | 4.4266 | 4.5276 | 4.5651 | 4.5704 | 4.6304 | 4.0901 | 4.3218 | 4.2567 | 4.1846 | 4.1551 | 4.1376

## Slide 12: 温度修正

## Slide 13: 温度转化成流速
Chart: 温度/℃
| 20.65 | 20.55 | 24.71 | 30.49 | 32.96 | 34.880000000000003 | 38.57 | 40 | 9.6999999999999993 | 23.74 | 20.8 | 16.5 | 13.42 | 14.53
g/s | 4.2825 | 4.2875 | 4.3339 | 4.4266 | 4.5276 | 4.5651 | 4.5704 | 4.6304 | 4.0901 | 4.3218 | 4.2567 | 4.1846 | 4.1551 | 4.1376

## Slide 14: 电子天平和单片机通讯

## Slide 15: 电子天平和单片机通讯
MAX232
电子天平
单片机
设置波特率等参数
电子天平通过电平转换器连接单片机
接收电子天平发送的信号
ASCII码转换，得到质量数据
Notes: MAX232是一种双组驱动器/接收器，这就是说，如果你想用单片机和PC机通过串口进行通信，尽管单片机有串行通信的功能，但单片机提供的信号电平和RS232的标准不一样，因此要通过max232这种类似的芯片进行电平转换。1. 8V的数字电路与工作在3. 3V 的模拟电路进行通信时,需要首先解决两种电平的转换问题,这时就需要电平转换器。

## Slide 16: 时间转换装置
单位g/s

## Slide 17: 液晶屏输出

## Slide 18: 目 录
水钟改进及问题
水钟展示
水钟总览

## Slide 19: 水钟展示
匀速水流装置
电子天平
单片机
液晶屏
温度修正
电平转换器

## Slide 20: 水钟展示视频

## Slide 21: 结论
水钟计时10min，累计误差2-3s

## Slide 22: 目 录
水钟改进及问题
水钟展示
水钟总览

## Slide 23: 水钟待处理的问题
液晶屏换为数码管
电路整理缩小，美化

## Slide 24: 特别鸣谢
感谢原媛老师的全程指导
感谢刘璐合作匀速水流部分
感谢乐永康老师、李士昱、沈超、李争路同学在单片机方面的指导和帮助
感谢吕景林老师提出的宝贵意见

## Slide 25: THANKS
BY 陈宁心