## Slide 1: 等离子体相关实验
21级物理系马昊杨 李嘉曦

## Slide 2: 一、实验目的
本实验使用直流辉光放电技术探究等离子体的相关性质
等离子体简介：
当气体受到高温或强电磁场的影响时，它会转变为一种特殊的物质状态，被称为等离子体。这是物质的第四态
等离子体由电子、离子以及未电离的中性粒子组成。
宏观上呈中性
等离子体的运动主要受电磁力支配，并表现出显著的集体行为。

## Slide 3: 二、实验原理
1、直流低气压放电
气体被击穿并形成等离子体通常经历以下几个阶段：
暗放电阶段：
  在电压逐渐升高的过程中，电流仍然很小。
  暗放电现象不太明显，因为能量不足以激发气体分子产生可见的光。
辉光放电阶段：
  辉光放电是低气压放电的主要阶段。
  当电压进一步增加时，电流迅速增加，导致气体中的电子被激发，产生可见的辉光。
电弧放电阶段：
  当电压进一步升高，电流急剧增加时，就会进入电弧放电阶段。
  电弧放电伴随着明亮的火花、高温和强烈的能量释放。

## Slide 4: 等离子体放电的伏安特性曲线

## Slide 5: 2、辉光放电区辉光管结构图

## Slide 6: 三、实验内容
正常辉光放电在电流增加时电压保持恒定，且放电均匀稳定。
在异常辉光状态下，电流增加，电压升高。电极表面的发光区域扩展，电极表面可能会全部被辉光覆盖。异常辉光放电通常发生在较高电流密度下，导致气体分子进一步电离，产生更强的电场，从而导致电压增加。
1、直流低压放电伏安曲线测量

## Slide 7: 不同压强下的辉光放电伏安特性曲线
Chart: P=11Pa
 | 299 | 320 | 340 | 360 | 381 | 400 | 420 | 441 | 460 | 480 | 499 | 521 | 542 | 560 | 578 | 602 | 619
Chart: P=22Pa
| 2.8 | 4.8 | 6.5 | 10.7 | 15.1 | 20.8 | 27.4 | 38.8 | 60 | 81 | 98.3 | 112.6 | 121 | 135 | 150.3 | 167
 | 320 | 346 | 362 | 388 | 405 | 425 | 440 | 463 | 480 | 506 | 528 | 547 | 561 | 580 | 600 | 626
Chart: P=84Pa
| 160.5 | 203 | 242 | 290 | 337 | 380 | 420 | 475
 | 361 | 381 | 400 | 421 | 442 | 462 | 479 | 501
Chart: P=36Pa
| 44.5 | 55.7 | 75.2 | 95.7 | 131.6 | 156.3 | 181.2 | 195.8 | 220 | 242 | 260 | 287
 | 405 | 419 | 440 | 459 | 482 | 503 | 524 | 538 | 562 | 581 | 600 | 624

## Slide 8: 结果分析
直流辉光放电中，电极距离一定时，电流随电压升高而增大，且气压升高时，电流增大的速率变快。
更高的压强下，气体分子的密度更大，电子在加速过程中更容易与气体分子发生碰撞，生成的电子和离子数目增加，导致电流增加，并且压强越大电流增加的越快。
但超过一定压强后，碰撞频率过高，电子能量损失增加，电流可能减少，更多的光子被释放，转为弧光放电

## Slide 9: 2、气体击穿电压的测定与帕邢定律的验证
气体击穿电压测定
仪器选择工作模式为击穿电压测量，调节高压大小，观察击穿电压测量表，当击穿电压突然增加时，记下此时电压值即为击穿电压
帕邢定律
在直流电气放电中，气体击穿电压由下式决定

## Slide 10: 2.1pd乘积不变时帕邢定律验证
d/mm | 100 | 50 | 73.3 | 35 | 32
P/Pa | 11 | 22 | 15 | 32 | 26
V/v | 275 | 309 | 450 | 320 | 370
Chart: pd=1100情况下V图
 | 275 | 309 | 450 | 320 | 370

## Slide 11: 结果分析
可以观察到尽管气隙的pd值相同，长气隙的击穿电压要高于短气隙的击穿电压（除了第五个略有不满足）
查阅资料得知由于径向扩散的存在，一部分带电粒子由于扩散损失到放电腔体的内壁上，带电粒子的径向损失使得实际的有效电离系数变小，并提出当放电管半径为R时，气隙的击穿电压是pd和d/R的函数，其中d/R作为带电粒子的径向扩散参数，其数值越大表明带电粒子损失越严重，相应情形下的气隙击穿电压也会越高。
气隙电场分布的不均匀性是主导因素。

## Slide 12: 2.2改变pd观察击穿电压变化规律
Chart: V-pd
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
 | 330 | 415 | 440 | 480 | 530 | 550 | 570 | 570

## Slide 13: 对结果进行拟合
使用以下公式进行拟合

## Slide 14: 拟合结果很不理想
推断原因
二次电子发射系数γ会受到p的影响，并且影响不小，不能简单看作一个常数进行拟合
击穿电压是pd和d/R的函数
实验仪器误差过大，读数跳动十分剧烈

## Slide 15: 3、双探针法测量等离子体参数
双探针法基于在等离子体中插入两根探针，这两根探针之间的距离较小，以保证两根探针探测到的等离子体性质基本相同。通常，一根探针保持在固定电压，另一根探针的电压可以变化，通过测量两根探针之间的电流-电压关系（I-V特性曲线），可以获得等离子体的基本参数。

## Slide 17
Chart: p=39.234W P=20Pa 伏安特性曲线
| -70.1 | -60 | -50 | -40.1 | -30 | -20 | -15 | -10.1 | -9.04 | -8 | -7.05 | -6.04 | -5 | -4 | -3.05 | -2 | -1.03 | 0.01 | 1.03 | 2.09 | 3.02 | 4.02 | 5.08 | 5.99 | 6.99 | 8 | 8.99 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70
 | -12.57 | -11.57 | -10.61 | -9.61 | -8.51 | -7.57 | -6.79 | -5.77 | -5.51 | -5.01 | -4.63 | -4.41 | -3.63 | -3.23 | -2.55 | -1.7 | -1.05 | 0.05 | 0.99 | 1.78 | 2.46 | 3.09 | 3.69 | 4.03 | 4.71 | 5.03 | 5.35 | 5.61 | 5.8 | 6.09 | 6.5 | 7.25 | 7.85 | 8.32 | 8.81 | 9.36 | 10.37 | 11.27 | 12.27
Chart: -5—5
| -5 | -4 | -3.05 | -2 | -1.03 | 0.01 | 1.03 | 2.09 | 3.02 | 4.02 | 5.08
Y | -3.63 | -3.23 | -2.55 | -1.7 | -1.05 | 0.05 | 0.99 | 1.78 | 2.46 | 3.09 | 3.69
预测 Y | -3.8944 | -3.1197 | -2.3838 | -1.5704 | -0.81897 | -0.013316 | 0.77684 | 1.598 | 2.3184 | 3.0931 | 3.9142

## Slide 18
Chart: p=71.57w P=20Pa
| -70.5 | -60.2 | -50 | -40.1 | -30 | -20.1 | -10.1 | -9.03 | -8.05 | -7.04 | -5.99 | -4.99 | -4.02 | -3 | -2.09 | -1.03 | 0.98 | 1.99 | 3 | 4.07 | 4.99 | 6.04 | 7.05 | 8 | 9.04 | 10 | 20 | 30 | 40.1 | 50 | 60.2 | 70
 | -19.99 | -18.35 | -16.62 | -15.09 | -13.85 | -12.05 | -8.95 | -8.06 | -7.68 | -7.08 | -6.23 | -5.55 | -4.64 | -3.79 | -2.75 | -1.43 | 1.42 | 2.56 | 3.71 | 4.53 | 5.25 | 6.03 | 6.41 | 6.98 | 7.24 | 7.57 | 9.92 | 11.49 | 12.82 | 14.21 | 15.5 | 16.83
Chart: -5—5
| -4.99 | -4.02 | -3 | -2.09 | -1.03 | 0.98 | 1.99 | 3 | 4.07 | 4.99
Y | -5.55 | -4.64 | -3.79 | -2.75 | -1.43 | 1.42 | 2.56 | 3.71 | 4.53 | 5.25
预测 Y | -5.7815 | -4.6688 | -3.4988 | -2.4549 | -1.239 | 1.0666 | 2.2252 | 3.3837 | 4.6111 | 5.6664
k

## Slide 19
Chart: p=39.22 P=41Pa
| -70.1 | -60.2 | -50.1 | -39.9 | -30.1 | -19.9 | -10.1 | -9.19 | -8.05 | -6.98 | -5.93 | -4.97 | -4.18 | -3.01 | -2.06 | -1.03 | 0.01 | 1.022 | 3.01 | 4.01 | 4.99 | 6.09 | 7.05 | 7.99 | 9.04 | 10 | 20 | 30 | 39.8 | 49.8 | 59.5 | 69.9
 | -31.7 | -29.6 | -27.4 | -25.2 | -23.1 | -20.6 | -16.6 | -15.9 | -15.3 | -13.9 | -13.1 | -11.8 | -10.8 | -8.8 | -6.8 | -3.5 | 0.02 | 2.53 | 6.81 | 8.5 | 10.2 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 13.9 | 14.8 | 18.7 | 20.9 | 22.9 | 24.8 | 26.7 | 28.9
Chart: -5—5
| -4.97 | -4.18 | -3.01 | -2.06 | -1.03 | 0.01 | 1.022 | 3.01 | 4.01 | 4.99
Y | -11.8 | -10.8 | -8.8 | -6.8 | -3.5 | 0.02 | 2.53 | 6.81 | 8.5 | 10.2
预测 Y | -12.5769 | -10.7117 | -7.9493 | -5.7063 | -3.2745 | -0.81908 | 1.5702 | 6.2639 | 8.6249 | 10.9387

## Slide 20
高功率时，电场强度增大，等离子体获得能量更多。这导致更多的电子获得足够的能量以电离气体分子或原子，从而增加等离子体中的自由电子和离子的数量。等离子体密度会随着功率的增加而增加，电子温度增高。
在较低气压下，气体分子密度较低，电离碰撞概率较小，导致等离子体密度较低
在较高气压下，气体分子密度增加，碰撞频率增加，导致更多的电离事件发生，等离子体密度增大

## Slide 21: 四、参考文献
杨硕, 付洋洋, 王新新, 罗海云, & 邹晓兵 (2015). 低气压氩气帕邢曲线不重合现象研究 中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会
张风昀 罗垒垒 唐立 王雪鹏 (2015). 辉光放电等离子体特性实验研究 大学物理实验, 28(5), 18–21. https://doi.org/10.14139/j.cnki.cn22-1228.2015.005.006
王建龙 丁芳 朱晓东 (2015). 高气压均匀直流辉光放电等离子体的光学特性 物理学报, 4, 225–229.
林立中 (2005). 直流辉光放电正柱区等离子体轴向不均匀性及不稳定性的实验研究 江西科学, 23(4), 335–337. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-3679.2005.04.013
http://phylab.fudan.edu.cn/lib/exe/fetch.php?media=course:近代物理实验讲义选做部分-2024.3.pdf