大平台课程补充教材

物理实验基础

目     录

课程时间安排………………………………………… 1

实验中心机房开放时间……………………………… 1

本学期实验题目……………………………………… 2

补充材料1 实验数据的处理…………………3

实验4-9 液体的表面张力系数测量………………… 6

实验5-5 示波器的使用……………………………… 7

补充实验1 振动周期的统计规律研究

――随机误差的正态分布……………… 15

补充实验2 伏安法与补偿法测电阻 ……………… 26

补充实验3无线电接收机的“大门”

－LCR串联谐振电路…………………… 30

补充实验4 锑化铟磁阻传感器的特性测量…………34

补充实验5 光栅特性与激光波长……………………37

补充实验6 光的偏振性和溶液旋光性的研究………41

复旦大学物理教学实验中心

http://phylab.fudan.edu.cn

2008年8月

课程安排

第1周：绪论课（具体上课地点见通知）

第2周：绪论课（具体上课地点见本实验中心网站或贴在光华楼西辅楼8楼橱窗内的分组名单）

第3－16周：做实验（14个实验）

第17周：答疑、考试（笔试）

实验中心机房开放时间

周一、周二：  下午1: 30---- 4: 30

周一至周四：  晚上6: 00---- 8: 00

机房地点：物理楼121室

机房免费向各位同学开放，欢迎大家前往使用！

本学期实验题目

第一循环： 光华楼西辅楼804室    补充实验1必做，实验3-2、实验4-5中选做其中一个

补充实验1：随机误差的正态分布研究

实验3-2：碰撞打靶

实验4-5：用扭摆法测定物体转动惯量实验

第二循环： 物理楼320室    实验4-15必做、实验4-9、实验6-9中任选其中一个

实验4-15：液氮比汽化热的测量

实验4-9：液体的表面张力系数测量（课本PP.116-119和补充讲义P.6）

实验6-9：全息照相

第三循环：光华楼西辅楼801室    实验5-5必做，实验5-3、补充实验2中选做一个

实验5-5：示波器的使用（补充讲义PP.7-15）

实验5-3：直流电桥

补充实验2：伏安法与补偿法测电阻

第四循环：光华楼西辅楼802室    补充实验3必做，补充实验4、实验5-11中选做一个

补充实验3：无线电接收机的“大门”－LCR串联谐振电路

补充实验4：锑化铟磁阻传感器的特性测量

实验5-11：圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

第五循环：  光华楼西辅楼805B室    实验7-10、实验7-12、实验7-13中任选其中两个

实验7-10：量子论实验—原子能量量子化的观察与测量

实验7-12：核磁共振实验

实验7-13：X光实验—X光透视与食盐晶体的结构分析

第六循环：光华楼西辅楼805A室   补充实验5必做，补充实验6、实验6-2中选做一个

补充实验5：光栅特性与激光波长

补充实验6：光的偏振性和溶液旋光性的研究

实验6-2：牛顿环

第七循环：  光华楼西辅楼803室    实验7-4必做，实验7-5、实验7-6中选做其中一个

实验7-4：计算机实测物理实验

实验7-5：用计算机实测技术研究冷却规律

实验7-6：用计算机实测技术研究声波和拍

补充材料1   实验数据的处理（上接教材第二章，p.19）

注意：（1）用最小二乘法计算斜率k 和截距b时，不宜用有效数字的运算法则计算中间过程，否则会有较大的计算误差引入。提倡用计算器计算，将所显示的数值均记录下来为佳。（2）如果y和x的相关性好，可以粗略考虑b的有效位数的最后一位与y的有效数字最后一位对齐，k的有效数字与yn-y1和xn-x1中有效位数较少的相同。（3）确定有效位数的可靠方法是计算k和b的不确定度。

直线拟合的不确定度估算：（以为例）

斜率k 和截距b是间接测量物理量，分别令测量数据的A类和B类不确定度分量中的一个分量为零，而求得另一个分量比较简单，最后将两个分量按直接测量的合成方法求出合成不确定度，这种方法被称为等效法。

可以证明，在假设只有yi存在明显随机误差的条件下（且y的仪器不确定度远小于其A类不确定度），k 和b的不确定度分别为：

式中，Sy是测量值yi的标准偏差，即

根据上述公式即可算出各个系数（斜率k 和截距b）的不确定度值，初看上去计算似乎很麻烦，但是利用所列的数据表格，由表中求出的那些累加值(即可很容易算得。

最小二乘法应用举例

应用最小二乘法处理物理量的测量数据是相当繁琐的工作，容易出现差错。因此，工作时要十分细心和谨慎。为便于核对，常将各数据及计算结果首先表格化。

例：已知某铜棒的电阻与温度关系为：。实验测得7组数据（见表1）如下：试用最小二乘法求出参量R0、( 以及确定它们的误差。

表 1

| t / ℃ | 19.1 | 25.1 | 30.1 | 36.0 | 40.0 | 45.1 | 50.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rt / ( | 76.30 | 77.80 | 79.75 | 80.80 | 82.35 | 83.90 | 85.10 |

此例中只有两个待定的参量R0和(，为得到它们的最佳系数，所需要的数据有n、、、、和六个累加数，为此在没有常用的科学型计算器时，通过列表计算的方式来进行，这对提高计算速度将会有极大的帮助（参见表2），并使工作有条理与不易出错。其中表内双线右边的计算是为了确定R0和(的误差项用的。

表 2

| i | t / ℃ ( xi ) | Rt / ( ( yi ) | t×t ( x2i ) | Rt ( Rt ( y2i ) | t×Rt ( xi yi ) | R计算 / ( | (i / ( | (i2×10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 19.1 25.1 30.1 36.0 40.0 45.1 50.1 | 76.30 77.80 79.75 80.80 82.35 83.90 85.10 | 364.8 630.0 906.0 1296.0 1600.0 2034.0 2510.0 | 5821.7 6052.8 6360.1 6528.6 6781.5 7039.2 7242.0 | 1457.3 1952.8 2400.5 2908.8 3294.0 3783.9 4263.5 | 76.26 77.99 79.43 81.13 82.28 83.75 85.19 | +0.04 -0.19 +0.32 -0.33 +0.07 +0.15 -0.09 | 16 361 1024 1089 49 225 81 |
| 7 | 245.5 | 566.00 | 9340.8 | 45826 | 20060.8 |  |  | 2845×10-4 |

根据表2中所求得的数据，代入公式（12）（参见教材第二章，p.19）则可得：

把测量数据代入式（13）和（15）（参见教材第二章，p.19）中可求出相关系数

说明：电阻Rt与温度t的线性关系良好，所以取R0的有效数字与R对齐，即R0＝70.76(；又因为t7－t1 = 31.0 ℃，R7－R1 = 8.80(，取k有效数字为以上两个差值中较少的位数3位，则k = 0.288(/(C。由此可以得到电阻与温度的相关关系为：

按补充资料中的公式计算k 和b的不确定度，可得

故	，

则

验证及比较最后的计算结果：

利用计算机软件（Origin 7.5）对上述实验数据进行线性拟合，发现：其斜率、截距及其标准偏差，以及测量值yi的标准偏差与直接用所述公式进行计算的结果是完全一致的（仅讨论A类不确定度，而B类不确定度未考虑）。

# 实验4－9  液体的表面张力系数测量

具体实验内容见课本（PP.116-119）：实验4-9 液体的表面张力系数测量

[补充知识]

液体表面

指液体与气体、液体与固体以及别种不相混合的液体之间的界面。

表面张力

液体的表面，由于表面层（其厚度等于分子的作用半径，约cm）内分子的作用，存在着一定的张力,称为表面张力。

浸润与不浸润现象

当液体和固体接触时，若固体和液体分子间的吸引力大于液体分子间的吸引力，液体就会沿固体表面扩张，形成薄膜附着在固体上，这种现象称为浸润；反之为不浸润现象。

表面张力系数

想象在液面上划一条直线，表面张力就表现为直线两旁的液膜以一定的拉力相互作用。拉力存在于表面层，方向恒与直线垂直，大小与直线的长度成正比，即。式中称为表面张力系数，它等于沿液面作用在分界线单位长度上的表面张力,其单位为。它的大小与液体的性质有关。

二、实验数据和记录：

3．不同浓度的洗洁精溶液的表面张力系数的测量：

表3

| 浓度 | 编号 | /mV | /mV | /mV | F/N | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |

表4

| 溶液编号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面张力系数/ |  |  |  |

思考题：

1．比较水的表面张力系数与洗洁精溶液的表面张力系数，哪种液体的表面张力系数更大？

2．随着溶液浓度的升高，液体的表面张力将会有怎样的变化？为什么？

实验5－5  示波器的使用

示波器是一种显示各种电压波形的仪器。它利用被测信号产生的电场对示波管中电子运动的影响来反映被测信号电压的瞬变过程。由于电子惯性小，荷质比大，因此示波器具有较宽的频率响应，用以观察变化极快的电压瞬变过程，因而它具有较广的应用范围。一切能转换为电压信号的电学量（如电流、电功率、阻抗等）和非电学量（如温度、位移、速度、压力、光强、磁场、频率等），其随时间的瞬变过程都可以用示波器进行观察和测量分析。本实验通过用示波器观察各种电信号的波形，测量直流电压；测量交流信号的电压、周期、频率和位相等参数；用示波器观察整流及滤波的输出波形，了解二极管的整流作用及RC滤波的特性。了解示波器的基本结构及工作原理，较熟练地掌握示波器的调节和使用。

# 实验原理

# 一、示波器的结构及简单工作原理

示波器一般由5个部分组成，如图1所示。（1）示波管；（2）扫描发生器；（3）同步电路；（4）水平轴和垂直轴放大器；（5）电源。下面分别加以简单说明。

（1）示波管

示波管是示波器中的显示部件。在一个抽成真空的玻璃泡中，装有各种电极，其结构如图1所示。阴极K受灯丝F加热而发射电子，这些电子受带正高压的加速阳极A1的加速，并经由A1、A2组成的聚焦系统，形成一束很细的高速电子流到达荧光屏。荧光屏上涂有荧光粉，它在这些高速电子的激发下发光。光点的大小取决于A1、A2组成的电子透镜的聚焦。改变A2相对A1的电位，可以改变电子透镜的焦距，使其正好聚焦在荧光屏上，成为一个很小的亮点。因此，调节A2的电位，称为“聚焦”调节。示波管内装有两对互相垂直的平行板（x1、x2和y1、y2），如在垂直方向的平行板y1、y2上加周期变化的电压，电子束通过时受到电场力的作用而上下偏转，在荧光屏上就可以看到一根垂直的亮线；同理，在水平方向的平行板x1、x2上加周期变化的电压，也可以看到一根水平亮线。因而，在这两对平行板上加变化的电压能对运动的电子束产生偏转作用，这两对平行板称为偏转板，其符号如图2（此也常作为示波器的符号）。在控制栅极G上加相对于阴极为负的电压，调节其高低就能控制通过栅极的电子流强度，使荧光屏上光迹的亮度（也称辉度）发生变化。因此，调节栅极的电位称为“辉度”调节。

（2）扫描与同步的作用

若将正弦变化的信号只加在y1、y2偏转板上，荧光屏上将显示一条垂直亮线，而看不到正弦变化。如同时在x1、x2偏转板上加一与时间成正比增加的线性电压，电子束在作上下运动的同时，还必须作自左向右的匀速运动，这样，便在荧光屏上描出正弦曲线，如图3所示。

如果光点沿x轴正向匀速移动到右端后，又迅速回跳到左边原来的起始点，再重复x轴正向匀速移动，则在荧光屏上的光迹必与第一次重合，当重复频率足够高时，由于荧光屏的余辉与人眼的视觉暂留作用，就能在荧光屏上看到稳定的波形。此过程称为“扫描”，获得扫描的方法是在x1、x2偏转板加上周期性变化的电压—锯齿波电压，其波形如图4所示。产生锯齿波电压的电路称为锯齿波发生器，它能根据需要产生不同频率的锯齿波电压。

如锯齿波电压周期是加在y1、y2偏转板上正弦波电压周期的两倍，则在荧光屏上显现两个正弦波；如是3倍，则显现3个正弦波，依此类推。要使荧光屏上显示出完整而稳定的波形，其条件是扫描电压的周期必须是加在y1、y2偏转板上信号电压周期的整数倍，稍有差异，波形就不稳定。为此，在示波器上专门设置一种电路，控制扫描电压的频率fx，使fx随着被观测信号的频率fy变化，即用y轴信号频率去控制扫描发生器的频率，使之始终满足整数倍的关系，此作用称为“同步”。使用示波器的关键，就是调节扫描电压的频率，使之与信号频率之间成整数倍关系，并加上“同步”作用，迫使这种关系保持稳定。

（3）水平与垂直轴放大器

加在水平与垂直偏转板上的信号电压必须足够大，才能使电子束偏转一定角度。因此，必须将输入的弱信号经放大器放大，并用水平及垂直增幅旋钮来调节放大量。如输入信号过强，则需用分压电路进行衰减。

（4）电源

用以供给示波管及各部分电路所需的各种交直流电源。

# 二、信号电压、频率、相位的测量，李萨如图形的观察

把待测信号电压输入到示波器y轴放大器的输入端。调节示波器面板上各开关旋钮到适当的位置，示波屏上显示一稳定波形。根据示波屏上的坐标刻度，读出显示波形的电压值或周期值。

1．测量电压：

把待测信号输入到示波器的y轴输入端，y轴输入选择按钮置于“AC”位置（测量直流电压时y轴输入选择按钮置于“DC”位置），y轴衰减倍率开关“V/DIV”置于适当位置，调节有关控制开关及旋钮使显示波形稳定，读出波形的峰峰值H，如图5所示。

# 电压的峰峰值UPP＝V/DIV×H(DIV)

在测量被测信号的电压时，应通过调节衰减倍率开关（V/DIV）使其幅度尽量放大，但是不能超出显示屏幕。（为什么？）

2．测量频率

把待测信号输入示波器的y轴输入端，将扫描速度开关“t/DIV”置于适当的位置，调节有关控制开关及旋钮使显示波形稳定，读出被测波形上所需测量的P、Q两点间的距离L，如图6所示。

# 信号周期T＝t/DIV×L（DIV）

频率f＝1/T

在测量被测信号的周期和频率时，应通过调节扫描速度开关(t/DIV)使被测信号相连两个波峰的水平距离尽量拉大，但是不能超出显示屏幕。（为什么？）

3．利用李萨如图形测定信号频率

在x轴输入端输入正弦信号，频率为fx，在y轴输入端输入另一正弦信号，频率为fy，当两者的频率成简单整数倍关系时，示波屏上就显示一稳定的图形，称为李萨如图形。

图7画出了两个相互垂直正弦波电压合成不同的李萨如图形。若以nx和ny分别表示李萨如图形与外切水平线及外切垂直线的切点数，则其切点数与正弦波频率之间有如下关系：

fy/fx＝nx/ny					（1）

如已知fx（或fy）和从示波屏上读得的nx和ny，就可以由（1）式计算出fy（或fx）。

4．利用李萨如图形测定两同频率信号的相位差

设一信号为X = Asint，另一信号为Y = sin(t+)

分别输入x轴和y轴输入端，在示波屏上显示如图8所示的椭圆，可以通过椭圆的性质确定其位相差。

当X＝0时，即Asint = 0

∴t = n（n = 0,1,2,…）

Y= Bsin(t+) = Bsin=

∴			（2）

从图8中可测得2B（它是椭圆在y方向上的最大投影）和2b（它是椭圆在y轴上的截距），利用式（2）即可得出两个相同频率正弦电压的位相差。

三、整流及滤波的输出波形的观察

晶体二极管具有反向电阻大、正向电阻小的特性，因此它的最简单和最重要的应用之一是整流作用，即把交流电变成直流电。一般的整流电路有半波整流(电路和输出波形如图9-1)和桥式整流（又称全波整流，电路和输出波形如图9-2）。对于一定频率的正弦波输入，这种波形仅使输出端的电压极性保持不变，而电压值却是周期性的变化。

在实用上，为了得到稳恒的直流电，必须经过滤波。常用的滤波电路为RCπ形滤波，经整流后的电压输入滤波电路，在负载上将得到稳定得多的输出电压（如图9-3 ，图中虚线为未经滤波的输出电压），输出电压的变化称为纹波电压。对一定的输出电压大小，当滤波电容C一定时，纹波电压随负载电阻RL的增加而减小；而当RL一定时，纹波电压随C的增加而减小。显然越小，输出电压越稳定。

实验装置：

XJ4324型双踪示波器

# 实验内容

（一）必做部分：

开机使用前，如下设置和检查仪器：

| 电源开关（POWER）(8) | 关（弹出） |
| --- | --- |
| 辉度钮（INTENSITY）(2) | 中间 |
| 字符辉度钮（READOUT INTENSITY）(3) | 中间 |
| 聚焦（FOCUS）(4) | 中间 |
| 垂直位移钮（POSITION）(10) (23) | 中间 |
| 垂直微调钮（VAR）(14) (18) | 顺时针到底 |
| 垂直方式开关（VERTICAL MODE）(16) | CH1 |
| 水平微调选择（VAR）(33) | 顺时针到底 |
| 水平位移钮（POSITION）(36) | 中间 |
| ×1/×10扩展 (34) | ×1（弹出） |
| 触发方式开关（TRIGGER MODE）(24) | AUTO |
| 触发源开关（INT TRIGGER SOURCE）(37) | CH1 |
| 触发电平钮（LEVEL）(28) | 顺时针到底 |
| 触发极性开关 (27) | 开关弹出 |

1．观察和测量双踪示波器校正信号波形（0.5Vp-p 1KHz方波）

接通电源开关，红色指示灯发亮，表明电源已接通。向右调节“辉度”旋钮，在示波屏上可看到一条扫描线或光点，使其亮度适中。调节“聚焦”旋钮，使光点圆而小或使扫描线细亮。然后把示波器面板相应开关旋钮置于下列适宜于测量输入信号的位置：

| AC/DC开关 (13) (20) | AC或DC（“⊥”按钮必须弹出） |
| --- | --- |
| 内、外触发开关 (26) | INT（弹出） |
| VOLTS/DIV (12) (21) | 0.1V/DIV |
| TIME/DIV开关 (30) | 0.2ms/DIV |

用电缆线把示波器上的校正信号输出端（PROBE ADJUST）(9)和CH1(或CH2)输入插座连接起来，即能在示波屏上显示稳定的方波波形。调节x、y垂直位移旋钮，使波形位于适当位置，便于读数。描下整周期波形，记录表格参见下表。

| 波形 | Y轴示值 | X轴示值 |
| --- | --- | --- |
|  | “VOLTS/DIV” 开关位置 |  | “TIME/DIV” 开关位置 |  |
|  | 波形高度H/DIV |  | 波形宽度L/DIV |  |
|  | 峰-峰值/V |  | 周期/S |  |
|  |  |  | 频率/Hz |  |

测好后，将连接电缆线从校正信号输出端取下。

# 2．直流电压UD的测量

首先要在示波屏上确定0V的基线位置。按下“⊥”按钮,调节Y位移旋钮，使扫描线与屏上中央刻度线重合，确定零电平基线。在本次测量中“垂直位移”旋钮不可再改变，否则读数不准。

用1.5V干电池作为直流电压源，示波器面板开关作如下改变：

“AC/DC”按钮改变为“DC”，弹出“⊥”按钮，“VOLTS/DIV”开关调至0.5V/DIV。用电缆线将干电池两输出端与示波器CH1（或CH2）输入插座连接起来。观察扫描线跳变方向及幅度。记录数据。

| “VOLTS/DIV”开关位置 | Y轴跳变高度H/DIV | 干电池电压UD/V |
| --- | --- | --- |

测好后，将连接电缆线从干电池上取下。

# 3．交流电压UAC的测量：

用函数信号发生器作为交流电压源，它可以输出方波、三角波、脉冲及正弦波等。示波器面板开关作如下改变：

“AC/DC”按钮改变为“AC”，“VOLTS/DIV”开关调至1V/DIV。在信号发生器电源“关”的情况下，用电缆线将信号源输出端与示波器CH1（或CH2）插座连接起来。打开信号发生器电源开关，调节信号为某－频率(500Hz或1KHz)，调节信号输出电压，相应调节示波器扫描速度“TIME/DIV”开关及“LEVEL”触发电平旋钮，使示波屏上显示6 DIV高度的稳定波形。调节信号发生器“输出衰减”分别为20db、40db，相应调节示波器“VOLTS/DIV”开关及“LEVEL”触发电平旋钮，显示稳定波形，测量输出电压，记录数据。

| 信号发生输出衰减器 | 0db | 20db | 40db |
| --- | --- | --- | --- |
| 示波器Y轴示值 | “VOLTS/DIV”开关位置 |  |  |  |
|  | 高度H/DIV |  |  |  |
|  | 峰-峰值UAC/V |  |  |  |

# 4．频率的测量

在上述测量交流电压UAC的基础上，将信号发生器的频率依次改变为0.1kHz、1kHz、10kHz、100kHz,相应调节示波器扫描速度“TIME/DIV”开关及“LEVEL”触发电平旋钮，使在示波屏上显示稳定波形。读出波形上相邻两波峰或波谷之间的水平距离L，即可算出信号周期T及频率f，记录数据。

| 信号频率/KHz | 0.1 | 1 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X轴示值 | “TIME/DIV”开关位置 |  |  |  |  |
|  | 长度L/DIV |  |  |  |  |
|  | 周期T/S |  |  |  |  |
|  | 频率f/Hz |  |  |  |  |

5．李萨如图形的观察

将一信号发生器输出的50Hz信号连接到CH1输入插座作为X轴输入信号，拉出垂直微调钮（VAR）(14)；将另一信号发生器输出的信号连接到CH2输入插座作为Y轴输入信号，垂直方式开关（VERTICAL MODE）(16) 选择CH2，且输出电压调到合适的大小。分别改变信号发生器的输出频率为50Hz、100Hz、150Hz，可以在示波屏上观察到X、Y轴信号合成后的李萨如图形。记录各种合成的李萨如图形的波形。

| X轴频率 / Hz | 50 |
| --- | --- |
| Y轴频率 / Hz | 50 | 100 | 150 |
| 李萨如图形 |  |  |  |

6．观察半波整流和全波整流的输出波形

1）按图9-1连接整流电路，输入一定频率的正弦电压，负载电阻（电阻箱）＝，用示波器观察并记录两端的输出电压波形。记录此时的信号发生器频率          Hz。

| 波形 | Y轴示值 | X轴示值 |
| --- | --- | --- |
|  | “VOLTS/DIV” 开关位置 |  | “TIME/DIV” 开关位置 |  |
|  | 波形高度H/DIV |  | 波形宽度L/DIV |  |
|  | 峰-峰值/V |  | 周期/S |  |
|  |  |  | 频率/Hz |  |

2）按图9-2接线，重复上述步骤。记录此时的信号发生器频率          Hz。

| 波形 | Y轴示值 | X轴示值 |
| --- | --- | --- |
|  | “VOLTS/DIV” 开关位置 |  | “TIME/DIV” 开关位置 |  |
|  | 波形高度H/DIV |  | 波形宽度L/DIV |  |
|  | 峰-峰值/V |  | 周期/S |  |
|  |  |  | 频率/Hz |  |

（二）选做部分：

1．观察滤波电路的输出电压波形，并测量纹波电压

1）按图9-3连接整流电路，固定滤波电容(30µF左右)、滤波电阻（100Ω左右），调节负载电阻分别为1KΩ、2 KΩ、3 KΩ、4 KΩ、5 KΩ等等，用示波器观察相应的纹波电压（注意：示波器应放在“AC”位置上），与成怎样的关系？

2）固定＝1 KΩ，用不同的滤波电容观察各自对应的纹波电压，与之间有怎样的关系？

2．观察和测量人体上感生的电信号

人体所处的空间中各种交变的电磁波在人身体上会产生感生电动势。当你手握示波器的输入电缆线时，通过调节衰减倍率开关（V/DIV）和扫描速度开关（t/DIV）的位置到适当量程，在示波器屏幕上就可以观察到这种电信号的波形。测量它包含的最低频率及其电压的峰-峰值。

思考题

- 示波屏上的信号波形是如何形成的？如果没有X轴扫描信号，屏上显示出什么波形？

- 如何使示波屏上显示出稳定的，适当大小的信号波形？

# 示波器打开电源后，荧光屏上既无光点又无扫描线，可能的原因是什么？应该怎样调节？

# 若波形总是沿横向左右移动，应该怎样调节？

# 若扫描锯齿波周期较被观测信号的周期大很多，荧光屏上将看到什么图形？反之又会怎样？

# 若被观测的信号电压较大（但不损坏示波器），荧光屏上将看到什么图形？

# 半波整流中输出为0及有输出的时间间隔，为何前者大于后者？为何全波整流中相邻输出电压之间有极短时间的零输出？（提示：从二极管伏安特性曲线的特点考虑）。

# 说明与、之间的关系有何物理意义（从RC放电的物理规律考虑）？进而是否能判断出与输入电压频率之间的关系？

# 参考文献

# [1]  上海新建仪器设备有限公司 XJ4324双踪示波器说明书

# [2]  贾玉润、王公治、凌佩玲主编，大学物理实验，上海：复旦大学出版社，1987，66～68

补充实验1  振动周期的统计规律研究

――随机误差的正态分布

实验误差主要分为二类，即系统误差和随机误差：（1）在相同实验条件下多次测量同一物理量时，其误差的绝对值和符号均保持不变，或按其确定的规律变化，这种误差称为系统误差；（2）在相同实验条件下多次重复测量同一物理量时，各次测量值之间存在一定的差异，其产生的误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化着，但总体来说有一定的统计规律，这种误差称为随机误差或偶然误差。此外，还有一类误差，即在测量数据中，有时会发现过大或过小的异常数据，这往往是由于测量中的过失（如读数的错误、记录的错误、计算的错误、操作不当等）或外界干扰等因素引起的，以前称为粗大误差。包含粗大误差的测量值或粗大误差称为异常值（Outlier）。测量时要尽量避免出现高度显著的异常值，已被谨慎确定为异常值的个别数据要被剔除掉。

随机误差的正态分布（Normal Distribution，亦称高斯分布）是实验误差理论中一种常见的基本的误差分布形式。本实验利用正态概率纸（Histogram with Probabilities）作图法来了解单摆振动周期的多次测量数据的变化是否符合正态分布的统计规律；通过学习制作频数分布表、绘制频数分布的直方统计图（Histogram Chart），加深对测量列的平均值和标准偏差的统计规律理解。

实验原理

统计规律的分析是以大量的实验数据为基础的。大量的实验表明，对某物理量进行多次重复等精度的测量，其结果大多服从正态分布。但是，正态分布并不能够适用于实验中的一切情况，要确定某一等精度测量中随机误差是否服从正态分布的统计规律，应该对其进行统计检验。

频数分布表、频数分布的直方统计图及其概率直方统计图（可用正态概率纸来描述）是用实验方法研究统计规律的三种简单而又有效的方法，因此在许多情况，尤其是在被研究对象的统计规律不了解的情况下，不失为一种初步的统计分析手段。

例如，对某一脉冲的周期进行重复测量（假设实验数据中仅存在随机误差），所得100个数据（称为样本）如表1所示，但为了便于在发现粗大误差（即高度显著的异常值）时，有备用的测量数据而能够及时补上，故在实验过程中可以多测10或20个数据备用。

表1 某一脉冲的周期 (单位：s / 秒)

| 3.947 | 4.005 | 3.981 | 4.035 | 4.015 | 3.993 | 3.983 | 3.991 | 4.027 | 3.965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.993 | 4.013 | 3.997 | 3.979 | 3.943 | 3.959 | 3.963 | 4.017 | 4.039 | 4.019 |
| 4.001 | 3.997 | 4.001 | 4.013 | 4.027 | 3.999 | 4.003 | 4.031 | 4.005 | 3.979 |
| 3.971 | 4.035 | 3.999 | 3.911& | 4.001 | 3.965 | 3.953 | 3.967 | 3.989 | 3.985 |
| 3.953 | 3.983 | 4.011 | 4.019 | 4.043 | 3.969 | 3.973 | 3.963 | 4.011 | 3.979 |
| 3.997 | 4.007 | 3.997 | #4.049 | 4.017 | 4.017 | 3.991 | 3.971 | 3.993 | 3.995 |
| 4.103& | 4.031 | 3.997 | 3.981 | 4.003 | 4.001 | 4.007 | 4.027 | 3.983 | 4.033 |
| 4.001 | 4.015 | 4.001 | 4.003 | 3.983 | 4.001 | 4.029 | 4.013 | 3.987 | 3.983 |
| 3.975 | #3.937 | 3.993 | 3.985 | 3.985 | 3.983 | 4.015 | 3.961 | 3.999 | 4.035 |
| 4.009 | 3.991 | 3.985 | 4.007 | 4.017 | 4.017 | 3.971 | 3.991 | 4.005 | 3.981 |
| 4.037 | 4.013 | 3.987 | 3.991 | 4.025 | 3.985 | 4.005 | 4.019 | 3.995 | 3.921 |

&: 高度显著的异常值，舍去；用备用的数据4.037和4.013补上。

在相同条件下所得的N个测量结果x1、x2、x3、…、xN中，首先找出实验数据中的最大值xmin和最小值xmax；其次，需要对实验数据进行分组，分组的数目与直方统计图的形状直接相关。通常，当实验数据较多时，组数取为10(20；实验数据少于50个时，分成5(6组；由最大值与最小值之差可知实验数据的级差R = xmax－xmin，将级差分为K组，得组距为(x = R / K = (xmax－xmin) / K。再者，统计出测量结果落在上述每个分组中的数据个数（即每个分组的频数ni）,得到分组的频数（Counts）表；频数ni与数据总数N相除，可得相对频数fi  = ni / N（本质上，相对频数fi表示测量值在分组（区间）内出现的频率，常以百分数%表示）；相应地把(ni / N称为累计频数（Cumulative counts），如果以百分数%表示，则称为累计频率，而将ni / (N (x)称为单位组距的相对频数，亦称频率密度，如表2所示。最后，若以ni或fi或ni / (N (x)为纵坐标，测量值xi为横坐标，就可以得到如图1所示的直方统计图。

表2 脉冲周期的频数分布表

| 分组序号 | 分组 / s | 频数 ni | 相对频率 fi / % | 累计频率 （(ni / N）/ % | 频率密度 ni / (N (x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.937 – 3.9485 | 3 | 3 | 3 | 2.68 |
| 2 | 3.9485 – 3.9595 | 3 | 3 | 6 | 2.68 |
| 3 | 3.9595 – 3.9705 | 7 | 7 | 13 | 6.25 |
| 4 | 3.9705 – 3.9815 | 11 | 11 | 24 | 9.82 |
| 5 | 3.9815 – 3.9925 | 16 | 16 | 40 | 14.29 |
| 6 | 3.9925 – 4.0045 | 23 | 23 | 63 | 20.54 |
| 7 | 4.0045 – 4.0155 | 16 | 16 | 79 | 14.29 |
| 8 | 4.0155 – 4.0275 | 10 | 10 | 89 | 8.93 |
| 9 | 4.0275 – 4.0385 | 7 | 7 | 96 | 6.25 |
| 10 | 4.0385 – 4.049 | 4 | 4 | 100 | 3.57 |
| ( | － | 100 | 100％ | － | － |

在上述数据中，最大值为4.049，最小值为3.937，级差为0.112，故选组距为0.0112较好。如果按数据原来的测量精度分组，那么当数据恰好为两组的交界处时，它将被分入哪一个组呢？为了避免这种“骑墙”麻烦，将组界数值的测量精度通常提高一位，见表2所示。

上述直方统计图虽然能够给出实验数据的大致分布情况，然而，在要判断它是否确实符合正态分布时，就显得比较粗糙，甚至往往无法作出判别。如果利用实验数据作累计频数曲线图，即以测量值为横坐标，以相应的累计频数为纵坐标，便可以得到如图2所示的累计频数折线图，它与理论上的正态分布累计频数曲线（图中的S形光滑曲线）符合的较好，则情况就要好得多。但是，由于S形曲线不便于绘制；同时在等分的坐标纸上，此S形曲线的两端显得比较平坦，即原有的坐标精度不够高，给鉴别带来困难。改进的办法是将纵坐标的分度在两端部被拉开，标度由等分变为不等分，从而将S形的累计频数曲线拉成一直线，此直线又称亨利（P. Henry）直线（详细说明请参见附录中内容）。正态概率纸的纵坐标正是这样设计的，它使得符合正态分布的实验数据，在该纸上作出的累计频数图是一条直线。根据表2中实验数据标在正态概率纸上的点子是否位于一条直线上，可以简单地判断该实验数据是否符合正态分布。

如果从正态概率纸上得到的是一条直线，那么就可以由纵坐标50.0处直线上的点所对应的横坐标来求出平均值。而纵坐标15.9处直线上的点所对应的横坐标与平均值之差的绝对值，即为该测量列单次测量的标准偏差(。利用表2中的实验数据，可以在正态概率纸上得到一条直线（如图3所示），说明上述脉冲周期的测量列是符合正态分布的。由该直线可得

， ( ＝ 0.025 s ,

因此，

为了求出更为可靠的测量结果，亦可以从平均值、标准偏差和不确定度的基本定义出发直接进行数值计算，即可得：

， ( ＝ 0.024 s,

由上述可知，两者的结果是非常接近的。

实验装置

单摆及其支架、电子或机械秒表、电子或机械节拍器

实验内容

（一）必做部分一：振动周期的测量

- 用电子或机械秒表测量单摆振动周期5T的时间。

- 用电子或机械秒表测量电子节拍器周期或机械节拍器振动周期（选做）。

（二）必做部分二：统计规律的研究

由于本实验中待测单摆或节拍器的周期值很稳定，测量数据的涨落仅集中反映了手控计时所带来的随机误差。在相同的条件下，重复测量120个数据。

需要强调的是：为了得出严格正确的结论，常常要求测量样本的数目n大于200个，且最佳分组数目m，宜在0.55n0.4 ( m ( 1.25n0.4之间。因此，本实验内容仅是粗略分析了测量随机误差中正态分布的普遍性。

- 在数据记录本上每一行记录十个数据，共记录12行，共120个数据，然后进行数据处理。

- 先对100个数据进行数值计算，求出测量结果的平均值和测量数据列中单次测量的标准偏差(。如果发现有其数值在范围以外的测量数据，则应将它作为粗大误差（异常值）而予以剔除，并用备用数据补缺，以凑足100个数据，重新计算和(，直到100个数据全部落在区间内为止。值得注意的是：目前有多种异常值的判断方法，具体请参见附录中的相关内容。

- 以所取定的100个数据中的最大值和最小值为界，将所有的数据分成10组，作频数分布表，然后画出频数分布的直方统计图。

- 在频数分布表中，对实验数据进行整理和处理，给出相应的累计频率（以％表示）数值。以各分组的右端值为横坐标，以累计频率为纵坐标，在正态概率纸上作图。如果测量的数据点近似在一直线上，则测量数据遵从正态分布。一般说来，中间的数据点不应偏离直线太远，而在两端的数据点，由于该处的坐标分度比较精细，允许有较大的偏离。

- 由上述拟合直线与纵坐标为50.0的水平线交点找出平均值的估计值；由该拟合直线与15.9的水平线交点找出标准偏差(的估计值（为什么？）。

- 对测量数据进行数值计算，求出其平均值、标准偏差以及合成不确定度，再将所得结果与以正态概率纸所求得的估计值进行比较。

（三）选做部分一：借助常用数据处理软件（如Origin，Excel等）中的“数据分析”功能，对上面的实验数据进行重新处理，并绘制出相应的统计图表。

（四）选做部分二：固定摆长l，改变角摆幅(m，测出周期T与角摆幅(m的关系。其物理原理，请参见思考题7。

- 作T ( sin2(m的关系曲线，并求出外推到(m(0时的周期T0（T0是单摆的摆幅很小，即(m ( 3(时，单摆的周期值），进而与直接测量的实验结果比较。

利用上面所得的周期T0值，由式，求出重力加速度g。

思考题

- 为什么由正态概率纸上的亨利直线可以得到测量列的平均值及单次测量的标准偏差的 估计值？

- 若你所测得的一组实验数据，其离散程度比上述例子中的数据大得多（即(比较大），则所得到的平均值与例中的平均值之间的差异也很大吗？

- 对所作的频数分布直方统计图讨论其数据的分布规律。

- 测单摆周期时，为何要注意小振幅，且使单摆只作平面摆动？应选择哪个位置作为计时的起点和终点。为什么？

- 若测量结果偏离正态分布，请分析其产生的主要原因。

- 在实验中，如何能够保证单摆是在同一平面内运动的？

- 已知单摆公式是在角摆幅(m很小（即角摆幅(m(0）时成立的，当(m ( 0时，单摆周期的公式为：

问：当(m ＝ 6( 时，所测量的周期T比T0的结果大多少？如果(m＝12(，则又如何呢？若你有一把直尺，你怎样简捷地估算出角摆幅(m？

参考文献

- 中国科学院数学研究所统计组 编，常用数理统计方法，北京：科学出版社. 1973，1～14

- 贾玉润，王公治，凌佩玲 主编， 大学物理实验， 上海：复旦大学出版社. 1987，16～17；83～88

- 叶卫平，方安平，于本方 编著，Origin 7.0科技绘图及数据分析，北京：机械工业出版社. 2004

- 沈元华，陆申龙 主编，基础物理实验，北京：高等教育出版社. 2003

- 肖明耀 编著，误差理论与应用，北京：计量出版社. 1985

- 朱鹤年 编著，新概念物理实验测量引论——数据分析与不确定度评定基础，北京：高等教育出版社. 2007

附录一：正态分布

在相同的条件下，对同一物理量x进行重复多次测量，测量结果的值总是在其真值的附近，越靠近，出现的概率越大，一般服从正态分布（即高斯分布），其形状如图R1-1所示。图中的纵坐标（x）称为概率密度函数，其值为

（x）=，x( (   (1.1)

式中，为曲线拐点处横坐标与值之差的绝对值，称为正态分布的标准偏差（可以证明，其与测量列中的单次测量的标准偏差是一致的）。图R1-1称为正态概率分布曲线。对于一个确定的测量列，如果已知和的值，由（1.1）式可计算出实验观测值x落在任意区间(a, b)的概率为

P（a ( x ( b）            (1.2)

式(1.2)中，P(a ( x ( b) 的值可由直线x = a及x = b和横坐标、曲线所包围的面积得到（图R1-1中阴影区）。由定积分计算可知：x落在区间（区间的概率为68.3%；x落在（）区间的概率是95%；x落在区间（）区间的概率为95.4%；x落在（）区间的概率是99.7%。

可设

（1.3）

式（1.3）中的P或1－( 称为置信概率（置信水平或置信度）；( 称为显著性水平（显著度）；（-K(，K(）或简写为( K(称为置信区间；K(称为置信限；而K可被称为正态分布的置信系数。

从图R1-1可知，正态分布的概率密度分布曲线具有下列属性：（1）单峰性，即标准偏差的绝对值小的出现概率比绝对值大的出现概率要大。（2）对称性，即概率密度分布以真值为中心，标准偏差绝对值相等的测量值出现概率相等。（3）有界性，即在一定的条件下，绝对值很大的出现概率近于零，亦即标准偏差的绝对值有一定的实际限度。（4）低偿性，在实际测量条件下，标准偏差的算术平均值随着测量次数的增加而趋于零。

附录二： 误差分布的正态性检验――正态概率纸检验法

在一般情况下，假设测量误差服从正态分布，并从此假设出发进行误差分析和对测量结果进行评价。这一假设对测量来说是合理的，因为测量的随机误差常常是由相互独立的、许多不可控制的、受随机因素微小影响的叠加结果。根据概率论的中心极限定理，只要总的测量误差是由一系列相互独立的个别因素引起的基本误差之和，且每一因素对总的测量误差的贡献是均匀的和细小的，而不管这些因素服从什么分布，总的测量误差都服从正态分布。当然，并不是说所有的测量误差都服从正态分布，因此，在有些场合，当不能确知测量误差服从正态分布时，应该用统计方法来检验随机变量分布的正态性。下面所述的正态概率纸检验法就是其中的一种方法。

正态概率纸是一种专门的坐标纸，横坐标刻度是等距的，用(来表示，纵坐标刻度是不等距的，用 ((() 表示，通过它可将正态分布曲线化为直线。正态概率纸是通过标准正态分布来设计制造的。对于标准正态分布，其累计分布函数由（2.1）式决定：

(2.1)

当 ( 等距离变化时， ( 为 …，-3，…，-2，…，-1，…，0，…，1，…，2，…，3，…，由标准正态分布可分别求得它们的概率为 …，0.13%，…，2.3%，…，15.9%，…，50%，…，84.1%，…，97.7%，…，99.9%，…，累计分布函数曲线如图R2-1所示。

如果能将相应于横坐标等距变化的纵坐标的变化量也化为等距的，则正态分布累计分布函数曲线就可变为直线。纵坐标交换可这样进行，在纵坐标上以F(() =p%的点为中心，让F(() = p % 点与中心点的距离为纵坐标的(p个单位长度，使得F((p) = p %。例如，原来纵坐标上p% =15.9% 的点，相当于变换后纵坐标上的-1点，F(-1) = 15.9%。变换后坐标系如图R2-2所示。

对于一般正态分布而言，可以通过式（2.2）的变量变换：

(2.2)

而将其化为标准正态分布，而u 与( 是一级线性函数关系，经过变量变换就可以得到一般正态形式的概率纸（参见图R2-2），对应的标准正态变量和一般正态变量的横坐标为：

标准正态变量：…, -3, …, -2, …, -1, …, 0 , …, 1, …, 2, …, 3, …

一般正态变量：…, ( -3(, …, ( -2(, …, ( -(, …, ( , …, ( + (, …, ( + 2(, …,

( + 3(, …

故一般形式的正态分布函数表示在这种正态概率纸上就是通过点（(，0）的斜率为1/( 的直线。 对于一般正态分布，在直线上，纵坐标P = 50%所对应的横坐标为(，纵坐标P = 15.9% 所对应的横坐标为( - (，由此可求得正态分布参数( 和 (。

用正态概率纸检验分布正态性的具体方法如下：第一步，将样本的测定值按大小顺序，由小到大地排列成x1 ( x2 ( x3 (, …, ( xn ；第二步，对于每个xi计算一个p(xi)，如何计算p(xi)，有不同的方法，现在可以用下述的中位秩公式来简单地计算：

（2.3）

第三步，在正态概率纸上描点（xi ，p(xi) ），i = 1, 2, …, n。如果这 n 个点近似在一条直线上，就可以认为样本服从正态分布。由直线上可求得平均值( 和标准偏差(，则所检验的样本分布就被认为服从正态分布N（(, (）。

举例说明： 设有一个n = 20的样本，样本值按大小顺序排列为57, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 80, 81, 86, 87, 89, 89, 94, 95, 96, 97, 103, 109, 122，试用正态概率纸检验其是否符合正态性？

解：用（2.3）式计算相应各测定值的p(xi)值，计算结果分别为（%）：3.4, 8.3, 13.2, 18.1, 23.0, 27.9, 32.8, 37.7, 42.6, 47.5, 52.5, 57.3, 62.3, 67.2, 72.1, 77.0, 81.9, 86.8, 91.7, 96.6。将（57，3.4），（62，8.3），…，（109，91.7），（122，96.6）描在正态概率纸上，得到如图R2-3所示的直线。由纵坐标50% 相对应的横坐标值求得 ( 的估计值为86，由纵坐标15.9% 相对应的横坐标值求得68，则( = 86-68 = 18。由此可以做出结论，样本值服从正态分布。

由此可以说明，正态概率纸检验法的优点是计算量较小，直观且有效。

附录三：异常值的判断方法

在实验过程中，有时会出现错误，例如：数据读错或记错、仪器操作有误、仪器突然跳动或抖动、计算有误，等等，随时发现，随时就剔除，直到重新进行实验，这就是所谓的物理判断方法。有时，整个实验做完后也不能确定哪一个测量值是异常值，这时可以应用数理统计学的异常数据判断法则来处理。统计学法则的基本思想是：给定一个置信概率P或显著性水平(（P =1-(），并确定一个最大比值K（置信系数），凡超过这个限值的测量数据（误差），就认为它不属于随机误差的范畴，而是高度异常值，并予以剔除。

在同一条件下，若对某量x进行n次等精度且独立的测量，得到测量值的算术平均值为；测量值xi与该测量列的算术平均值之间的偏差称“残差”。按照贝塞尔公式，可以算出该测量数据列中单次测量的标准偏差(，即

（2.4）

取置信系数K为残差(i与标准偏差(之比：

(2.5)

目前有三种常用的处理异常数据的判断法则，现介绍如下：

- 拉依达（Райта）法则

如果某个测量值xm的置信系数K满足式子：K ( 3 时，则认为数据xm是含有粗大误差的异常值，须剔除不要。应该指出，这个判据比较简明，但它成立的前提是要求测量次数n ( (，当n值较小时，这个判据并不很可靠。

- 肖维涅（Chauvenet）法则

同上，当置信系数K满足式子：K ( Cn时，须剔除数据xm，其中Cn由表3.1査取。用该法则作判别时，须兼顾考虑到测量数据个数n的影响。从表中可以看出，当n值较大时（n ( 200），它与拉依达法则相当。

表3.1  肖维涅判据临界值Cn表

| n | Cn | n | Cn | n | Cn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.38 | 16 | 2.16 | 29 | 2.38 |
| 4 | 1.53 | 17 | 2.18 | 30 | 2.39 |
| 5 | 1.65 | 18 | 2.20 | 35 | 2.45 |
| 6 | 1.73 | 19 | 2.22 | 40 | 2.50 |
| 7 | 1.79 | 20 | 2.24 | 50 | 2.58 |
| 8 | 1.86 | 21 | 2.26 | 60 | 2.64 |
| 9 | 1.92 | 22 | 2.28 | 80 | 2.74 |
| 10 | 1.96 | 23 | 2.30 | 100 | 2.81 |
| 11 | 2.00 | 24 | 2.32 | 150 | 2.93 |
| 12 | 2.04 | 25 | 2.33 | 185 | 3.00 |
| 13 | 2.07 | 26 | 2.34 | 200 | 3.02 |
| 14 | 2.10 | 27 | 2.35 | 250 | 3.11 |
| 15 | 2.13 | 28 | 2.37 | 500 | 3.29 |

- 格拉布斯（Grubbs）法则

该方法由数据统计理论严格推导出来，是一个很好的剔除法则。同上，当置信系数K满足式子：K ( G((, n)时，则认为数据xm为异常值，须剔除不用，其中G((, n)可由表3.2査取。

表3.2  格拉布斯判据临界值G((, n)表

| n | 显著性水平 ( | n | 显著性水平 ( |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | 0.01 | 0.025 | 0.05 |
|  | G ((, n) |  | G ((, n) |
| 3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 21 | 2.91 | 2.73 | 2.58 |
| 4 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 22 | 2.94 | 2.76 | 2.60 |
| 5 | 1.75 | 1.71 | 1.67 | 23 | 2.96 | 2.78 | 2.62 |
| 6 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 24 | 2.99 | 2.80 | 2.64 |
| 7 | 2.10 | 2.02 | 1.94 | 25 | 3.01 | 2.82 | 2.66 |
| 8 | 2.22 | 2.13 | 2.03 | 30 | 3.10 | 2.91 | 2.74 |
| 9 | 2.32 | 2.21 | 2.11 | 35 | 3.18 | 2.98 | 2.81 |
| 10 | 2.41 | 2.29 | 2.18 | 40 | 3.24 | 3.04 | 2.87 |
| 11 | 2.48 | 2.36 | 2.24 | 45 | 3.29 | 3.09 | 2.91 |
| 12 | 2.55 | 2.41 | 2.29 | 50 | 3.34 | 3.13 | 2.96 |
| 13 | 2.61 | 2.46 | 2.33 | 60 | 3.41 | 3.20 | 3.03 |
| 14 | 2.66 | 2.51 | 2.37 | 70 | 3.47 | 3.26 | 3.08 |
| 15 | 2.70 | 2.55 | 2.41 | 80 | 3.52 | 3.31 | 3.13 |
| 16 | 2.74 | 2.59 | 2.44 | 90 | 3.56 | 3.35 | 3.17 |
| 17 | 2.78 | 2.62 | 2.47 | 100 | 3.60 | 3.38 | 3.20 |
| 18 | 2.82 | 2.65 | 2.50 |  |  |  |  |
| 19 | 2.85 | 2.68 | 2.53 |  |  |  |  |
| 20 | 2.88 | 2.71 | 2.56 |  |  |  |  |

判别高度异常值的注意事项：

- 必须慎重剔除实测中所出现的异常数据，因为它常常是新发现的源头

在精密实验测量中，可以选择用两、三种判断方法加以计算，以便剔除高度异常值，而保留好值。剔除的高度异常值应该是个别和少量的，否则应从物理上找出原因。同时，凡是遇有剔除异常数据时，应该在报告中详细说明测量条件、测量的总数N、被剔除的具体数据以及剔除的依据等。

- 合理选用判别法则

在上述的法则中，拉依达法则适用于测量次数较多的测量列。一般情况下，测量次数较少，因此用此方法判别，其可靠性不高，但是由于使用简便，又无需查表，故在要求不高时，还是经常使用。对测量次数较少、而要求又较高的测量列，应该采用肖维涅法则或格拉布斯法则。

- 用逐步剔除方法

如果判别出测量列中有两个以上的测量数据含有高度异常值时，只能首先剔除含有最大误差的测量值，然后重新计算测量列的算术平均值及其标准偏差，再对剩余的测量数据进行判别，依次步骤逐步剔除，直至所有的测量数据均不含有高度异常值为止。

- 显著性水平(值不宜选得过小

上面介绍的异常值判别的三种法则，除拉依达法则外，均涉及到选择显著性水平(值的大小。若将(值选小了，把不是高度异常值判为异常值的错误概率(固然小了，但是，反过来把混入的确实为高度异常值判为不是异常值的错误概率却增大了，这显然也是不允许的。

# 补充实验2  伏安法与补偿法测电阻

伏特计－安培计法是一种较为普遍的测量电阻的方法，虽然精确度不很高，但所用的测量仪器，如伏特计和安培计（即电压表和电流表）比较简单，而且使用也很方便。由于电表的内阻往往对测量结果有影响，所以这种方法常常带来明显的系统误差。若改用补偿法（代替电压表）来测量电阻，则避免了这个缺点。本实验先用伏特计－安培计法测量电阻，了解此方法的特点及存在的问题，然后再用补偿法测量电阻。当然后者较之用电压表直接测量电阻要复杂一些，通过实验，学生可以了解如何根据测量精确度的要求权衡利弊，来选择合适的测量方法。

# 实验原理

一、伏特计－安培计法

根据欧姆定律，测出未知电阻两端电压及流过改电阻的电流，则电阻阻值为

（1）

这种测量电阻的方法称作伏特计－安培计法，简称伏安法，测量电路如图1所示。将单刀双向开关的刀（键）分别打向1或2，可得到电压表两种不同的连接方法。如果电流表内阻为零和电压表内阻是无穷大，这两种连接方法没有什么区别，式（1）都能适用。但实际上，电流表电压表都不是理想的，即电流表内阻不一定是零，电压表内阻也不是无穷大。故应对电路进行分析，以导出两种连接方式的系统误差定量表示式。

1．K键打在位置1，称为电流表内接法，电流表指示出通过的电流为，但电压表的读数却偏高（因为其中包含电流表两端电压值），表观电阻值。

因   ，

故          （2）

的百分误差是。

测得的电阻值大于实际电阻，若为已知，则误差的大小可以计算，并对测量结果进行修正。

2．K键打在位置2，称为电流表外接法，电压表指示电阻两端的电压为，但电流表读数偏高，偏高的量值即为通过电压表的电流，这时，表观电阻为。设为流经电阻的电流，而通过电压表的电流，则

，

因此    （3）

百分误差是

由于流过电流表的电流大于流过的电流，故最后结果偏小。如果已知，则可计算误差的大小，并进行修正。

常见的情况是，相对于待测电阻来说，或者电压表内阻很大，或者电流表电阻很小，所以可由式（1）得到所要求的结果。对给定的电表及待测电阻而言，如果(，应将开关的键打向位置1，否则就打向位置2。即当<<时，即电阻阻值较小时可采用电流表外接法测量。当>>时，即电阻阻值较大时，可采用电流表内接法。

实际测量时采用多次测量，改变测量电路中的电压和电流，得到一组电压电流值，画出伏安曲线。纯电阻的伏安曲线应该是一条通过原点的直线，利用作图法或者最小二乘法求出直线的斜率即可求出待测电阻的电阻值。

二、补偿法测电阻

在伏安法测电阻的实验中，无论是电流表内接还是电流表外接，由于电流表内阻不为零或电压表的内阻不可能是无穷大，因此在实验测量中都会造成系统误差。当电流表外接时，为减小系统误差可采用电压补偿法进行测量；当电流表内接时，只要消除电流表的分压作用的影响，即电流补偿法，就可减小实验中系统误差。

1．电压补偿法是采用了补偿法测电压的基本原理，如图2所示。当两直流电源的同极性端相连接，而且其电动势大小恰恰相等时，回路中无电流流过，灵敏电流计的指示数为0，这时电路达到平衡。因此，可利用此种性质的电路（称为补偿电路），由已知电压或电动势来测量未知电压或电动势。它的优点是，测电压时无需从待测电路分出电流，从而避免了由于电流流经电流表而引进的系统误差。利用补偿法测电压的电路如图3所示。虚线框内电路替代了图1中的电压表，其中为补偿电源，为分压器（滑线变阻器），调节滑动端C的位置，可得到不同的电压，并由电压表测得。实验时应调节C点位置，使检流计G的指针指示为0，则必与两端电压相补偿，电压表读数值即为。达到平衡的可靠标志是在闭合和断开开关K时，检流计指针不显示任何微小的颤动。

2．利用电流补偿法测电阻的电路图如图4所示。调节电阻箱，使检流计的读数为零，即两电路的电流通过检流计的电流“补偿”抵消，从而使电路中检流计两端电势相等，这样电压表中测量值就等于两端电压的真实值，通过电流表中的电流与通过的真实电流值相等。

实验内容

（一）必做部分一：待测电阻表观值和的确定

按图1接线，其中为限流电阻，用以调节回路电流的大小。将开关K的键分别打在位置1和2，调节，测得一系列相应的、值。分别作两张图，由斜率算得待测电阻的表观值和。

表1  伏安法

| μA | V |
| --- | --- |
|  | K键在位置1 | K键在位置2 |
| 0 |  |  |
| 100 |  |  |
| 150 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 300 |  |  |
| 350 |  |  |

（二）必做部分二：待测电阻阻值的确定

按图3连接电路，其中的仍用上述第1点的待测电阻。先合上K1，使电流表A指示某一读数。再合上K2、K，调节C点位置，使检流计G中无电流流过，由电压表读出相应电压值。通过调节和滑动点C，得到一系列的、值，作图，由斜率算得待测电阻值。

表2   电压补偿法

| μA | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |  |  |  |

按图5连接电路，此时的用变阻箱代替，测量取不同值时的电流表读数和电压表读数。

测量实际电阻的相对误差：。

表3   电流补偿法

| 实际值Ω | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| 测量值Ω |  |  |  |  |  |
| 相对误差 |  |  |  |  |  |

（三）选做部分：半偏法测检流计内阻

提示：检流计的内阻一般很小，由于它的满偏电流很小，其内阻很难测得，所以常采用半偏法测量，测量电路如图5。

思考题

- 若图1中电流变化为100～500μA，限流电阻的调节范围应该为多少？

- 从实验所得到的三条直线的斜率，可算出三个不同的阻值，由此你能得出什么结论？

- 利用图3电路测出的电阻值既然已消除了方法上的系统误差，它还存在其它性质的误差吗？

参考资料

[1] 王中元，电流补偿法测电阻，湖北师范学院学报（自然科学版），2005年25卷3期

补充实验3  无线电接收机的“大门”

－LCR串联谐振电路

在力学实验中介绍过弹簧的简谐振动、阻尼振动和强迫振动，阐述过共振现象的一些实际应用。同样，在电学实验中，由正弦电源与电感、电容和电阻组成的串联电路，也会产生简谐振动、阻尼振动和强迫振动。当正弦波电源输出频率达到某一频率时，电路的电流达到最大值，即产生谐振现象。谐振现象有许多应用，如电子技术中电磁波接收器常常用串联谐振电路作为调谐电路，接收某一频率的电磁波信号，收音机就是其中一例。在人类活动的空间中存在着各种不同频率的来自无线电发射机发射的电磁波，无线电接收器若要对某种频率信号进行选择性接收，则必须采用电感和电容组成的LC回路来“守门”，一组L、C值组成的输入回路，只让一种频率的电磁波进入接收器的后继电路，而其它频率的电磁波都拒之“门外”。LC回路不但成了无线电发射和接收电路中不可缺少的部分，而且在其它电子技术领域中也得到了广泛的应用。本实验通过对超外差式收音机输入LC调谐电路的研究，测量电路的谐振曲线，了解电路品质因素Q的物理意义，掌握LCR串联谐振电路的特点及其测量方法。

实验原理

图1是超外差式收音机的方框图。收音机输入回路（调谐回路）中L称之为磁性天线，它是将调谐回路的线圈绕在磁棒（磁芯）上。磁棒一般用铁氧体材料做成，它有聚集电磁波中磁场分量的能力，在调谐回路中感应出外来信号的电动势，磁芯的导磁率越大，则感应电动势也越大；磁性天线所处的方向不同时，电磁场在磁棒线圈中所感生的电动势的大小也不同，因此磁性天线具有方向性，它可以抑制其它非接收方向来的干扰，从而能有效地改善信号噪音比。

磁棒天线的线圈L中有各个电台不同频率的高频电流通过，在L中就感应出各个不同的高频信号电动势，每个电动势代表1个电台的信号，为了讨论方便，假定它们之间的区别仅是频率不相同，因此讨论电路中的电流时，可以只取一个电动势来分析，如图2所示。在电路中所产生的电流的大小，不仅决定于电路中的高频损耗电阻R，而且还决定于电路中的电抗（）。其中是线圈L的感抗 ；是可变电容器的容抗 。根据交流电路原理，此回路中的电流与感生电动势之间的关系为：

（1）

式中，为调谐回路的总阻抗，为交流信号的频率，表示磁棒天线线圈的电感量，表示调谐电容器某一位置的电容量。电动势与电流的相位差为：

＝                                 （2）

公式（1）、（2）中阻抗和相位差，都是信号频率的函数。

在收音机的输入电路中，电感线圈是固定的，而的电容量是可变的，所以电容器旋转在不同位置时，对于某一信号频率来说，容抗的数值是不同的，随着电容器的容抗改变而改变，当容抗与感抗的数值相等时，即

（3）

此时电感总阻抗最小，电流达到最大值，它只决定于回路中损耗电阻的大小，整个电路呈现电阻性。LCR串联电路的这种状态称为串联谐振，对应的信号频率称为谐振频率，由式（3）可得：

（4）

在收音机的接收频率范围内，各个电台具有各自的载波频率，调节输入回路中可变电容的电容量大小，就能够分别使它们达到谐振状态，即在线圈L中产生的交流信号电流最大，磁棒上的次级线圈L¹得到的信号电压也最大，该信号经过收音机的后继电路的一系列处理，最后在扬声器中发出声音。由此可见，由LC组成的调谐电路具有选择电台的能力。

图3为LCR串联电路的谐振曲线，在正弦波的频率达到时，电路的电流达到最大值。在谐振曲线上电流值为的两个频率点称为半功率点,的值称为谐振曲线的频率宽度。通常用值来表征电路选频性能的优劣，称为电路的品质因素

（5）

值越大，即LCR串联电路的频带宽度越窄，谐振曲线就越尖锐。品质因素的定义是电路中储存的能量与每个周期内消耗的能量之比。当电路处于谐振状态时

或                      （6）

因此，谐振回路中的损耗电阻的值越小，值越大，选择电台的能力越好，反之越差。

从式（1）和式（5）也不难得出，在谐振时，电容上的电压和电感上的电压分别是输入信号电动势的倍，但它们的相位差为π 。中波段的电台信号一般是调幅波，就是将音频信号调制在高频载波信号上，从频率来看，它包括了（最高音频）一直到的整个频带，如图4所示。

因此，由广播电台天线发射的无线电波是以载频为中心的一段频带。所以调谐电路的值也不宜太高（谐振曲线不宜太尖锐），否则载频两侧的信号将被电路削弱，会造成信号的失真。

实验内容

（一）必做部分：

- 将收音机机壳顶面的L、C接线柱用一根导线连接起来。打开收音机的电源开关，调节选择电台的旋钮（即改变电容器C的值），收听到中波频率低端的一个电台的声音（本实验中选603KHZ的上海文艺台），在以下实验步骤中均必须保持调节电台的旋钮位置不变。关掉收音机的电源开关并且把直流电源拔掉，拆掉L、C接线柱上的连接导线。

- 用数字电容表（量程置200pF）测量上述状态下的调谐电容器C的值（在测量电容的时候注意分布电容的影响）。已知磁性天线L的电感值（见收音机顶部标注），利用公式（4）计算出此时LC电路的谐振频率f0，并与电台频率f电台相比较，以f电台为基准算出它们的相对误差。（请讨论引起这一误差的可能原因有哪些。）

- 按照图5接线。图中信号源为XJ1641型数字函数信号发生器（有关实验仪器的使用说明请参考实验网页中的有关内容）。在其面板上，通过“FREQUENCY”中“MULTIPLE”按钮选择的1MHz的频率范围、通过“OUTPUT”中的“FUNCTION”按钮选择正弦信号（“～”指示灯亮），并选中（即按下）“ATT”20db钮。图中的R外为外接的信号取样电阻（ZX36型多盘十进电阻器），电阻值置于10Ω；U1、U2为DF2170B型双指针交流电压表（有关实验仪器的使用说明请参考实验网页中的有关内容），分别用来指示信号源的输出端（“50(”端口）输出信号的电压值和R外上的电压值，建议U1量程置300mV，U2量程置100mV。调节“OUTPUT”中的“AMPL”旋钮改变信号发生器的输出幅度大小，使得U1、U2有较合理的测量值。调节频率调节旋钮，将信号源的输出信号频率调至图5所示电路的实际谐振频率f0点（请仔细观察信号频率改变时双指针交流电压表示值U1和U2的变化情况，思考如何判断信号频率已调节至电路的实际谐振频率？），分别记录U1和U2的值。用公式求出图1中LC输入电路的损耗电阻R；再根据公式（6）计算图1中输入电路的Q值。

- 根据图5电路，在略小于半功率点频率f1和略大于半功率点频率f2范围内改变频率f，测量回路中的电流随频率的变化，并在作图纸上画出LCR串联谐振曲线。方法一：维持谐振回路输入电压U1不变（通过调节信号源的“AMPL”旋钮来实现），测量不同频率所对应的电阻箱R外两端的电压值U2，作I~f’曲线。方法二：在测量时信号源输出电压调节旋钮不动，每改变一次f值,同时记录U1、U2的值，作U2/ U1~f’ 曲线。（请讨论：方法一中为什么要保持U1不变？方法二中U2/ U1~f’ 曲线为什么可以代表LCR回路的谐振曲线？两种方法各有什么优缺点？）

- 根据谐振曲线图，求出半功率点频率f1、f2和谐振频率f’0。利用公式（5）求Q’的值。该Q’值与必做内容（3）中计算得到的Q值是不一样的。为什么？

- 选做部分：

设计实验，用现有的实验仪器测量收音机线圈的电感。

思考题

1．收音机选择电台实际上是调节哪个电子元件的参数值？

2．收音机输入电路中的电感和电容的值要满足什么条件才能使收到某电台的声音最佳？

3．简述LCR串联谐振电路中品质因素Q的物理意义。Q值的大小与哪些参数有关？

4. 为什么信号发生器的输出幅度显示值与测量得到的U1值有较大的差别？

5．在图5中改变信号源输出频率时，为什么谐振回路的输入电压U1会改变？

6．了解超外差式收音机的工作原理。什么是调制？调制有哪些方式？

参考文献

[1]  赵凯华，陈熙谋，电磁学（上册），人民教育出版社，1978，238—239。

[2]  凌佩玲等编，普通物理实验，上海科学技术文献出版社，1989，216—222。

补充实验4  锑化铟磁阻传感器的特性测量

新型锑化铟磁阻传感器是一种灵敏度相当高,且抗干扰能力极强的磁敏器件，是一种常用磁阻传感器。磁阻器件的种类很多，它可分为正常磁电阻、各向异性磁电阻、特大磁电阻、巨磁电阻和隧道磁电阻等，其中正常磁电阻应用十分广泛。如数字式罗盘、交通车辆检测、导航系统、伪钞检测、仪器仪表、医疗器件、探矿等。典型的正常磁电阻传感器有锑化铟（InSb）传感器、玻莫合金薄膜磁阻传感器等。为了便于学习和掌握正常磁电阻传感器的磁阻特性，本实验以锑化铟传感器为测量和研究对象，着重测量锑化铟传感器的电阻与磁感应强度的关系，作出锑化铟传感器的电阻变化与磁感应强度的关系曲线，并对此关系曲线的非线性区域和线性区域分别进行曲线和直线拟合；测量锑化铟磁阻传感器处于弱正弦信号交流磁场中时，传感器输出信号出现的倍频效应。

实验原理

一定条件下，导电材料的电阻值R随磁感应强度B的变化而变化的现象称为磁阻效应。如图1所示，当半导体处于磁场中时，它的载流子将受洛仑兹力的作用，发生偏转，在两端产生积聚电荷并产生霍尔电场。如果霍耳电场作用和某一速度的载流子的洛仑兹力作用刚好抵消，那么小于或大于该速度的载流子将发生偏转，因而沿外加电场方向运动的载流子数量将减少，电阻增大，表现出横向磁阻效应。如果将图1中a端和b端短路，磁阻效应更明显。通常以电阻率的相对改变量来表示磁阻的大小，即用(0)表示，其中(0)为零磁场时的电阻率，＝B(0)。由于磁阻传感器电阻的相对变化率R/R(0)正比于(0)，这里R＝R(B)-R(0)。因此，也可以用磁阻传感器电阻的相对改变量R/R(0)来表示磁阻效应的大小。

实验证明，当金属或半导体处于较弱磁场中时，一般磁阻传感器电阻相对变化率R/R(0)正比于磁感应强度B的二次方，而在强磁场中R/R(0)与磁感应强度B呈线性函数关系。 磁阻传感器的上述特性在物理学和电子学方面有着重要应用。

如果半导体材料磁阻传感器若处于角频率为的弱正弦波交流磁场中，由于磁电阻相对变化量R/R(0)正比于B2，那么磁阻传感器的电阻R将随角频率2作周期性变化。这就是在弱正弦波交流磁场中磁阻传感器具有交流电倍频性能。

若外界交流磁场的磁感应强度B为

B＝B0cost 											(1)

- 式中，B0磁感应强度的振幅，为角频率，t为时间。设在弱磁场中

R/R(0)=KB2               			               	(2)

- 式中，K为常量。由（1）式和（2）式可得

(3)

(3)式中，为不随时间变化的电阻值，而为以角频率2作余弦变化的电阻值。因此，磁阻传感器的电阻值在弱正弦波交流磁场中，将产生倍频交流电阻阻值变化。

实验仪器

实验采用FD-MR-II型磁阻效应实验仪，它包括直流双路恒流电源、直流数字电压表、毫特计、电磁铁、砷化镓（GaAs）霍耳传感器、锑化铟（InSb）磁阻传感器、单刀双向开关及导线等组成。

请按图2左侧所示的实验电路图接线。其中锑化铟（InSb）磁阻传感器的电源和砷化镓（GaAs）霍耳传感器输入/输出通过航空插头A与控制单元连接，外接电阻接到C、D两端，直流数字电压表的一端接到单刀开关的中间端F，另一端接到C，单刀开关的另两端E、G分别接到B和D。

图2   磁阻效应实验仪

磁阻效应测量仪器使用方法：

- 直流励磁恒流源与电磁铁输入端相联，通过调节该直流恒流电源电流调节旋钮可改变输入电磁铁电流的大小，从而改变电磁铁间隙中磁感应强度的大小；

- 磁场大小B由砷化镓（GaAs）霍耳传感器测量，可以从毫特计上直接读取。固定外接电阻（建议取500(），通过改变单刀双向开关的连接方向，可以分别测量外接电阻或锑化铟（InSb）磁阻传感器两端的电压。根据外接电阻两端的电压可以求出流过锑化铟（InSb）磁阻传感器的电流，此电流的大小由InSb电流调节旋钮来控制，电流大小在0-3mA连续可调（电流与所取外接电阻的乘积不得大于2V），再根据磁阻传感器两端的电压可以求出磁电阻的值。

- 通过上述（1）、（2）步骤测量，可求得锑化铟磁阻传感器的电阻R与磁感应强度B的关系。

实验内容

（一）必做部分：磁阻随磁场的变化

在流过锑化铟磁阻传感器电流保持不变的条件下，测量锑化铟磁阻传感器的电阻与磁感应强度的关系。由于锑化铟磁阻传感器的电阻值随磁感应强度的变化在小磁场区（一般小于60mT）和较大磁场区不同，请根据具体情况设计实验方案。作R/R(0)与B的关系曲线，并分段进行曲线或直线拟合。

数据记录参考表：

外接电阻R=__________(，两端电压UR=___________mV，流过的电流I=____________mA

| 电磁铁 | InSb | B~(R/R(0)对应关系 |
| --- | --- | --- |
| IM/mA | U/mV | B/mT | R/( | (R/R(0) |
| 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）选做部分：

1．磁阻随电流的变化

按必做部分实验接线，固定磁场，改变流过锑化铟磁阻传感器的电流，测量磁阻的变化。

2．磁阻倍频效应的观察

将电磁铁的线圈引线与正弦交流低频发生器输出端相接；锑化铟磁阻传感器通以2.5mA直流电，用示波器测量磁阻传感器两端电压与电磁铁两端电压构成的利萨如图形，证明在弱正弦交流磁场情况下，磁阻传感器的阻值的相对变化率具有交流正弦倍频特性。

思考题

- 什么叫做磁阻效应？霍耳传感器为何有磁阻效应？

- 锑化铟磁阻传感器在弱磁场时和强磁场时的电阻值与磁感应强度关系有何不同？这两种特性有什么应用？

参考资料

- 刘仲娥，张维新，宋永祥，敏感元件与应用.青岛海洋大学出版社.1993.6

- 吴杨，娄捷，陆申龙。锑化铟磁阻传感器特性测量及应用研究.物理实验,第21卷第10期.2001.10：46－48

- 上海复旦天欣科教仪器有限公司. FD-MR-II磁阻效应实验仪使用说明书

补充实验5   光栅特性与激光波长

图1 NaCl单晶的劳厄相

图2 DNA结构的X-射线衍射图样

具有空间周期性结构的衍射屏统称为衍射光栅。最简单的衍射光栅是由等间距的透明与不透明的条纹组成的一维光栅。此外，有各种平面点阵或网格构成的二维光栅、立体点阵（如晶格）构成的三维光栅等。光栅的衍射有十分广泛的应用：利用衍射光方向与波长的关系，可构成光栅光谱仪，它比棱镜光谱仪的分辨率更高，并且是线性的，易于计算机处理；利用X光在晶体上的衍射方向与晶格常数有关，可构成各类X光衍射仪，它是近代研究物质结构的重要手段。图1是用连续谱的X射线照在NaCl晶体（三维光栅）上而衍射出现主极强的亮斑，即所谓劳厄斑。这样的一张图样叫做劳厄相。用劳厄相可以确定晶轴的方向。劳厄因这方面的工作荣获1914年的诺贝尔物理学奖。历史上，生物分子的DNA螺旋结构就是首先用X光衍射的方法揭示出来的，拍摄它的物理学家和生物学家（J. D. Watson, F. H. C. Crick和M. H. F. Wilkins）共同获得了1962年的诺贝尔生理学和医学奖。而图2则是他们发表的一张揭示生物大分子DNA双螺旋结构的X光衍射照片(Nature, 171 (4356) (1953) 738)。

本实验研究最简单的一维或二维光栅，要求通过实验理解光栅衍射的原理与一般规律，学会测量光栅的基本特性及用光栅测量未知波长。

实验原理

透射光栅由大量相互平行、等间距又等宽的透明狭缝组成。透明区宽度与不透明区宽度之和d是该光栅的周期，它决定了光栅的基本性质，一般称为光栅常数。当波长为 的光束垂直入射到一块周期为d的光栅上时，通过各透明区（即光栅缝）的透射光将在各个方向发生衍射，如图3所示。

若( 角满足条件

(1)

（K = 0, ±1, ±2, ……）时，这些衍射光都是同相位的，因此，在衍射角（光栅的法线与衍射光的夹角称为衍射角）为( 方向的中心处看到亮斑。

当L(( d时，。式(1)称为光栅方程，K称为光栅光谱（极大值）的级次。显然，由于每个光栅缝的衍射光强都随衍射角增大而减弱，故光栅光谱强度也必然随其级次的增加而降低。

光栅作为一种色散元件，其基本特性可用色散率Ｄ来描述。角色散率定义为同一级光谱中，单位波长间隔的两束光被分开的角度，

即         (2)

将(1)式微分即可得

(3)

由此可知，光栅常数越小（即光栅各缝越紧密），其角色散率越大，即两个波长差很小的光谱线被分开的角度越大；同时，光谱线的级次K越高，角色散也越大。

实验所使用的光栅为150 lines/mm(或100 lines/mm)，即光栅常数d = 1/150 mm(1/100 mm)。将激光束打在光栅上，在屏幕上就可以观测到衍射图样，如图4所示。若光栅距屏幕的距离为L，当X (( L时，( 将很小，故可以利用下列近似关系式：

sin( (( ( tan( = X/L                 (4)

则根据光栅方程可得

d sin( ( d(X / L=K(                  (5)

因而在实验中，如果波长(值已知，只要测出L和X后，即可以求出光栅常数d；反之，已知光栅常数d，可以求出光波波长(值。另外，由tan( 值求出( ，再利用式(3)可以得到角色散率D。

实验装置

米尺、透射光栅（一维或二维）、二维调节架、激光器（氦-氖激光器或半导体激光器）、毫米方格纸、衍射屏等。

实验用的光栅是一种精密的光学元件，易污、易损，要十分小心。不要用手或其他物品接触其表面，（只能拿其支架），也不要对着它讲话（以免唾沫污染）。

激光安全！

激光是一种方向性和单色性都很好的强光，使用时要格外小心。本实验所用的激光功率虽然不大，但也绝不能让激光直接射入眼睛，它会对视网膜产生永久的伤害。同时任何光滑的表面均可造成光线的反射，也要避免反射的激光射入眼睛。做实验时，要留意其他同学，勿让他们受到激光的照射。不用激光时，最好用不透明的幕挡掉或关掉电源。

实验内容

（一）必做部分一：给定光栅，根据已知的光栅常数d，测量未知光波波长及角色散率

1. 实验时，如图3所示，在光学平台（桌面）上设置远场接收光路，进行共轴调节。

2. 打开激光电源，利用衍射屏的前后移动，并调节激光器的仰角，使激光光束与光学平台（桌面）平行（在同一水平面内，即高度不变）。

3. 确定入射的激光光束是垂直入射到光栅的表面和衍射屏幕上的（为什么要这样做？其调节顺序是什么？）

4. 在上述步骤2的基础上，就可以在屏幕（贴有毫米方格纸）上观察到K = 0、(1、(2、(3、((等级次的亮点（如图3所示）。如果各级次亮点的高度不一致，导致该现象发生的原因是什么？调节哪一个光学元件可以避免这一现象的发生。

5. 在贴有毫米方格纸的屏幕上，直接用眼睛读出各级中心最亮点的位置，用米尺读出光栅到屏幕的距离L。将数据代入式(5)中，求出激光的波长(，并给出波长的平均值和不确定度以及相对不确定度。

6. 用直角坐标纸作sin( ( K的关系图。对sin( 及相应K的数值用最小二乘法（也可用计算机通用软件自带的功能来处理）作直线拟合，求斜率，并由此求出激光波长的数值。将其与上述所得的平均值进行比较，并给出合理的解释。

7. 利用(3)式计算透射光栅的角色散率D。

（二）必做部分二：把光栅放在眼前，直接观察日光灯、汞灯、钠灯。记录观察到的现象并进行分析。

（三）必做部分三：给定激光器的波长（如氦氖激光器的波长为632.8nm）,而光栅常数d未知，测量6组L和对应的X（K = 1级）值，用最小二乘法求出光栅常数及其不确定度以及相对不确定度。

（四）选做部分

- 保持L的距离不变，若将激光束斜入射到光栅的表面，观察各相应级次亮点位置的变化情况如何，并进行分析。

- 若将两个光栅互相垂直（构成正交光栅）且依次放置在激光器之前，此时激光束穿透光栅后，在屏幕上的衍射图样如何？说明其原因。

- 给你一把普通的钢尺，你是否可以用它来测量激光光束的波长？若可以，其物理原理是什么？请用示意图及相应的物理公式来表述。

思考题

- 本实验用的光栅是刻在或贴在一块平面玻璃基板上的。实验中，将光栅的正面或反面对着入射光，对实验结果有何影响？

- 使用公式(1)要满足什么条件？实验中是如何保证的？如何判断这些条件已经具备？

- 试导出平行光斜入射时的光栅方程。

- 公式(2)和(3)有何区别与联系？

参考文献

- 贾玉润，王公治，凌佩玲. 大学物理实验. 上海：复旦大学出版社. 1987，323～325

- 章志鸣，沈元华，陈惠芬. 光学（第二版）. 北京：高等教育出版社. 2000，89～101

- 赵凯华，钟锡华. 光学（下册）. 北京：北京大学出版社. 1984，1～38

- “纪念劳厄发现晶体X射线衍射90周年”专栏（四篇文章），物理，32（7）（2003）：唐有祺（从劳厄发现晶体X射线衍射谈起）423－426；郭可信（X射线衍射的发现）427－433；冯端，冯少彤（晶体的X射线衍射理论——劳厄与埃瓦尔德的遗产）434－440；林帆，陆金生（X射线粉晶衍射仪的今天和明天）441－444

附录

1. 测量未知光波波长(

光栅狭缝密度＝          lines/mm，光栅常数d =         mm =          cm

光栅到屏幕的距离L =               cm

| 衍射级次 K | 亮点位置 X / mm | 衍射角度 ( / rad | 光波波长 ( / nm | 波长平均值 ( / nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -3 |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |

不确定度 u(() =             nm，最后结果 ( ( u(()=                     nm

2. 测量角色散率D

| 衍射级次 K | 亮点距离 X / mm | 衍射角度 ( / rad | 角色散率 D / nm-1 | 光栅到屏幕的距离L / mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

由上述结果，你所得出的简单结论是                                                     。

3. 测定光栅常数d （级次K = 1，波长( =                 nm）

| 序 数 | 亮点位置 X / mm | 光栅到屏幕的距离L / mm | 光栅常数d / cm | 光栅常数平均值 d / cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

不确定度u(d) =              cm，最后结果 d ( u(d)=                     cm。

补充实验6  光的偏振性和溶液旋光性的研究

光是电磁波，属于横波，具有偏振性。由于光和介质相互作用的过程会改变光的偏振性，所以，研究光的偏振性可以得出很多有意义的物理结果。

1811年，法国物理学家阿喇戈（D. F. J. Arago）发现一束偏振光沿石英的光轴传播时，它的振动面会连续地偏转，此称为旋光现象。后来物理学家又发现某些物质，如石英晶体、氯酸钠、糖溶液、松节油及许多有机化合物等都有旋光现象，这种现象称为物质的旋光性。利用旋光性测定糖溶液浓度的仪器称为糖量计（或旋光仪）。除了在制糖工业中广泛应用外，在制药工业、药品检测及商品检测部门也常用来测定一些药物和商品中某些物质的含量（如复合维生素中维生素C、香烟中的尼古丁、樟脑丸中的樟脑等）。因此，研究溶液旋光性及浓度的关系、学习掌握利用物质的旋光性测量旋光率和浓度的方法具有重要意义。

本实验要求实验者能利用所提供的元件组装一台旋光仪，并掌握旋光仪的结构原理和使用方法；通过实验加深对光的偏振性和物质旋光性的理解，掌握测定糖溶液旋光率和浓度的方法。

实验原理

一、偏振

有关光的偏振的基本概念请参阅参考文献[1, 2]中的有关章节。

二、马吕斯定律

设两偏振片的透振方向之间的夹角为，透过起偏器的线偏振光振幅为E0，则透过检偏器的线偏振光的振幅E为

(1)

强度为，又因为，所以

(2)

式中I0为进入检偏器前（假定偏振片无吸收）线偏振光的强度。

(2)式是1809 年马吕斯在实验中发现，所以称马吕斯定律。显然，以光线传播方向为轴，转动检偏器时，透射光强度I将发生周期变化。

三、旋光性

线偏振光通过旋光物质后，偏振光的振动面将发生旋转，旋转的角度称为该物质的旋光度。通常用旋光仪来测量物质的旋光度。实验表明，溶液的旋光度与溶液中所含旋光物质的旋光能力、溶液的性质、溶液浓度、样品管长度（即光通过旋光物质的长度）、温度及光的波长等有关。当其它条件均固定时，旋光度θ与溶液浓度C呈线性关系，即：

（3）

式中，比例常数与物质旋光能力、溶剂性质、样品管长度、温度及光的波长等有关。

物质的旋光能力用旋光率（或称比旋光率）来量度，旋光率用下式表示：

（4）

在上式中，右上角的t表示实验时的温度（单位：℃），是实验中所用单色光的波长（单位：nm），为测得的旋光度（单位：°），L为样品管长度（单位：dm），C为溶液浓度（单位：g/cm3）。则的单位为：。

由（4）式可知：偏振光的振动面是随着光在旋光物质中向前进行而逐渐旋转的，因而振动面转过的角度不仅与溶液浓度C成正比，而且还与所透过的旋光物质的长度L成正比。

如果已知待测物质的浓度C和样品管长度L，只要测出旋光度就可以算出物质的旋光率。在实验中，也常采用下面的方法求旋光率，即：固定样品管长度L，依次改变溶液的浓度C，并测出相应的旋光度，然后作旋光度与浓度C的关系曲线，根据直线斜率、长度L及溶液浓度C，计算出该物质的旋光率。

此外，在已知物质旋光率的情况下，通过测量旋光性溶液的旋光度及样品管长度L，可求出溶液的浓度C。另外，若已知某旋光溶液的浓度，在样品管长度L相同的情况下，分别测出浓度已知的溶液旋光度和浓度未知的同种溶液的旋光度，根据（3）式可求出未知溶液的浓度，此称为比较测量法。

旋光性物质还有右旋和左旋之分，当面对光射来的方向观察时，如果振动面按顺时针方向旋转，则称右旋物质, 如果振动面向逆时针方向旋转，则称左旋物质。通常以“＋”号表示右旋，以“－”号表示左旋。附表1给出了一些药物在温度20℃，偏振光波长589.3nm（相当于太阳光中的D线）时的旋光率。

实验装置

常用的实验仪器主要有偏振光旋光实验仪和半荫旋光仪（糖量计）两种类型。

在本实验中使用的是偏振光旋光实验仪，它是由激光器、起偏器、样品管、检偏器、光强探测器、光功率计等组成，如图1所示。

半导体激光器S（波长650nm）发出的光进入起偏器P1后变为线偏振光，再通过检偏器P2射到光强探测器上。调节P2，使P1与P2的偏振化方向垂直，此时透过检偏器P2的光最暗（即光功率计示值最小）。放入盛有待测溶液的样品管R后，由于旋光作用，透过检偏器P2的光由暗变亮，功率计示值变大。再次旋转检偏器P2，使功率计示值重新变为最小，此时检偏器旋转的角度就是旋光度。这样就可以利用公式求得待测液体的浓度或旋光溶液的旋光率。

在不放置样品管时，该实验仪器可用来验证马吕斯定律。

实验内容和步骤

（一）必做内容一：确定光源的偏振性并验证马吕斯定律

- 先将控制器中光强探测器的测量范围调到mW挡，打开电源开关；在光具座上没有其他元件时，使激光垂直输入光强探测器；

- 用黑纸片挡住光强探测器，调节控制器上的调零旋钮，使得控制器上的读数为0；

- 拿开遮光的黑纸片，记录光强读数，放入起偏器，调节器偏器的高度，使激光从其中心通过；调节起偏器的角度，使得光强读数最大；

- 从最小光强位置开始到旋转90°，观察光强变化，判断光源的偏振态；

- 如果光源不是线偏振光，请将起偏器调回光强读数最大的位置，放入检偏器，并调节检偏器使光强读数最大，从这个位置开始到旋转90°，逐次改变检偏器的角度，每隔15°记录一组数据，用得到的数据验证马吕斯定律。

（二）必做内容二：用偏振光旋光实验仪测量葡萄糖溶液的旋光率和浓度

- 偏振光旋光仪的组装

- 按图1将半导体激光器、起偏器、样品管支架、光强探测器安装并固定在光具座上，调节同轴等高，使激光器发出的激光垂直通过起偏器和光强探测器的中心。（如果激光不是水平的，对实验结果有何影响？）

- 调节起偏器转盘，使输出的偏振光最强。（为什么要这么做？）

- 将检偏器固定在光具座的滑块上，使检偏器与起偏器平行且等高同轴。调节检偏器转盘并使从检偏器输出的光强最小，此时检偏器的偏振化方向与起偏器的偏振化方向相互垂直，记下此时P2的角度值′。将P2旋转360度，观测旋转过程中光强的变化。（在P2转动360度的过程中出现几次消光？光强最大时的P2读数与消光时的读数相差多少度？）

- 用组装的旋光仪测量葡萄糖溶液的旋光率。

- 将装有纯水的样品管放于支架上，用白纸片观察偏振光入射至样品管的光点和从样品管出射的光点形状是否相同，以检验玻璃样品管是否与激光束等高同轴。如果不同轴可调节样品管支架下的调节螺丝使达到同轴为止。

- 观测纯水的旋光现象。调整检偏器转盘使输出光强最小，记下此时P2的角度值0，并比较0与′。在读完一次0角度后，将P2旋转360度后再次读数，共测5次。注意：须从一个方向旋转P2，以消除螺距误差。

- 分别将已注入不同浓度溶液、长度相同的样品试管依次放在样品管支架上。（注意：安放样品试管时，试管位置必须与纯水管的位置相同。如果不同，对实验结果有何影响？）此时可观察到透过检偏器的光强不是最小值，必须转动检偏器到某i角度后，光功率计显示数值才为最小值（判断时请用(W档），由此测出不同浓度时P2所对应的角度值i（每种样品测5次）。i与0的差值便是该浓度溶液的旋光度。（为什么不取i与′的差值作为溶液的旋光度？）

- 用游标卡尺测量样品管的长度L（取5根并各测一次）、实验环境温度t（实验前、实验中、实验后各测一次）。（实验数据记录可参考表1）

- 用最小二乘法进行数据处理，求出该物质的旋光率及旋光率的不确定度。

- 用组装的旋光仪测量未知葡萄糖溶液的浓度

将装有未知浓度（Cx）的葡萄糖溶液样品管放在样品管支架上，按上述方法测出未知浓度葡萄糖溶液下的旋光度x，重复测量5次。按公式（4）求未知葡萄糖溶液的浓度。

表1  葡萄糖溶液旋光度的测量

|  | 纯水对应的P2角度值 | 不同浓度的溶液对应的P2角度值 |
| --- | --- | --- |
| 序数 |  | C0/6 | 2C0/6 | 3C0/6 | 4C0/6 | 5C0/6 | C0 | Cx |
|  | 0 /° |  /° |  /° |  /° |  /° |  /° |  /° | x /° |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旋光度 /° |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）选做内容：

- 用半荫旋光仪测葡萄糖的旋光率，并与进行比较，验证旋光率与波长有关（约与波长的平方成反比）。

- 用比较法测未知葡萄糖溶液的浓度。

思考题

- 什么是线偏振光？有哪些方法可以产生线偏振光？

- 什么是旋光现象？物质的旋光度与那些因素有关？物质的旋光率怎样定义？

- 如何用实验的方法确定旋光物质是左旋还是右旋？

- 为何用检偏器透过光强最小值（消光）的位置来测量旋光度，而不用检偏器透过光强为最大值（P1和P2偏振化平行）位置测量旋光度？

- 纯水的旋光度，即′与0的差值是否为零？如果不为零，说明什么？

- 如何配置不同浓度的葡萄糖溶液？

附表1  某些药物的旋光率（单位：）

| 药名 | 旋光率 |  | 药名 | 旋光率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 果糖 | -91.9 |  | 桂皮油 | -1～+1 |
| 葡萄糖 | +52.5～+53.0 |  | 蓖麻油 | +50以上 |
| 樟脑（醇溶液） | +41～+43 |  | 维生素C | +21～+22 |
| 蔗糖 | +65.9 |  | 氯霉素 | -20～-17 |
| 山道年（醇溶液） | -175～-170 |  | 薄荷脑 | -50～-49 |

注：表中数值带“+”号表示右旋，带“-”号表示左旋。

参考文献

- 章志鸣、沈元华、陈惠芬 光学（第二版）北京：高等教育出版社，2000年6月

- 陈煦谋，光学·近代物理，北京：北京大学出版社，2002年1月

- 梁路光、赵大源，医用物理学，北京：高等教育出版社，2004年1月

- 周殿清，大学物理实验，武汉：武汉大学出版社，2002年6月

- 3FD-PE-B型偏振旋光实验仪说明书（复旦天欣）

# Text boxes

图4  实验元件装置示意图

图3  光栅的衍射示意图

图R2-1 标准正态分布的累计分布函数曲线

图1   磁阻效应

图R2-3正态概率纸检验

图R2-2 坐标系变换

1.半导体激光器S   2. 起偏器P1   3.样品管R   4. 检偏器P2

5.光强探测器T   6.光功率计   7.光具座   8.滑块   9.样品管支架

图1  偏振光旋光实验仪

图R1-1  正态概率分布曲线

图3 频数分布的概率直方统计图

图2 正态分布累计频数曲线

图1 频数分布的直方统计图

图10  XJ4324型双踪示波器面板示意图

图9-3 RCπ形滤波

图9-2 全波整流

图9-1 半波整流

图8两同频率信号的相位差

图7 李萨如图形

图6频率的测量

图5电压峰峰值

图3 正弦曲线的形成

图4锯齿波电压

图2偏转板

图1 示波器原理图

图 1 伏安法

图2电压补偿法原理

图 4 电流补偿法a

图 3电压补偿法测电阻

图5半偏法测检流计内阻

图5  实验线路图

图 4电台的频带

图 3 谐振曲线

图 2  LCR电路

图 1 超外差式收音机方框图