劳厄斑的获取与分析

作者：郑云飞

指导老师：俞熹

关键词：X光 劳厄斑 晶体结构分析 底片冲洗

摘要：

这篇论文主要介绍了利用莱宝X光实验仪实现劳厄斑的获取与分析。首先介绍了背景知识，给出了用于结果分析的计算公式，然后介绍了实验操作与结果分析。

实验原理：

晶体点阵是规则排列的面心立方体结构，X射线照射晶体时将在各格点产生散射。对于相邻格点的散射，当入射X光与散射X光的光程差为波长的整数倍时将产生X光的相强干涉。劳厄斑就是规则的三维晶体对X光的散射的综合反映，可以通过各斑位置坐标的计算确定各反射晶面。

当将布拉格公式扩展到三维空间时形式变得比较复杂，包括在三个坐标轴方向晶面上的方程（劳厄条件）：

（式中，，为入射光与三个晶格坐标方向的夹角，，，为出射光与三个晶格坐标方向的夹角，a0为晶格常数，h, k, l为整数）

可做改进使之更清晰。引入单位矢量，表征入射与出射X光的方向，即，, 以及, 则劳厄条件可以简单地表示为：

- 由此易得 => （Ⅰ）, 即为晶面间隔为   （Ⅱ）的布拉格公式。

- 由于、均为单位矢量，这个式子表示垂直于、的角平分线，而晶面平行于、的角平分线，则即为产生这个劳厄斑的反射晶面的晶面指数。

劳厄斑的计算：查阅资料知，实验室提供的晶体为沿晶面切割，记为平面，则光路图如下示：

图中红点处为通过某一晶面得到的劳厄斑之一，图中OP即为根据上面对的讨论做出的（），P点的坐标记为,，均可由劳厄斑的图像测量得到。而由图中的几何关系，易有：

，及

解得：(Ⅲ) ，（Ⅳ）

由于OP//，故有（Ⅴ）

X射线经晶体的散射波由经的散射波和经的散射波相干叠加而成，经分析，只有当 h, k, l全为奇数或者全为偶数时总强度才不为0，由此，结合式子（Ⅴ）即可确定

实验步骤：

（ 实验条件： 温度18℃，湿度56% ）

- 拆下X光仪中原有的样品架，圆盘，探头支架，探头，GM记数管等。

- 将单晶片用双面胶带粘在针空光阑上，使之完全覆盖小孔

- 在像屏上安装底片（白面中心对准X光出射口），将样品架安装进X光仪中，调节底片与出射小孔距离为3cm。

- 关闭保护窗，设置高压U=35Kv，管电流I=1.00mA

- 按下HV键打开高压，使底片接受X光照射4小时。

- 关闭高压，打开保护窗取出底片，将显影液、定影液原液分别与水以1：3配比配制显影液和定影液。在暗室中先用显影液浸泡10分钟，之后可以看到在中央有对比比较明显的白色圆斑，转移至定影液中浸泡10分钟取出，（以上浸泡过程中不时用镊子翻转底片），得到以下图样：

- 复原仪器，处理数据。

实验结果分析：

将冲洗好的底片拍照，打印，同比例计算各点坐标如下表示，根据对称性可将点分为以下几类：

| Xp测量 | Yp测量 | Xp | Yp | Zp | h | k | l | d | θ | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8.3 | 0 | 2.6861 | 1.0268 | 0 | 6 | 2 | 44.746 | 20.924 | 31.955 |
| 7.8 | 0 | 2.5243 | 0 | 0.9207 | 6 | 0 | 2 | 44.746 | 20.043 | 30.666 |
| 0 | -8.5 | 0 | -2.751 | 1.0703 | 0 | -6 | 2 | 44.746 | 21.263 | 32.449 |
| -9.2 | 0 | -2.977 | 0 | 1.2267 | -6 | 0 | 2 | 44.746 | 22.396 | 34.091 |
| 6.2 | 6 | 2.0065 | 1.9417 | 1.0983 | 4 | 4 | 2 | 47.167 | 21.477 | 34.531 |
| 6.1 | -6.2 | 1.9741 | -2.006 | 1.1138 | 4 | -4 | 2 | 47.167 | 21.592 | 34.708 |
| -6.9 | -7 | -2.233 | -2.265 | 1.3724 | -4 | -4 | 2 | 47.167 | 23.343 | 37.371 |
| -6.6 | 6.7 | -2.136 | 2.1683 | 1.2736 | -4 | 4 | 2 | 47.167 | 22.711 | 36.414 |
| 3.7 | 3.7 | 1.1974 | 1.1974 | 0.4449 | 6 | 6 | 2 | 32.462 | 14.724 | 16.499 |
| 3.8 | -3.9 | 1.2298 | -1.262 | 0.4793 | 6 | -6 | 2 | 32.462 | 15.218 | 17.039 |
| -4.3 | -4.5 | -1.392 | -1.456 | 0.6135 | -6 | -6 | 2 | 32.462 | 16.942 | 18.916 |
| -4 | 4.1 | -1.294 | 1.3269 | 0.5265 | -6 | 6 | 2 | 32.462 | 15.859 | 17.739 |
| 2.4 | 7.2 | 0.7767 | 2.3301 | 0.8772 | 2 | 6 | 2 | 42.664 | 19.658 | 28.699 |
| 7 | 2.2 | 2.2654 | 0.712 | 0.8261 | 6 | 2 | 2 | 42.664 | 19.185 | 28.035 |
| 7 | -2.5 | 2.2654 | -0.809 | 0.8453 | 6 | -2 | 2 | 42.664 | 19.366 | 28.289 |
| 2.4 | -7.5 | 0.7767 | -2.427 | 0.9363 | 2 | -6 | 2 | 42.664 | 20.177 | 29.427 |
| -3.7 | -7.9 | -1.197 | -2.557 | 1.1195 | -2 | -6 | 2 | 42.664 | 21.634 | 31.453 |
| -8.2 | -2.8 | -2.654 | -0.906 | 1.1065 | -6 | -2 | 2 | 42.664 | 21.538 | 31.32 |
| -8 | 2.6 | -2.589 | 0.8414 | 1.051 | -6 | 2 | 2 | 42.664 | 21.115 | 30.733 |
| -2.3 | 7.6 | -0.744 | 2.4595 | 0.9501 | -2 | 6 | 2 | 42.664 | 20.295 | 29.591 |
| 3.6 | 5.3 | 1.165 | 1.7152 | 0.6468 | 4 | 6 | 2 | 37.817 | 17.329 | 22.524 |
| 5.3 | 3.5 | 1.7152 | 1.1327 | 0.6366 | 6 | 4 | 2 | 37.817 | 17.212 | 22.377 |
| 5.3 | -3.6 | 1.7152 | -1.165 | 0.6468 | 6 | -4 | 2 | 37.817 | 17.329 | 22.524 |
| -3.7 | 5.7 | -1.197 | 1.8447 | 0.7198 | -4 | 6 | 2 | 37.817 | 18.125 | 23.526 |
| 3.7 | -5.5 | 1.1974 | -1.78 | 0.6881 | 4 | -6 | 2 | 37.817 | 17.787 | 23.101 |
| -6 | 3.9 | -1.942 | 1.2621 | 0.7899 | -6 | 4 | 2 | 37.817 | 18.837 | 24.416 |
| -4 | -6.1 | -1.294 | -1.974 | 0.8174 | -4 | -6 | 2 | 37.817 | 19.103 | 24.749 |
| -6.2 | -4.1 | -2.006 | -1.327 | 0.8453 | -6 | -4 | 2 | 37.817 | 19.366 | 25.076 |
| -0.8 | 4.4 | -0.259 | 1.4239 | 0.3309 | -1 | 5 | 1 | 29.998 | 12.879 | 13.371 |
| 0.9 | 4.37 | 0.2913 | 1.4142 | 0.3294 | 1 | 5 | 1 | 29.998 | 12.853 | 13.344 |
| 4.2 | 0.9 | 1.3592 | 0.2913 | 0.3064 | 5 | 1 | 2 | 29.998 | 12.433 | 12.914 |
| 4.1 | -0.9 | 1.3269 | -0.291 | 0.2932 | 5 | -1 | 1 | 29.998 | 12.183 | 12.659 |
| 0.9 | -4.8 | 0.2913 | -1.553 | 0.3909 | 1 | -5 | 1 | 29.998 | 13.893 | 14.403 |
| -1 | -5 | -0.324 | -1.618 | 0.4239 | -1 | -5 | 1 | 29.998 | 14.409 | 14.927 |
| -5.1 | -1 | -1.65 | -0.324 | 0.4393 | -5 | -1 | 1 | 29.998 | 14.641 | 15.162 |
| -4.9 | 1 | -1.586 | 0.3236 | 0.4087 | -5 | 1 | 1 | 29.998 | 14.176 | 14.69 |

其中，计算利用式子（Ⅰ）~（Ⅴ）

误差来源：

- 样品与单晶片之间的距离是通过屏幕底座上的标尺读出的，由于标尺与单晶片、底片不直接接触，故需目测，会产生误差。

- 测量劳厄斑与中心的距离时需要估计劳厄斑的中心。

结论：

上面分析的h, k, l可以反映出晶体的几个不同晶面：（0，6，2），（4，4，2），（6，6，2），（6，2，2)，（6，4，2），（5，1，1）等，从而可以通过作劳厄斑实现对晶体结构的分析

实验改进：

- 实验时间可以适当延长。其他组在实验中曝光1小时，效果很差。

- 胶片与单晶面间的距离是一个重要因素。该距离会影响到劳厄斑的分布区域的大小。在前一次实验中我选择了10cm 的距离，得到的图像不清晰。

- 底片冲洗。实验中将底片在显影液中浸泡5分钟后打算取出，但是觉得光斑比较小，继续浸泡5分钟后图像更明显。

致谢：

非常感谢俞熹老师在实验过程中对我的指导与信任，以及充分的前期准备。使我可以自由的尝试。

参考文献：

- 《物理演示实验教程》，路峻岭主编，清华大学出版社

- 《材料物理》课本

- 莱宝X射线实验仪说明书