分辨率影响因素的研究

——小型质谱仪实验扩展

韩冬

【摘  要】在质谱仪试验中，分辨率是实验成功的一个因素。有的谱图分辨不出峰而有的能够很清楚的分辨出来，这就是分辨率的问题。经过探讨我认为影响分辨率的仪器因素有：离子初始能量的离散、加速电压的波动、聚焦电压和缝宽。

【关键词】质谱仪 分辨率

- 引言

质谱仪是利用带电粒子在电磁场中的运动规律，实现按质荷比进行分离，从而探测物质的组分与含量的实验仪器。分辨率是表征质谱仪的一个基本指标，提高分辨率能够使谱图更加清晰可辨和增加实验的成功几率。所以本次实验的目的是研究影响分辨率的因素，更全面的了解质谱仪的性能。

- 实验与探讨

在复旦大学出版的《近代物理实验》中，理论分辨率为：

M/△M=R/(Y1+Y2+R·α2)               ①

其中，Y1、Y2分别为主狭缝宽和接收缝宽，R为仪器半径，α为发散角；

实际分辨率为：

M/△M=M2/(M1-M2)·L/l                    ②

因为仪器半径R=46mm是固定的，故由①可知质谱仪分辨率受缝宽和发散角的影响。那么由此可猜想，当增大Y1和Y2，分辨率将会变小

（因为经仪器测量，每次实验的发散角几乎没有差别，

所以这里将不对α进行讨论）。那么接下来的工作就是

改变缝宽并对比其实际分辨率验证理论。     （ 图一）

下面列出的是几组同学的实验数据：

|  | 数据一 | 数据二 | 数据三 | 数据四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 0.41mm | 0.41mm | 0.46mm | 0.20mm |
| Y2 | 0.61mm | 0.50mm | 0.30mm | 0.40mm |
| α | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| L | 21mm | 17mm | 8mm | 14mm |
| l | 14mm | 7mm | 4mm | 8mm |
| 理论分辨率 | 22.38 | 22.9 | 25.6 | 27.1 |
| 实际分辨率 | 29.25 | 47.7 | 26.0 | 34.1 |

注：L为峰间距 ，l为半高宽。

由上表可看出，当Y1+Y2减小时，实际分辨率并没有增大，而且毫无规律可循；同时还可看出，实际分辨率均比理论分辨率大。那么问题出在哪里？难道课本所给的理论不可靠？

分析因素一：

经过查找相关资料发现，除了离子束发散会产生像差之外，离子初始能量的离散△v及加速电压的波动△V都会产生像差，因此总像差是：

b=Y1+Y2+R(α2+△v/v+△V/V)

则理论的分辨率进一步精确为：

M/△M=R/〔Y1+Y2+R(α2+△v/v+△V/V)〕      ③

加速电压的波动△V往往是因为扫描速度过快或者外部电源不稳定造成的，而离子初始能量的离散△v的原理是部分离子的能量在还未到达，或者是在超出了其电离能的时候发生了电离。其中，加速电压的波动△V可粗略估计为0.5V，则△V/V≈0.004，K+初始能量偏差△v也可粗略估计为0.00001eV，则△v/v≈0.0015。可见△V/V和△v/v同α·α（α·α=0.0225）不是一个数量级的，而且比α·α小很多。所以这两个因素对分辨率影响不是很大的，但有的时候还是要考虑其影响。（至于什么时候考虑其影响下边将会提出。）

但是以上分析并不能说明前面提出的问题，这只是进一步了解了一些影响分辨率的因素。

分析因素二：

在这之前我忽略聚焦电极板的影响，其实在实验过程中电极板已经把离子束很好的聚焦了，这就是说明发散角α已经不是理论上的0.15了，而是更小的一个值，倘若聚焦电压足够大，则α将趋于0。这就不难理解为什么理论值总是比实际值小了，原因就在于聚焦电压把发散角变小了。所以实际值很不规律的呈现出来并不是偶然，它主要还是实验者在聚焦电压的选择上不同而造成的。聚焦电压选择大了自然实际值与理论值偏差大，小了则实际值接近于理论值。

曾经说过，△V和△v在某个时刻要加以考虑，根据以上理论就可以知道当聚焦电压增大，而α·α减小到和△V、△v一个数量级的时候，我们的计算式③就要考虑△V/V和△v/v的影响了。倘若α·α继续减小到比△V/V和△v/v小很多，则主要要考虑的就将是△V、△v了，但是我们还是可以进行一些人为的改进来减小△V、△v造成的误差。

由于聚焦电压是随着加速电压一起变化的，在扫描的时候没有办法固定测量聚焦电压，但是可以肯定的是聚焦电压和时间是有关系的，但由于时间问题并没有更进一步的去做实验得出它们的关系。然而根据数据二和数据三的实验者回忆，当时他们在做实验时，数据二实验者为了得到较好的峰把聚焦电压扭到了最大，而数据三实验者相反是把聚焦电压扭到了最小，再对照数据二和三的理论值和实验值发现，数据二的理论值与实验值相差较大，而数据三的理论值与实验值相差较小，所以这就更进一步的证明了分析的可靠性。

关于聚焦电压这里还可以引出一个问题是：聚焦电极板相对水平线是成45度角的，这说明了焦距电压在竖直方向存在分量，并且这个分量同时起到了加速电压的作用。所以峰值会出现在比理论加速电压更小的电压处。

三、总结

经过上边的讨论，现在可以通过固定某些参数，然后更进一步探讨缝宽对分辨率影响了。因为第一组和第四组数据的相对误差较接近，故可以粗略认为它们的聚焦电压调节的情况较接近。那么我们很容易看出，当主狭缝宽和接收缝宽均增大后，其分辨率无论是理论上还是实际值均减小。这就很好的证明了公式③的正确性。当然在做小质谱时，并不是把缝宽调得越小越好，这个要考虑到仪器的灵敏度，而且有的时候还要根据实验目的调节，比如说想要方便计算元素的丰度比，那么我们需要的是把缝宽调大从而使峰平坦易于测量。

在本实验中，α是一个比较重大的影响参数。并且α是同时受到聚焦电压和缝宽的影响的。当聚焦电压比较小时，缝宽起主要作用，当聚焦电压增大到一定值时，缝宽将不再对α起作用，而且随着聚焦电压的增大，α逐渐减小，分辨率也将会增大。（在这里只能定性的描述聚焦电压对α的影响，至于它们之间存在的关系，我认为还可以再通过实验得出。）

四、实验启示

此探讨结果可以丰富质谱仪实验的物理内涵：

- 为了得到一幅较理想的谱图，那么首先把缝宽调节到适当的宽度，经过前人的总结最理想的主狭缝宽和接收缝宽分别是0.2mm和0.3mm；其次是检查外界电路和仪器电压的稳定性，然后调节稳定；最后就是调节聚焦电压到较大值，但也不是越大越好。

- 通过改变聚焦电压可以研究聚焦电压对质谱仪实际分辨率的影响，并可以进一步研究聚焦电压与时间的函数关系关系。

- 为了研究缝宽对分辨率的影响，聚焦电压不宜调得过大，而且在每次实验扫描范围最好不用改变；或者可以把聚焦电压关掉（当然这将会影响谱图，并且有可能因为分辨率太低而造成实验失败）。

致 谢

感谢俞熹和汪人甫两位老师在实验技术和理论上帮助；

感谢岑剡老师对本实验论文提出建议；

感谢曹卓、贾小明、李功恒和吴啸林同学对本实验提供数据和图片。

参考文献

戴乐山, 戴道宣主编，《近代物理实验》，复旦大学出版社, 1995

李仲荣, 郑裕芳，《近代物理实验》，中山大学出版社，1989.3

# Footnotes

戴乐山, 戴道宣主编. 近代物理实验. 复旦大学出版社, 1995

贾小明同学提供此图。

学生几次实验均失败，不得以在这里借用其他同学的数据进行分析讨论。

曹卓同学提供的数据。

贾小明同学提供的数据。

李功恒同学提供的数据。

吴啸林同学提供的数据。