相对论数据计算修正

06光信息科学与技术系

朱睿超  06300720355

摘要： 本实验中，图像本底对整个实验的计算有极大的影响，特别是在低能区域，让一部分实验数据不能够使用。文章介绍了用两种方法处理实验数据，最大可能的将本底剔除出整个图像之外，让实验更加精确。

关键词： 本底   计数峰   高斯分布

正文：

- 本底对实验的影响

实验中所需要测量的是粒子的能量，而能量正对应于图像的峰值所在。

但因为线宽和本底的影响，峰值处并不是理想的高斯分布，而是有一定的宽度，所以如果不考虑本底的影响，很可能会让峰的取值出现错误，特别是在低能峰附近。

- 本底的组成

  - 暗电流

  - x射线特征峰

暗电流是由以下方面组成的

a)光阴极材料的热电子发射；

b)电极间绝缘材料的漏电；

c)场致发射，即管内电极的尖端和棱角处由于电场很强而发射电子；

d)残余气体的电离

X射线特征峰由于B粒子在空气中和探测器中经过原子核会发生韧致辐射，放出x射线，使低能区出现大量的干扰计数。

- 去除本底的方法

本底和干扰计数的扣除采用实验近似和理论拟合2种方法：

- 实验测量

通过比较每组数据，将峰值处左右的数据取出，一一比较，如果两个数据相减后得到最接近理论值的曲线，则说明这两组峰的本底十分相近，可以在相减后的曲线上读出峰值所在，再代人原始数据，以此来计算。

- 理论拟合

第1出口处能谱(图4)可以看作2个曲线的叠加(图5、图6)，其中图5应为高斯分布。

因此，对数据作适当的处理，先选择谱中的扣除高斯峰所在位置的一部分数据，拟合成多项式曲线，然后用原实验曲线与拟台的曲线相减，得到的曲线近似为高斯分布，可以将本底和干扰计数与峰分开．得到的本底和干扰计数分布的拟台为

其中x代表能量道数，N代表粒子计数