双探针法测量直流辉光放电等离子体参数

刘浏 06300720361

【摘要】郎缪尔探针在测量低气压辉光离子体中被广泛应用。本文就双探针法测等离子体参数的原理、现象以及结论进行了探讨。分析了本组的实验结果，求出了不同条件下辉光放电等离子体中的电子温度，分析了功率和气压对电子温度的影响，并就结果中的一些与不理想的部分做出了解释。

【关键词】等离子体 参数 辉光放电 双探针法 电子温度

- 引言

电流通过气体的现象称为气体放电。 从日常生活中的日光灯管、电闪雷鸣，到工业生产中广泛使用的溅射镀膜、离子镀膜、离子轰击等，都与气体放电有关。 具有一定能量的电子与中性原子发生非弹性碰撞时，电子把一部分动能传给原子，使该原子激发或电离，即

e-+G0→G*+e-

e-+G0→G++2e-

激发原子G*会产生特定颜色的辉光；产生的气体离子G+ 成为等离子体的一部分。

等离子体（plasma）是指电离度大于1％的电离介质，是和固、液、气同一层次的物质存在形式。在众多等离子体测量手段中，郎缪尔探针法被认为是最简便的一种方法。郎缪尔探针法由伸入等离子体内的导体作为探针，向它施加电压，通过测定探针电流，得到电流-电压（I-V）特性曲线，从而求得等离子体的参数。

本小组用双探针发对直流辉光放电等离子体的参数进行了测量，本文将对测量的结果进行分析和探讨。

- 直流气体辉光放电放电特性与原理【1】

气体低压放电课分为三个阶段：暗放电、辉光放电和电弧放电。其中各个阶段的放电在不同的应用领域有广泛的应用。这三个阶段的划分从现象上来看是放电强度的不同，从内在因素来看是其放电电压和放电电流之间存在着显著差异。经典的直流低气压放电在正常的辉光放电区示意图如右图：

从左至右，其唯象结果如下：

阴极区  包括阴极，Aston暗区，阴极辉区和克洛克斯暗区。

负辉区  整个放电管中最亮的区域。其中电场相当低。几乎全部电流由电子运载，电子在阴极区被加速产生电离，在负辉光区产生强爆发。

法拉第暗区  在这个区域里，由于在负辉光区里的电离和激发作用，电子能量很低。净空间电荷很低，轴向电场也很小。

正柱区  正柱区是准中性的，电场很小，一般是1v/cm。这种电场的大小刚好足以在它的阴极端保持所需的电离度。空气中正电柱等离子体是粉红色至蓝色。正电柱是一个长的均匀的辉光，是等离子体最均匀的部分，也是本实验中探针放置的位置。

阳极辉光区  阳极辉光区是在正电柱的阳极端的亮区，比正电柱稍亮一点，在各种低气压辉光放电中并不总有。它是阳极鞘层的边界。

阳极暗区  阳极暗区在阳极辉光和阳极本身之间，他是阳极鞘层，他有一个负的空间电荷，是在电子从正电柱向阳极运动中引起的，其电场高于正电柱的电场。

- 等离子体参数与探针法原理

（1）、等离子体参数：

①等离子体密度：单位体积内某带电粒子的数目。

ni代表粒子浓度，ne表示电子浓度

②等离子体温度：对于平衡态等离子体（高温等离子体），温度是各种热运动的平均量度；对于非平衡态等离子体（低温等离子体），由于电子、离子可以达到各自的平衡态，故要用双温模型予以表述。一般用Ti表示等离子体温度，Te表示电子温度。本实验的对象是低温等离子体。

③徳拜长度：等离子体内电荷被屏蔽的半径，表示等离子体内能保持的最小尺度。

当正负电荷置于等离子体内部是就会在其周围形成一个异号电荷的“鞘层”。

徳拜长度：λD = kTe/4πne2）2    （1）

（2）、双探针法原理

本实验采取双探针法。双探针通常用在没有合适的接地电极的等离子体中【2】，其优点在于，其净电流值绝不会超过离子饱和电流，所以能最大程度的降低对放电的干扰【2】。而其缺点在于不能反映出等离子体的空间电位。实验中使用的双探针测量电路如图2。其中，两探头均由钨丝制成，置于直流放电气体正柱区内。

假设：

- 被测空间是电中性的等离

子体空间（正柱区），电子密度ne和离子浓度ni相等，电子与离子的速度满足麦克斯韦速度分布；

②探针周围形成的空间电荷鞘层厚度比探针面积的线度小，这样可忽略边缘效应，近似认为鞘层和探针的面积相等；

③电子和正离子的平均自由程比

鞘层厚度大，这样可忽略鞘层中粒子

碰撞引起的弹性散射、粒子激发和电

离；

④探针材料与气体不发生化学反应；

⑤探针表面没有热电子和次级电子的发射。

一个理想双探针I-V曲线如图：

则对于插入等离子体的双探针：

电子温度：

Te = （2）

等离子体密度：

n =         （3）

4.测量结果与分析。

经过测量，不同功率和不同气压下的等离子体参数结果如下：

由图4、5、6可知，功率相同（5.95w）气压不同（10Pa，20Pa）时，电子温度基本相同；而气压相同（20Pa）功率不同（5.95w，11.83w）时，功率高的电子温度反而小。再看图17，发现功率相同的两条曲线几乎完全重合，这是因为探针电流

I=2i+tanh（）

仅与探针电压和电子温度有关，而功率相同的两条曲线对应的电子温度相同。因此两条曲线重合。

另外，在图17中，能看到在0点附近由一个于理想实验图颇不相符的区域A，在这个区域中，曲线的斜率突然变小，成为一个平台，且三条曲线在平台出几乎重合。这个现象在很多试验者的结果中都出现过（见图8【3】，图9），但可能由于他们的平台并不十分明显，并未看到有人解释其形成原因。

图8

图9.徐国强的实验结果

5.误差分析与现象讨论

（1）由于本组结果中0点附近平台的出现，在求dI/dV时未采用在零点附近求导的方法，而是采用在（-8，8）区间内现行拟合的方式，这样会导致dI/dV值偏小，电子温度Te偏大（如右图）。

（2）双探针理论曲线于理想实验曲线也有差别，如图11.

在较大时，理论曲线斜率为0，而理想实验曲线则有一个正斜率。这是因为在推导理论曲线时，我们假设探针周围形成的空间鞘层很小，可以忽略，则探针拦截电子的面积一直不变，为探针面积A。这样，当电压达到一定值时，探针拦截电子的能力达到饱和，电流不再增大；而在实际实验中，探针周围的鞘层面积随着电压的增加而增加，这样，探针拦截电子的能力会随着电压的增加而加强，于是I也会随之增大。

（3）对于图7中出现的平台A。这个平台出现在时，此时探针电压极小，不能有效地在钨丝探针周围形成异号电荷鞘层，使探针不能有效的拦截电子和离子，导致电导急剧下降，I-U曲线斜率突然变小。当探针不能有效拦截电子和离子时，等离子体中电子的温度已经不能影响到探针的电导，所以会出现不同条件下的曲线重合在A区域的情况。

（4）改变探针位置，使两个钨丝探针一左一右放置，这是得到的I-U曲线如图12.可以看出，这个曲线丧失了对称性。这是两探针在放电管中的位置空间不对称，左边一个更接近阴极，而右边一个更接近阳极。这样，两探针之间就存在一个背底电压，且左边探针主要接收电子，而右边探针则更多的接受正离子，这样就导致了曲线的不对称。

6.小结

用双探针法测量等离子参数，能有效减小测量对等离子体的影响，通过用本组的实验，我们可以看到，高的放电功率不一定对应高的电子温度。另外，取不同的参数时，测得的探针I-U曲线图也会不同。因此，在实验时，应该选取适当的气压、功率以及探针位置和距离，这样才能得到较为理想的实验图。

【参考文献】

[1]DHPD-1型等离子体诊断仪使用说明书.杭州大华科教仪器研究所

[2]李沛，刘文正，李成，柳崔杰.低气压高频辉光放电等离子体的特性.北京交通大学

[3]严伟，刘文正，李成柳.探针法在直流辉光放电等离子体测量中的应用.北京交通大学

[4]侯清润,茅卫红,陈宜保. 气体放电实验与帕邢定律[J].物理实验,2004,24(1):3-8.

[5]E. O. Johnson, L. mater. A Floating Double Probe Method for Measurements in Gas Discharges.[J].Physical Review,1950,80(1):58-68.

# Text boxes

图3.理想双探针实验曲线

图10.