X光实验中对莫塞莱定律的验证

复旦大学光科系 尤捷

摘要：本实验通过测量四种晶体的衍射谱，得出不同波长x射线的透射率，验证莫塞莱定律并求出里德堡常数和k壳层的屏蔽系数。

关键词：x光 莫塞莱定律

- 引言：

1895年德国科学家伦琴（W.K.Roentgen）发现X光，是人类揭开研究微观世界序幕的“三大发现”之一，X光管的制成，则被誉为人造光源史上的第二次大革命。X光也叫X射线，它在医学、工业、材料科学、天文学、生物学等方面的应用十分广泛。

2．理论基础：

A）x光：波长在m到m范围的电磁波称为x光。当高速运动的电子和原子相碰撞时，一般都能发射x光。如果高速电子与原子中的内层电子相互作用，使其跃迁到外层（称为激发）甚至脱离原子的束缚（称为电离），从而在原子的内层形成空位。这时，外层电子就会向内层跃迁，以填补空位，并发出波长较短的光子，通常称为x光。

B）莫塞莱定律：

内层电子的电离是物质对x光吸收的主要原因。X光若要电离某一壳层（如k层）的电子，则其能量E必须大于该壳层电子的结合能，即：E>,用相应的波长来描述则有：。当波长小于而越接近于时，越容易激发电离，因而吸收系数越大；但一旦波长大于，吸收系数就会突然下降。因此，吸收系数在两侧有一个突变，可以预计吸收系数随波长的变化应如下图：

1913年英国物理学家Henry Moseley在测量了各种元素的k壳层吸收边后，总结出了Moseley定律：。其中，R为里德堡常数，Z为原子序数，为k壳层的屏蔽系数。

3．实验仪器：

德国莱宝公司的X射线实验仪及其附件。

实验装置分为三个区：左边是监控区，中间是x光管，右边是实验区。

实验软件：X-Ray Apparatus

4．实验过程及结果：

1）调校测角器的零点：

测角器归零后，在靶台上装Nacl晶体，在COUPLED模式下把靶台转到7.2°附近，在高压下分别用SENSOR和TARGET模式，手动调节靶台和传感器的位置，寻找计数率最大的传感器和靶台位置。寻找到SENSOR为14.4°，TARGET为6.9°时，计数率最大。再用COUPLED模式将靶台反向旋转7.2°，将此位置设置为真正的零点位置。

2）检验莫塞莱定律：

用Nacl晶体

设置参数：U=35kV  I=1mA  Δβ=0.1°  Δt=0.5s

| 吸收片类型 | β的扫描范围 |
| --- | --- |
| 无吸收片 | 3.7°-7.7° |
| Zr吸收片 | 6.0°-7.5° |
| Mo吸收片 | 5.5°-7.0° |
| Ag吸收片 | 4.0°-5.5° |
| In吸收片 | 3.7°-5.0° |

在上述五种情况下Nacl晶体的衍射谱如下图所示：

将上图的结果换到transmission窗口就得到透射谱如下图所示。

用软件自带功能进行吸收边的选取。（只选取直线部分）

在moseley窗口中依次输入四种材料的Z和λk，就得到如下的图像。

Zr、Mo、Ag和In的和Z的函数关系图

从上图得到R=1.089*10^7 /m   σk=3.2

而理论值R=1.097373*10^7 /m   σk=3.6

R的相对误差0.763%  实验结果很理想

5．实验讨论：

1）调校测角器零点的时候，先将靶台转7.2°的原因：

由布拉格反射定律其中Nacl晶体的d已知为0.283nm

k取1（因为k越大，β就越大，入射x光透射的就越多，反射的就越少，计数管的计数就越少），λ取（因为λ大，能量就小，能量低的轨道电子数目本身就多，所以跃迁的也就多），代入可得β约为7.2。

2）莫塞莱定律和波尔原子轨道理论的关系：

根据波尔理论，内壳层中n能级的公式

X射线若要电离n=1的电子，其能量必须大于该壳层电子的结合能

得莫塞莱定律

6．实验注意事项：

1）实验所用晶体Nacl易碎易潮解，做实验时要小心轻放，拿晶体时要用手套，防止手上的水渗入晶体。不用时放在干燥器中，这样可延长其寿命。

2）GM计数管计数不能超过1500/s。但是在实际操作中不太能做到这一点，所以在实验中若看到计数超过1500甚至达到2000时，要尽快完成实验，以延长GM计数管的寿命。

3）x光管温度很高，寿命也有限，所以不进行实验时，应及时关掉仪器。

致谢

感谢各实验室老师的指导和帮助，尤其是俞熹老师，自己才能顺利完成实验。也感谢搭档陈文婷，因为彼此的配合和默契，才能完成一学期的实验。

参考资料

1  近代物理实验补充材料

2  LEYBOLD公司仪器说明书 LEYBOLD Physics Leaflets

3  基础物理实验  沈元华 陆申龙  高等教育出版社2003