相对论动量-能量关系验证实验条件的若干讨论

06300190011 郑苏一

摘要  讨论了快速电子验证相对论动量--能量关系中多道分析仪的高压与增益对实验结果的影响，并对抽真空与不抽所得的结果作比较并讨论其作用。

关键词  验证相对论效应；实验条件；高压增益；抽真空

引言：

用快速β-粒子验证相对论的动量-能量关系是一个重要的近代物理实验。相对论动量-能量关系：

而经典的动量能量关系为：

图一：相对论与经典力学的动量-能量关系

故在粒子高速运动时，可以通过测量其动量、能量，从而证明相对论的关系。本实验使用90Sr源发射高速β-粒子，γ能谱仪测量β-粒子的能量，半圆聚焦β-磁谱仪测量其动量，从而得出两者的关系。

实验方法：

一电荷为e速度为V的电子在磁感应强度为B的磁场中有：

mV2/R=eVB

式中为电子的相对论质量。

即

P=mV=eBR

这说明，通过测量不同的电子轨道曲率半径R值，就可得到不同P。这便是半圆聚焦β-磁谱仪的工作原理。

实际测量时，先将闪烁探头移至两定标源处定标，确定道址与能量的关系。

由90Sr源发射出的快速β-粒子经过磁场偏转，由闪烁探头经微机多道测得全能峰道数换算成能量，再测量ΔX值即可得到其动量。

图二：相对论验证实验装置

调节高压与增益的大小，测量多组全能峰道址及所用时间，得到高压、增益对实验结果的影响。用真空泵对仪器抽气，使真空盒中气压降为1乇。测抽气后的全能峰道址，与未抽气的全能峰比较，并分别计算两者的动量能量关系，可得到空气对粒子能量的影响。

实验结果与讨论：

高压对全能峰道址的作图：

图三：高压对全能峰位的影响

很明显，高压越高，全能峰道址越大，两者在500-800范围内成e指数关系。因此高压越高，图像占总的道址范围也就越多，结果就越精确。用

拟合，得a=0.365±0.074，b=0.0096±3e-4。若此拟合结果在500-800范围内误差不大，则可由一个高压值下各孔的能谱分布计算得其它高压值下的能谱。公式为：

式中CH1、CH2分别代表两道址，HV1、HV2代表相对的高压。

高压对计数率作图：

图四：高压与计数率的关系图

计数率为计数与时间t之商。可见高压越高，计数率越低，两者在500-800成-e指数关系。因此高压越低，图像增长速度也就越快，得到好图像所花时间就越短。

增益与高压的作用类似，只是对峰道址与计数率的影响要小得多。

图五：增益与峰道址关系图          图六：增益与计数率关系图

总结以上，要得到高质量的能谱图从而测得峰值，高压与增益不能一味地调大，否则会使实验效率大打折扣。

空气对实验结果的影响：

快速电子在空气中会发生各种各样的散射效应，对于90Sr所发出的电子，其能量在0~2.274MeV[1]之间，故绝大部分的能量损失是由于β-粒子电离了空气中的分子[2]。

本阶段实验在空气状态下与真空状态所用的高压值不一样。，分别为：空气状态710V，真空637V。故用上面的不同高压下道址转换的公式，把真空的道址转换成710V高压下。由公式得：710V的道址为原来的2.015倍。

抽气前各能谱图与抽气后各能谱图对比：

图七：抽气前能谱图            图八：真空状态下（1乇）的能谱图                 （未转换）

颜色相同的曲线代表同一曲率半径的β-粒子。

可以得出结论：不仅仅抽真空后曲线变锐利，同时也向x轴右移动。这说明有更多的计数变成了峰值。

猜测其原因：由于空气分子散射的存在，使本来较为单一能量的β粒子的能量范围变大，使半高宽变大．

实验结果：

空气状态下：

| 道址 CH | 能量Ek/MeV | ΔX=2R/cm | 相对误差DPC |
| --- | --- | --- | --- |
| 273 | 0.572 | 20.1 | 2.8% |
| 404 | 0.798 | 22.6 | 2.9% |
| 554 | 1.059 | 25.5 | 2.6% |
| 680 | 1.281 | 27.8 | 2.8% |
| 872 | 1.512 | 30.3 | 2.1% |

真空状态下：

| 道址 CH | 能量Ek/MeV | ΔX=2R/cm | 相对误差DPC |
| --- | --- | --- | --- |
| 127 | 0.581 | 20.1 | 1.2% |
| 200 | 0.837 | 22.6 | 2.1% |
| 279 | 1.121 | 25.4 | 3.4% |
| 348 | 1.370 | 27.8 | 4.1% |
| 420 | 1.627 | 30.4 | 4.3% |
| 488 | 1.874 | 32.9 | 4.3% |

感谢姚红英老师在实验中给我的帮助！

参考文献：

1、《近代物理实验补充讲义》复旦大学物理教学实验中心

2、郭慧民、 周 会： 《β粒子验证相对论动量一能量关系实验中的一些问题 》   北京师范大学学报(自然科学版)Feb．2002  Vol 38  No．1

3、陈玲燕　秦树基等：《改进型验证相对论效应实验装置》工科物理1998 年第8 卷第5 期

4、phylab.fudan.edu.cn