等离子体探究

实验者：田博元  学号：08300220020  合作者：孙阳庭   日期：12月8,15,22日

摘要(abstract):In order to obtain information about the physical properties of plasma, we studied plasma U-I relations, measured the electron temperature, and used spectrometer to observed Ar plasma spectroscopy.

关键字：  等离子体   击穿电压   电子温度   原子光谱

引言: 等离子体（Plasma）是一种由电子和离子为主要成分的物质形态，常被视为是物质的第四态，即等离子态。等离子体在材料、能源、信息、环境空间，空间物理都有广泛的应用。我们一般采用辉光放电的方法来获得并测量等离子体。

一.等离子体辉光放电各区域划分

图1：辉光放电各区域划分

阴极：阴极由导电材料制成，二次电子发射系数对放电管的工作有很大影响。

阿斯顿(Aston)暗区：紧靠在阴极右边的阿斯顿暗区，在这个区域里电子密度和能量太低不能激发气体，所以出现了暗区。

阴极辉光区：紧靠在阿斯顿暗区右边的是阴极辉光区，其轴向长度取决于气体类型和气体压力。明极辉光有时紧贴在阴极上，并掩盖阿斯顿暗区。

阴极暗区：这是在阴极辉光的右边比较暗的区域，这个区域内有一个中等强度电场，将电子的能量加到足以产生电离，使负辉光区和负辉光右面的区域产生雪崩。

负辉光区：紧靠在阴极暗区右边的是负辉光区，电子在阴极区被加速产生电离，在负辉光区产生强激发。

法拉第暗区：这个区紧靠在负辉光区的右边，净空间电荷很低，轴向电场也相当小。

正电柱：正电柱是准中性的，在正电柱中电场很小，探针法测电子温度就选取在这里。

阳极辉光区：阳极辉光区是在正电柱的阳极端的亮区，比正电柱稍强一些。

阳极暗区：阳极暗区在阳极辉光和阳极本身之间，它是阳极鞘层，其电场高于正电柱的电场。

二.等离子体辉光放电现象的观察。

启动仪器，开机械泵，钢瓶，向放电管中充入Ar气，调节放气阀，进气阀的位置使得压强在50pa左右，加击穿电压使气体击穿。

当电压较低时，阴极辉光区，负极辉光区，阴极暗区明显，正光柱较弱。随着电压的增加，正光柱迅速伸长并发出耀眼紫光，而阴极辉光区等则被压缩直至消失。分析原因为当电压较小时，直流放电为典型的辉光放电，所以各个区域明显。当电压逐渐增大时，直流放电转为弧光放电，因此在阳极处形成很强的光柱，因而阴极各个区域逐渐消失。

三．等离子体U-I特性的测量

调节旋钮至“等离子体电流测量”，保持气压，极板间距不变，在等离子体击穿后分别测量基板电压和极板电流，并记录数据。在第一次实验时只测了一组数据，不能够反映等离子体电压电流和气压之间的关系，因此在第二次实验时分别在20pa，40pa，60pa时测量三组数据，使用origin拟合得到如下曲线。

图2：不同压强下等离子体U-I特性曲线

由图可知，在20Pa和40Pa时，等离子体电压和电流基本成线性关系。在80Pa时，等离子体电流和电压却呈现近似于抛物线的关系。分析原因为当气压较小时，等离子体为正常的辉光放电，因此在电压电流不太大时程线性关系。当气压较大时，电流也较大，脱离了辉光放电U-I曲线的线性范围，并且随着电压升高，放电有向弧光放电发展的趋势，使得电流的上升速度大于电压的增加速度。

- 等离子体击穿电压的测量

保持pd乘积为3000pa.mm不变，取不同的p、d测量对应的击穿电压如下

| d（mm） | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P（Pa） | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 |
| U（V） | 441 | 453 | 447 | 454 | 452 |

所有的击穿电压值都分布在440~455的小区间内，由此可知，当pd乘积不变时，击穿电压基本也保持不变。

再保持气压20Pa不变，分别在d=48mm和96mm时，改变气压P的值，从而得出击穿电压与pd之间的关系。

| 极板间距 | 48mm |
| --- | --- |
| P（Pa） | 1.0 | 4.1 | 6.3 | 10 | 21 | 30 | 40 | 51 | 77 |
| U（V） | 828 | 318 | 300 | 324 | 368 | 391 | 435 | 449 | 457 |

| 极板间距 | 96mm |
| --- | --- |
| P（Pa） | 0.55 | 1.6 | 5.0 | 7.2 | 9.0 | 17 | 33 | 46 | 79 |
| U（V） | 796 | 390 | 372 | 356 | 363 | 393 | 447 | 508 | 568 |

使用origin拟合得到如下曲线

图3：d=48mm和96mm时击穿电压的变化曲线

由上图可知，当气压很低时，击穿电压非常高，随着气压的增加，击穿电压先迅速降低然后再缓慢增加，两条曲线在4Pa，8Pa左右为击穿电压的最低值，由此可知pd=400Pa.mm左右时击穿电压最小。

- 探针法测电子温度

连电路前先分别在两个探针上加-100V左右的电压，并保持等离子体处于击穿状态，使得正离子轰击探针表面以去掉氧化层。

首先保持功率不变，保持P=5.33w，分别在50Pa,650V,8.2mA和100Pa,446V,11.95mA时测量探针两端电流随电压的变化关系，再改变频率，于100pa，900V，40.8mA处再测一组数据，计算并拟合后得到如下曲线。

图4：探针法测量电子温度拟合曲线

由以上三图可知，在压强一定的情况下，随着两端的电压的增加，电子温度逐渐降低，即功率升高时电子温度下降。在功率一定时，电子温度差异不大，但是当电压升高，电流降低时，电子温度也会下降。由此可以得出结论，电子温度与功率负相关，电极电压越大，等离子体电流越小，电子温度越低。

- Ar等离子体光谱的探究

按实验要求连接光路，使等离子体电离，首先测量本底强度，然后去掉本底，在不同的区域测量光谱。在V=600V，I=16.6mA，P=32Pa的正光柱区域测得光谱如下所示。将所得光谱与“NIST Atomic Spectra Database Lines Data” 的基本数据比较，发现696.7nm谱线符合标准696.5nm谱线，简记为696.7（696.5），同时实测光谱还有以下谱线对应标准谱线707.1（706.7），739.5（738.4），752.5（751.5），765.96（763.5），755.2（772.4），798.8（794.8），805.3（801.5），815.8（811.5），832.8（826.5），848.3（842.5），859.7（852.1），925.08（922.4）.

从707.1谱线到765.96谱线误差都在2nm以内，比较准确。从798.8到815.8误差在4nm左右，832.8谱线到859.7谱线误差在6nm左右。由此可知实测谱线略大于标准值，随着谱线波长增加，与标准值的误差增加。707.1（706.7），739.5（738.4），752.5（751.5），765.96（763.5）这几条谱线误差小，比较准确。

图5：等离子体发射光谱的测量

另外在同一条件下分别测量正光柱和负极辉光区的光谱如下：

图6：等离子体发射光谱比较（上为正光柱，下为阴极辉光区）

正光柱处普线强度大，因此更亮。可见光的范围是400~700nm，正光柱区在此范围内的谱线大多在400~500nm之间，因此偏蓝紫光，阴极辉光区在此范围内的谱线多在600~700nm，因此偏红光。

利用波尔兹曼分布推论（I为相对强度，A为跃迁几率，g为权重因子），我们可以通过选取一张谱图上的两条谱线来计算电子温度。对于正光柱区选取如下谱线。

| 实测谱线(nm) | 相对强度 | 能量（ev） | 对应谱线（nm） | 谱线类型 | 跃迁几率 | 权重因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 751.2 | 41304.8 | 1.655 | 750.389 | ArI | 4.45*10^7 | 3 |
| 936.0 | 20078.8 | 1.337 | 935.42 | ArI | 3.26*10^6 | 3 |

对于负极辉光区选取如下谱线。

| 实测谱线(nm) | 相对强度 | 能量（ev） | 对应谱线（nm） | 谱线类型 | 跃迁几率 | 权重因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 752.5 | 47851.4 | 1.652 | 751.46 | ArI | 4.02*10^7 | 3 |
| 936.0 | 18778.8 | 1.337 | 922.45 | ArI | 5.03*10^6 | 3 |

带入波尔兹曼分布推论算得正光柱区电子温度为2.2*10^4K，负极辉光区为3.9*10^4K。

- 实验小结

本实验测量了等离子体电流随电压的变化关系，等离子体击穿电压随压强和极板间距变化的特性，并分别用探针法和光谱法计算了等离子体中电子的温度。 1eV约等于11605K，探针法测得的几组数据分别为7.53,8.77,3.55eV，换算为开氏温度为8.7*10^4K，1.0*10^5K，4.1&10^4K，而光谱法测得正光柱内电子温度为2.2*10^4K。由此可知，探针法测得的电子温度高于光谱法，但二者的结果大致在一个数量级之内。

致谢：

感谢乐永康老师的认真指导，感谢孙阳庭同学一学期的合作，感谢所有帮助过我的老师和同学。

参考资料

1.  Ar标准光谱数据来源：http://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/lines1.pl

2.  近代物理实验，戴道宣，戴乐山，北京，高等教育出版社，2006.7

3.  原子物理学，杨福家，北京，高等教育出版社2008.4

4.  近代物理实验补充讲义, 复旦大学物理教学实验中心.