计算机实测物理实验操作指南

必做部分1：

- 进行课本P310表2编号1、2的方波波形观测前将“模拟输出”与“模拟输入1（或者2）”的导线通过九孔板短接。双击“信号源”程序，设置信号类型为方波，频率大小为2Hz，物理通道选择“ao0”。（进行编号3、4的正弦波观测前将“模拟输出”换为“音频输出”，同样在“信号源”程序中设置信号类型和频率大小，物理通道不用另行设置。）

[注意：实验过程中若没有操作上的需要，请不要将计算机实测仪上的导线随意拔插。]

- 双击“计算机实测”程序，程序界面左侧的采样设备通道下拉选择“ai4”（对应模拟输入1）或者“ai5”（对应模拟输入2）。按照表2设置采样时间(即为采样长度)和采样频率(即为采样速度)。点击开始采样（注意多次采样，以免错过可能出现的各种波形），即可观察并记录右侧图形窗口中的波形。（波形记录的要求：在报告纸上画出波形简图，不同类型的波形要分别记录，波形分析课后完成。）

必做部分2：

根据表3在“信号源”程序中设置信号类型和频率大小，在“计算机实测”程序界面自行选择合适的采样时间和采样频率，将波形记录后，点击进行分析，得到FFT频率。（要求能得到较为理想的波形和FFT频率，拟合曲线方程不做，表3中方波频率由200Hz改为100Hz，采用“模拟输出”通道方能进行测量）。

必做部分3：（原为选做部分“测RC电路的相位差”）：

- 用“音频输出”导线和黑色地线（地线接电容端）组成Ui、与1kΩ电阻和3.3µF电容构造RC电路（电路图参考课本P187图5-34，相位差计算公式tanφ=ωcR）。“模拟输入1和2”分别测量Ui和Uc。

- 在“信号源”程序中设置信号类型为正弦波、频率为50Hz。点击“计算机实测”程序界面的李萨如选项，将Ui采样通道和U0采样通道分别下拉设置为“Dev*/ai4”和“Dev*/ai5”， 点击采样即可得到双正弦波曲线图（左右拖动范围滑动条可以放大缩小波形图）。

- 点击复位，可使光标可见。将光标移动到t1、t2、t3处时分别点击相应记录（t1，t2，t3分别为3个相邻峰对应的时间值，可参考课本P311 图7-18，但课本中t1线位置有误，应为最高处）。点击计算得到相位差。

- 点击右侧“李萨如分析”中的复位后分别移动横向光标（勿拖动竖向光标）到中垂线与李萨如图形的两个交点处点击记录，得到Y1、Y2，（右侧A值自动得到、B值由Y1、Y2求得），点击计算得到相位差。步骤3）、4）需重复测量三次。

- 换用2kΩ电阻，按照步骤3）、4）重复测量三次。

选做部分：

- 点击“计算机实测”程序界面的拨号音选项。点击打开文件图标，找到”办公室.wav”文件（该文件为座机拨打8位电话号码的手机录音）后点击确定打开文件，点击导入可在上方观察到拨号音的波形，点击播放可以听到声音。（波形图的幅度可以通过拖动右侧的放大条调节）

- 点击复位，使光标可见，拖动光标到某个按键音的起点和终点时分别点击定位确定波形分析范围，点击分析得到频谱图（可通过微调图像下方的频域上限和频域下限，以得到合理的频谱图），根据下方“电话按键对应频率表”得出按键的数值。

- 以此类推，得到8位电话号码。

附件：电话按键对应频率表。