实验5-3直流电桥

实验装置使用注意事项：

电阻箱：

使用前应先旋转一下各个转盘，使盘内弹簧触点的接触性能稳定可靠；

电阻箱的阻值不要放在零值，以免短路受损；

使用时的工作电流绝不应超过最大允许值（额定功率值）；

ZX21A型电阻箱的有效数字一般只能取四位。

检流计：

使用前应先对检流计进行调零；

使用时先将旋钮左旋到底（保护电阻置于最小值，灵敏度最小），电路调节过程中向右旋转至最右端；在调节桥臂时应打开开关，合上开关前应先将灵敏度调为最小，调节Rs的过程中逐步提高灵敏度；

电桥平衡的判断标准：

眼睛应正视表盘，开合几次开关，检流计指针没有微小的颤动。

直流稳压电源：

将“POWER”键按下，打开仪器，预热一段时间；
将红色（+）和黑色（-）接口接入电路，注意：电源输出不能短路；
调节“C.C”旋钮，使“C.V”旋钮的红色指示灯变亮；
向右调节“C.V”旋钮，不断增大输出电压，选择需要的电压值；
实验完毕后，“C.V”旋钮左旋到底，使电压值为“0.0”，按“POWER”键，关闭仪器。

接线：

- 合理安排元件的位置，将要调节、要观察的元件放在靠近身边处；

- 按回路接线次序为：

实验内容：

- 检验的值对于电桥灵敏度的影响。

（直流稳压电源输出电压调节为3.00V；RS'为检流计指针偏转1分度时RS的读数）

| RA/Ω | RB/Ω | RA/RB | RS/Ω | RS'/Ω | RX/Ω | δRS/Ω | M/分度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40000 | 2000 | 20 |  |  |  |  |  |
| 20000 | 2000 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10000 | 2000 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2000 | 2000 | 1 |  |  |  |  |  |
| 400 | 2000 | 1/5 |  |  |  |  |  |
| 200 | 2000 | 1/10 |  |  |  |  |  |
| 100 | 2000 | 1/20 |  |  |  |  |  |

结论：

2.检验的值对于电桥灵敏度的影响。

通过上面的计算找出电桥灵敏度最高时对应的RA/RB =          ，相应的RX =             ；

以这个比例和RX的值进行下面的实验：

| RA/RX | RA/Ω | RS/Ω | RS'/Ω | RX/Ω | δRS/Ω | M/分度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

结论：

3.检验电源电压对电桥灵敏度的影响。

第1、2两部分实验得出的电桥灵敏度最高时对应的参数如下：

RA = ___________, RB =___________, RA/RX = ___________。

| 电压值/V | RS/Ω | RS'/Ω | RX/Ω | δRS/Ω | M/分度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |  |  |
| 7.0 |  |  |  |  |  |
| 9.0 |  |  |  |  |  |

结论：

4.对以上各组测量数据进行初步计算后，选取一组灵敏度最高时的数据计算其不确定度，以得出。    （）

关于ZX21A型电阻箱的补充信息：（如何求该电阻箱的不确定度限值a）

例如：示值为30362.5

已知ZX21型电阻箱的零值电阻为0.02，则其不确定度限制a为：

a=30000*0.1%+0*0.1%+300*0.1%+60*0.1%+2*0.5%+0.5*2%+0.02