声波合成和拍操作指南

提示：本次实验不需要使用信号发生器和九孔板。

Part 1:

- 打开声波和拍程序，按照表1 设置相应的采样速度。设置采样长度为1s。打开麦克风开关，敲击音叉，点击开始（或者按回车）进行采样。

- 观察波形图，通过拖动X范围以及Y放大可以对波形图进行X,Y方向缩放。点击进行FFT分析（缺省范围为0-1），得到音叉的频率并记录。拖动频域上限可以对频率域显示范围进行调节。

Part 2:

- 点击打开信号源程序 ，选择信号类型为正弦波（Sine Wave）。依次设置信号源频率与512Hz标准音叉固有频率之差为正负5、正负10、正负15。幅值为100，点击开始，播放固定频率的音频信号（非测量时点击停止，防止干扰其它组测量）。通过右下角音量按钮可以调节扬声器音量。

- 回到声波和拍程序，根据表1结果选择合适的采样速度与采样长度，敲击音叉，点击开始，采集得到拍的波形图。点击复位，使得游标位于波形图中间。移动光标位置，并分别记录t1、 t2 的值。根据实际情况填写拍周期数。点击计算，得到并记录拍频。

Part 3:

1，根据同样步骤测量未知音叉的频率。敲击音叉，估计音叉的频率范围。使用信号源产生与音叉估计频率接近的正弦波信号，点击开始，播放音频信号。敲击音叉，点击开始，采集得到拍的波形。按照同样步骤记录t1、t2的值并计算拍频。依次选取若干频率进行测量，最后反推出未知音叉的频率。

注意事项：实验完毕后关闭麦克风开关。