光的衍射

注意事项:

1.	本告示牌供实验者阅读参考，所以不要在上面写字，更不能带出实验室。

2.	拿取单缝（板）时，手不要触摸单缝。

3.	当心激光。

激光波长的测量数据记录（供参考）

表1 光的衍射数据记录（第一次测量）     	表2  距离S与缝宽a的记录（第一次测量）

| k | P | x/mm | k | P | x/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | -1 |  |  |
| 2 |  |  | -2 |  |  |
| 3 |  |  | -3 |  |  |

| S1/mm | S2/mm | S/mm | a/mm |
| --- | --- | --- | --- |

转换系数D=__________毫米/像素。注：P为像素，x=D*P，D转换系数。转换系数值见贴在光（图像）传感器上的标签。

注： S= |S1-S2|，  S1是（衍射测量）单缝调节架的位置读数， S2是光（图像）传感器调节架的位置读数，都是1/2mm估读。如果光的衍射点在屏幕上显示不水平。可转动单缝调节架上的单缝转盘，如图5。注意转动单缝转盘后，再观察一下照在单缝上的光点有无偏移。如果偏移可调节一下调节架下的底座左右调节螺丝。

表1 光的衍射数据记录（第二次测量）     	表2  距离S与缝宽a的记录（第二次测量）

| k | P | x/mm | k | P | x/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | -1 |  |  |
| 2 |  |  | -2 |  |  |
| 3 |  |  | -3 |  |  |

| S1/mm | S2/mm | S/mm | a/mm |
| --- | --- | --- | --- |

数据处理

波长与不确定度计算应写出计算过程

1）用以下公式估算出激光波长：

如果k级暗纹之间的距离，x1与x2为k级暗纹的位置，S为单缝到屏距离。建议k=3。

2) 用斜率K通过以下公式计算得到激光波长：

离开实验室回去后完成波长的不确定度的计算：



上式中S单次测量,分度值1mm，估读1/5小格 (mm)，不确定度限值0.1mm

u(a)=0.001mm。 λ±u(λ)=____nm。

式中λ为实验室给出的激光波长的参考值

3)改变距离再测一次，利用式13计算出激光波长（更正：讲义中式13最后少打1个k）

Δx是前一次测量k级暗纹间距x1与后一次测量相同级次暗纹间距x2差的一半，ΔS为测量前后二次单缝到屏距离S1与S2差。建议k=3。

Excel数据处理简介：记录完数据后，不要用计算器计算，可直接输入到Excel上运算。运算得到级次k与x的2列数据。选中2列数据，在菜单栏中选“插入”>“图表”>“散点图”。在图上点击实验数据点，然后按左键，出现方框图，选“添加趋势线”，在“选项”列中选“显示公式”“R平方”（相关系数）

Origin8数据处理简介：在Excel中选取级次k与x的2列数据复制粘贴到origin中，选中2列数据，并点击左下角“/”符号。则软件自动生成直线拟合图。在菜单栏中选“Analysis”>“Fitting”> “Fitlinear” > “1<Last used>”。出现的表格中Slope一行中的第一列（Value）是斜率K值（Value），第二列（Standard Error）是标准偏差，也就是斜率K的不确定度u(K)。表格中Intercept的值是截距,还有相关系数。