牛顿环

注意事项：

- 本告示牌供实验者阅读，所以不要在上面写字，更不能带出实验室。

- 手不要触摸牛顿环仪透镜表面。不要拆卸牛顿环仪。

- 如果牛顿环仪透镜表面受到污染，可用镜头纸轻轻擦拭。

本学期做牛顿环实验内容：

- 测量平凹（凸）透镜的曲率半径。（牛顿环仪由平面玻璃与透镜组成）

- 用光的干涉法，利用两块平面圆玻璃测量头发丝的直径。

实验前预习内容

1．仔细阅读牛顿环讲义中实验原理。

2．阅读沈元华编基础物理实验书中87页读数显微镜部分内容。

1. 测量透镜曲率半径

实验步骤：

1）调节：把牛顿环仪放在读数显微镜平台上，调节物镜，在显示屏上看到清晰的牛顿环条纹。（计算机操作见附页电子目镜使用介绍）

2）定环数（给牛顿环编号）：转动读数鼓轮。将镜筒左右来回移动，观察是否能看到牛顿环左右两边环（大约30个环）的条纹都很清晰。如果左边清晰，右边不清晰，可能是光照不好。轻轻向左（为什么？）移动钠灯，使光照均匀。以中心一环（能够确定的圆环）为第一环，向左右两边编号，如图2。

3）读数：转动鼓轮，从牛顿环左边第三十环开始向右读数，十字准线对准黑条纹中间。中途不要倒退。读数示意如图3所示。按记录表格要求填入数据。

4）实验数据记录（k=6,7,8,9,10）。注意：不要把数据填入告示牌的表格中。，

表1测量平凹透镜的曲率半径

| k | xk/ | xk// | xk | x2k | x2k- x2k-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 29 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 28 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 27 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 26 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 10 | ***** | ***** | ***** | ***** | Δx2 = ***** |
| 9 | ***** | ***** | ***** | ***** |  |
| 8 | ***** | ***** | ***** | ***** |  |
| 7 | ***** | ***** | ***** | ***** |  |
| 6 | ***** | ***** | ***** | ***** |  |

5）数据处理（供参考）

注：在实验室计算出五个，离开实验室回去计算透镜的曲率半径R与不确定度的数据处理。

读数显微镜的分度值0.01mm ，不确定度限值0.02mm。

B1类分度值二分之一, B2类为不确定度限值。

第30环（k=30）弦长

单次测量不确定度 其他9个计算方法相同(不是数值相同)

第30环弦长平方

不确定度传递公式           其他9个计算方法相同(不是数值相同)

第30环（k=30）弦长与第10环（k=10）弦长之差

不确定度传递公式   其他4个计算方法相同(不是数值相同)

弦长之差平均值

不确定度传递公式

透镜的曲率半径

不确定度传递公式         (注： )

2．测量头发丝的直径头发丝的直径

实验步骤：

1）干涉法头测量发丝直径

n为条纹数，λ为波长，l为两干涉条纹间距，

L测量物到两透镜接触端之间的距离。

a)测十个连续干涉黑条纹间距总和10l（即第m个黑条纹到第m+10黑条纹间距, m为任意值），如图5。除10得每一条纹平均间距l。

b)用直尺(或读数显微镜)直接测头发与两玻璃接触顶端处之间的间距L。

c)用公式计算出头发直径h干涉

表2干涉法头发丝直径测量（干涉法）

| λ/nm | L1/mm | L2/mm | L/mm | 10 l左/mm | 10l右 /mm | l/mm | h干涉/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

注：读数显微镜的分度值，不确定度限值见以上5）数据处理,单次测量。

10l=∣10l左-10l右∣,其中10l左与10l右是10个条纹的左右读数）,

（L1 与L2是L两端读数）

（注：）

2) 直接测量头发丝直径

用读数显微镜读出头发左右两读数，相减，计算头发直径h直接。比较直接测量头发直径与干涉法测量头发直径：是否相同？如果差别大，为什么？测量方法各有什么优缺点？

表3头发丝直径测量（直接测量）

| h1 /mm | h2/mm | h直接/mm |
| --- | --- | --- |
| *** | *** | *** |

h直接=|h2-h1|  　       (单次测量)

（钢尺最小分度1mm，1/10估读，不确定度限值0.1 mm）

附：

电子目镜使用简介

图7  电子目镜

读数显微镜是光学精密机械仪器中的一种测量装置，广泛应用在工业，农业，教育，科研等领域中。但传统读数显微镜有视场小, 调节步骤多，图像不能输入计算机进行（实时）处理等缺点。随着先进成像技术的发展, 成像的清晰度不断提高，电子目镜已经广泛应用在各种显微镜上。

图8 使用电子目镜的读数显微镜

显微镜的电子目镜也称数字目镜，专门为普通光学显微镜图像数字化而开发设计的。具有安装简便、通用性强、使用成本低廉、功能齐全、简单易用等特点。

图9  电子目镜构造

如图7是实验室使用的电子目镜图，图8是使用电子目镜的读数显微镜。

电子目镜具有体积小、技术含量高、成像质量清晰、线条细腻、色彩丰富、性能价格比高等特点。它主要有CCD或CMOS图像传感器与目镜组成，如图9。通过USB线与计算机连接。

图11 计算机屏幕显示的画面

图10 计算机屏幕显示的画面

图13 鼠标十字线钮

在显微镜平台上放上牛顿环仪。打开电脑看到如图10画面。点击电子目镜图标(图中圆圈内)。这时出现如图11画面。点击全屏显示钮(图中圆圈内)，这时出现如图12画面。图中十字线可通过按Ctrl+1即可显示, 十字线中心位置由屏幕上鼠标箭头所处的位置决定。如果不出现十字线，可按照屏幕上如图13画面。点击屏幕上鼠标十字线钮(图中圆圈内)，出现如图14画面后。按要求进行十字线粗细更改（本实验十字线宽度为1），再按“启用”钮，更改完后，按“保存更改”钮。（如果还有问题，可问老师）

图12 计算机全屏显示的画面

图14 十字线参数更改

# Text boxes

图1 实验装置

图５干涉条纹测量示意图

图2 环序编号与读数示意图

图3 读数示意图

图6干涉法头发直径测量