光的衍射

注意事项:

1.	本告示牌供实验者阅读参考，所以不要在上面写字，更不能带出实验室。

2.	拿取单缝（板）时，手不要触摸单缝。

3.	当心激光。

1衍射现象的观察

2.激光波长的测量数据记录

表1 光的衍射数据记录

| 级次k | x/mm | 级次k | x/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | -1 |  |
| 2 |  | -2 |  |
| 3 |  | -3 |  |

表2光的衍射数据距离S与缝宽a的记录

| SA/mm | SB/mm | S1/mm | S2 /mm | S3/mm | S/mm | a/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： S1= |SA-SB|， S=| S1- S2±S3|，  SA是（衍射测量）单缝调节架位置读数， SB是S1 光传感器读数，S2 是光传感器位置的修正值， S3是单缝位置的修正值(式中正负±与调节架放置正反方向有关)。都是1/2mm估读。

光传感器位置的修正值S2：

见光传感器上的标签。

单缝位置的修正值S 3：

单缝（板）顶端位置到调节架中心位置距离减去2.0毫米（单缝实际位置到单缝板顶端距离），1/2mm估读。

数据处理

数据记录完后要求在实验报告数据处理栏中写上写出拟合直线方程式与相关系数。origin软件得到的斜率K的标准偏差u(K)。

用以下公式估算出激光波长。

上式中， x1与x2为衍射观察屏上第一极小（k=±1）暗纹位置，S为单缝到屏距离。

用斜率K通过以下公式计算得到激光波长。

离开实验室回去后完成波长的不确定度的计算：



式中u(S)=0.5mm,u(a)=0.001mm. λ±u(λ)=____nm

式中λ为实验室给出的激光波长的参考值

Excel数据处理简介：记录完数据后，不要用计算器计算，可直接输入到Excel上运算。运算得到S与x的2列数据。选中2列数据，在菜单栏中选“插入”>“图表”>“散点图”。在图上点击实验数据点，然后按左键，出现方框图，选“添加趋势线”，在“选项”列中选“显示公式”“R平方”（相关系数）

Origin8数据处理简介：在Excel中选取S与x的2列数据复制粘贴到origin中，选中2列数据，并点击左下角“/”符号。则软件自动生成直线拟合图。在菜单栏中选“Analysis”>“Fitting”> “Fitlinear” > “1<Last used>”。出现的表格中Slope一行中的第一列（Value）是斜率K值（Value），第二列（Standard Error）是标准偏差，也就是斜率K的不确定度u(K)。表格中Intercept的值是截距,还有相关系数。

# Text boxes

图1  衍射现象记录 (衍射光点至少标出k=±1, ±2, ±3)

图1 单缝衍射现象观察示意图

图3 单缝位置修正值读数示意图

图2 光传感器到单缝距离S测量