牛顿环

注意事项：

- 本告示牌供实验者阅读，所以不要在上面写字，更不能带出实验室。

- 手不要触摸牛顿环仪透镜表面。不要拆卸牛顿环仪。

- 如果牛顿环仪透镜表面受到污染，可用镜头纸轻轻擦拭。

本学期做牛顿环实验内容：

- 测量平凸（凹）透镜的曲率半径。（牛顿环仪由平面玻璃与透镜组成）

- 用光的干涉法，利用两块平面圆玻璃测量头发的直径（选做实验）

实验前预习内容

1．仔细阅读牛顿环讲义中实验原理。表2画在实验报告纸上。

2．阅读沈元华编基础物理实验书中87页读数显微镜部分内容。

1. 测量透镜曲率半径

实验内容

1．打开钠光灯，预热5分钟左右，直到能看到钠光灯发出明亮的黄光。

图6 牛顿环各条纹光强变化图

2．转动读数显微镜上的鼓轮，使镜筒处在中间（主尺25cm附近）位置上。在读数显微镜平台上放上牛顿环仪。牛顿环仪尽量放在镜筒正下放。打开计算机，在屏上双击ImageView图标（如图1）显示软件界面，如图2。点击相机列表中的电子目镜Novel-H2CJ，界面变成如图3所示的界面。色彩模式选灰度。上下调节镜筒，直到在显示屏上看到清晰的牛顿环的条纹。在调节物镜镜筒时，注意镜筒由下往上调节。由上往下调节动作尽量要慢，以免损坏牛顿环仪内的平凸透镜。

3.转动鼓轮，移动镜筒，使牛顿环位于中间位置，并且左右两边显示的牛顿环数相同。轻轻左右移动钠灯使钠光均匀照在牛顿环上。

4.在菜单中选取测量-线段-水平线段，如图4。然后在牛顿环图上画一水平线段,双击确认，如图5.

5.在菜单中选取处理-剖面线。就会得到牛顿环各条纹光强变化。如图6。根据剖面线，上下调节一下镜筒，使牛顿环清晰。左右略微移动一下光源，使光照均匀。左右略微移动镜筒，使牛顿环两边环数相同。保存图片，以实验时间（周几）加姓名保存。

图8 牛顿环的第2暗环作为标记

图9 去噪处理

图10 滤波后的牛顿环图

6.定标：传感器的接受面长与高为4mm*3mm，所以长度方向为4mm。也可以选择牛顿环上某一环通过读数显微镜定标。读数显微镜读数示意图如图7。比如，选取牛顿环第2暗环作为标记先定在X1=500小格（点）的位置，然后移动镜筒，第2暗环移动到X2=100小格（点）的位置如图8。如果前后2次读数显微镜为A，B.则X轴方向定标值D =|A- B|/|X1- X2|=|A-B|/400。如果A-B=2.000mm，则D=0.00500 mm/小格

7.打开保存的文件。作剖面图。

如图8在菜单中选取处理-去噪-双边滤波。得到滤波后的牛顿环图，然后在菜单中选取导出，选取亮度，以TXT文件保存。

图11数据导入到EXCEL并作散点图

8.数据读取。TXT文件中每个数据对应1小格。可以把这些数据（全选复制粘贴到EXCEL中，并在菜单中选取插入-散点图作图，如图9。图可以拉开放大。如果数据标记太大可更改，方法是：点击数据标记，再按右键选择数据系列格式-数据标记选项-内置更改类型（圆点）与大小（2）。

9.在图上读取各环光强最小值对应X轴上坐标值记录下表中。注意表中△X，X，X2 数据在excel中计算后写上，不要用计算器计算，表1中环序数S多少以能看到最多的环序数为准。

表1 牛顿环的各环弦长的测量  （D=   ，X=△X*D）

| S | X1左 | X2右 | △X | X/mm | X2/mm2 | S | X1左 | X2右 | △X | X/mm | X2/mm2 |  | △X | X/mm | X2/mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图12  EXCEL的数据处理

10. S ，X1左，X2右，导入excel表中，选取X2列，并在菜单中选取插入-散点图作图。用鼠标器点击一下数据标记（实验点），按鼠标器的右键选择“添加趋势线”。在选择框中勾选“显示公式”与“R”平方（相关系数r）。最后从图中显示的公式中得到斜率K、r。用excel软件计算透镜曲率半径R（公式，r，R都要写在实验报告纸上）。图上坐标名称也可以更改。输入到origin软件得到的斜率K的标准偏差通过传递公式得到曲率半径R的不确定度。（钠光的波长为 589.3±0.3nm）

# Text boxes

图7 读数示意图

图1图标

图2牛顿环实验软件界面

图3显示牛顿环图界面

图5牛顿环图上画直线

图4选取水平线段