电子目镜使用简介

图6  电子目镜

读数显微镜是光学精密机械仪器中的一种测量装置，广泛应用在工业，农业，教育，科研等领域中。但传统读数显微镜有视场小, 调节步骤多，图像不能输入计算机进行（实时）处理等缺点。随着先进成像技术的发展, 成像的清晰度不断提高，电子目镜已经广泛应用在各种显微镜上。

图8 使用电子目镜的读数显微镜

显微镜的电子目镜也称数字目镜，专门为普通光学显微镜图像数字化而开发设计的。具有安装简便、通用性强、使用成本低廉、功能齐全、简单易用等特点。

图7  电子目镜构造

如图6是实验室使用的电子目镜图，图8是使用电子目镜的读数显微镜。

图9 计算机屏幕显示的画面

图10 计算机屏幕显示的画面

电子目镜具有体积小、技术含量高、成像质量清晰、线条细腻、色彩丰富、性能价格比高等特点。它主要有CCD或CMOS图像传感器与目镜组成，如图7。通过USB线与计算机连接。

在显微镜平台上放上牛顿环仪。打开电脑看到如图9画面。点击电子目镜图标(图中圆圈内)。这时出现如图11画面。点击全屏显示钮(图中圆圈内)，这时出现如图11画面。图中十字线可通过按Ctrl+1即可显示, 十字线中心位置由屏幕上鼠标箭头所处的位置决定。如果不出现十字线，可按照屏幕上如图12画面。点击屏幕上鼠标十字线钮(图中圆圈内)，出现如图13画面后。按要求进行十字线粗细更改（本实验十字线宽度为1），再按“启用”钮，更改完后，按“保存更改”钮。（如果还有问题，可问老师）

图11 计算机全屏显示的画面

图13十字线参数更改

图12 鼠标十字线钮