毛细管法测液体黏度实验原理

实际液体都具有不同程度的黏性。当液体流动时，平行于流动方向的各层液体的速度都不相同，即存在着相对滑动。于是，在各流层之间存在内摩檫力，这一内摩檫力亦称为黏性力。黏性力的方向沿相邻两流层接触面的切向，其大小与该流层处的速度梯度及接触面积成正比。比例系数称为黏度，它表征了液体黏性的大小，与液体的性质和温度有关。

实际液体在水平细圆管中流动时，因黏性而呈分层流动状态，各流层均为同轴圆管。若细圆管半径为r，长度为L，细管两端的压强差为P，液体黏度为，则细圆管的流量

上式即泊肃叶定律。

本实验采用的方法是，通过测量一定体积的液体流过毛细管的时间来计算。即

（3.2-1）

式中即为t时间内流过毛细管的液体体积。

当毛细管沿竖直位置放置时，应考虑液体本身的重力作用。因此，式（3.2-1）可表示为：

（3.2-2）

本实验所用的毛细管黏度计如图3.2-1所示，它是一个U型玻璃管，A与B之间为一毛细管，左边上部的管泡两端各有一刻痕C和A，右边为一粗玻璃管且也有一管泡。实验时将一定量的液体注入右管，用吸球将液体吸至左管。保持黏度计竖直，然后让液体经毛细管流回右管。设左管液面在C处时，右管中液面在D处，两液面高度差为H，CA间高度差为h1，BD间高度差为h2。因为液面在CA及BD两部分中下降及上升的极其缓慢（管泡半径远大于毛细管半径），液体内摩檫损耗极小，故可近似作为理想液体，且流速近似为零。设毛细管内液体的流速为v，由伯努利方程可知流管中各处的压强、流速与位置之间的关系为：

对于图3.2-1中所示的C处和A处，若取，则有

其中C处流速，P0为大气压强，PA为A处压强。

所以有

同理，对B处与D处应用伯努利方程可得B处压强

v为毛细管内的流体流速。由此，毛细管两端压强差为：

（3.2-3）

将式（3.2-3）代入式（3.2-2）得：

（3.2-4）

在实际测量时，毛细管半径r、毛细管长度L和A、C二刻线所划定的体积V都很难准确地测出，液面高度差H又随液体流动时间而改变，并非固定值，因此，直接使用（3.2-4）式计算黏度相当困难。下面介绍比较测量法，即使用同一支毛细管黏度计，测两种不同液体流过毛细管的时间。测量时，如果对密度分别为 1和 2的两种液体取相同的体积，则在测量开始和测量结束时的液面高度差H也是相同的，分别测出两种液体的液面从C降到A（体积为V）所需的时间t1和t2，由于r、V、L都是定值，因此可得下式

和                                                           （3.2-5）

式（3.2-5）中  和分别是体积为V的两种液体流过毛细管的平均流量。（3.2-5）中的两式相比可得

（3.2-6）

式中 1和 2分别为两种不同液体的黏度，若已知 1、2和 1，只要测出t1和t2就可求出第二种液体的黏度。这种方法就叫做比较测量法。

附表1  水的黏度

| 温度/℃ | 黏度 /×10-3Pa﹒s |  | 温度/℃ | 黏度 /×10-3Pa﹒s |  | 温度/℃ | 黏度 /×10-3Pa﹒s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.787 |  | 11 | 1.271 |  | 21 | 0.987 |
| 1 | 1.728 |  | 12 | 1.235 |  | 22 | 0.955 |
| 2 | 1.671 |  | 13 | 1.202 |  | 23 | 0.932 |
| 3 | 1.618 |  | 14 | 1.169 |  | 24 | 0.911 |
| 4 | 1.567 |  | 15 | 1.139 |  | 25 | 0.890 |
| 5 | 1.519 |  | 16 | 1.109 |  | 26 | 0.870 |
| 6 | 1.472 |  | 17 | 1.081 |  | 27 | 0.851 |
| 7 | 1.428 |  | 18 | 1.053 |  | 28 | 0.833 |
| 8 | 1.386 |  | 19 | 1.027 |  | 29 | 0.815 |
| 9 | 1.346 |  | 20 | 1.002 |  | 30 | 0.798 |
| 10 | 1.307 |  |  |  |  |  |  |

注：如测出的温度有小数部分，常用内插法进行处理，例如求12.4℃时水的黏度值，其方法为

附表2  酒精的密度

| 温度/℃ | 密度 /×103kg.m-3 |  | 温度/℃ | 密度 /×103kg.m-3 |  | 温度/℃ | 密度 /×103kg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.80625 |  | 14 | 0.79451 |  | 28 | 0.78267 |
| 1 | 0.80541 |  | 15 | 0.79367 |  | 29 | 0.78182 |
| 2 | 0.80457 |  | 16 | 0.79283 |  | 30 | 0.78097 |
| 3 | 0.80374 |  | 17 | 0.79198 |  | 31 | 0.78012 |
| 4 | 0.80290 |  | 18 | 0.79114 |  | 32 | 0.77927 |
| 5 | 0.80207 |  | 19 | 0.79029 |  | 33 | 0.77841 |
| 6 | 0.80123 |  | 20 | 0.78945 |  | 34 | 0.77756 |
| 7 | 0.80039 |  | 21 | 0.78860 |  | 35 | 0.77671 |
| 8 | 0.79956 |  | 22 | 0.78775 |  | 36 | 0.77585 |
| 9 | 0.79872 |  | 23 | 0.78691 |  | 37 | 0.77500 |
| 10 | 0.79788 |  | 24 | 0.78606 |  | 38 | 0.77414 |
| 11 | 0.79704 |  | 25 | 0.78522 |  | 39 | 0.77329 |
| 12 | 0.79620 |  | 26 | 0.78437 |  |  |  |
| 13 | 0.79535 |  | 27 | 0.78352 |  |  |  |

附表3  酒精在不同温度时的黏度

| 温度/℃ | 黏度/×10-3Pa﹒s |  | 温度/℃ | 黏度/×10-3Pa﹒s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.730 |  | 25 | 1.096 |
| 5 | 1.623 |  | 30 | 1.003 |
| 10 | 1.466 |  | 35 | 0.914 |
| 15 | 1.332 |  | 40 | 0.834 |
| 20 | 1.200 |  |  |  |

# Text boxes

图3.2-1 毛细管黏度计