Zemax模拟光栅光谱仪

王忠杰、张濛、岑剡

ZEMAX是美国 Radiant Zemax 公司所发展出的光学设计软件，可做光学组件设计与照明系统的照度分析，也可建立反射，折射，绕射等光学模型，并结合优化，公差等分析功能，是套可以运算sequential及Non-Sequential的软件。

本文介绍用Zemax模拟光栅光谱仪的方法，其中各元件的位置数据和参数参照实际实验。

打开Zemax，进入如下界面，该界面为序列模式界面。

Zemax分为序列模式、非序列模式、序列-非序列混合模式，其中序列模式是研究光路严格的按照从一个参照面到下一个参照面的直线顺序的情况，对于光栅光谱仪这种各元件三维非直线次第排列的情况，我们选择非序列模式来进行模拟。

点击左上角Setup 文件-非序列Non-Sequential模式，

选择删除所有序列模式数据并进入纯非序列模式，进入页面：

其中objective type为元件类型，后面有各项参数，如x、y、z坐标等。Null object即“无”的意思。

要模拟的CCD光栅光谱仪结构如图：

从左到右依次是：矩形光源-透镜-狭缝-平面反射镜-球面反射镜-光栅-球面反射镜-探测器。

上述光栅的最终结果如图

按下菜单栏下NSC 3D Layout，即可调出如上图的原件分布，其中向右为z方向，向上为y方向，垂直纸面向外为x方向。在该视图中可以实现放大-缩小(Home键和End键)，旋转来观察系统等功能。

按下NSC 3D Layout旁的NSC Shaded Model按钮，可看到上了色的3D实际系统图像。

下面在非序列模式中构造上述光栅。

点击非序列部件编辑中的第一个面（第一行），点击右键选择Insert Object After即可在其后再插入一个面（另一行）

- 插入矩形光源：

实验中所用的汞灯实际上是矩形光源，点击Object 1 Properties

进入如下界面

点开“类型”下拉按钮，选择Sourse Rectangle

每个面（每一行）都有参数可以调整x、y、z坐标及绕x、y、z轴旋转的角度，我们在模拟实际实验的情况下模拟光栅，其中光源面的参数如下（长度的单位为mm）：

未提及的参数都为默认值0.

其中Layout Rays为在NSC 3D Layout、NSC Shaded Model视图（前面附图说明这个东西在那里）中所追迹的光线数目，只表示在3d显示时画出的光线数目，对实际光路无影响。Power为所选光线的功率，X、Y half width为矩形光源的x、y方向半宽,Analysis Rays为100000（5000000会报错）。

点击下图红色圈出部分的wavelength

输入两波长为577nm和579nm，为汞灯双黄线，后方权重可调整二者比例。调整好后，矩形光源发出的光波长即被确定。

- 插入透镜：

点击非序列部件编辑中的第一个面（第一行），点击右键选择Insert Object After插入新的Object，将第二个面的面类型选为Standard Lens，输入透镜数据。Material栏输入 BK7 为所采用的玻璃材料类型，Radius1 Radius2为透镜前后两面的曲率半径，往往Radius2为负数。Clear1、2 ，edge1、2为前后两面的半径，一般选取这四个数据相等都为透镜的半径，thickness为透镜的厚度。

我们的透镜参数如下：

- 入射狭缝：

入射狭缝的构造思路是，在某一XY平面上放置四个矩形挡光面，构造四个矩形来在中间形成一个透光狭缝，通过改变两个矩形的半宽来改变狭缝宽度。

插入四个面。面类型选择Rectangle，material栏输入MIRROR构成反射挡光镜，我们的参数如下：

上面3、4面的Y Half Width为99.95mm，入射缝宽即为2*（100-99.95）=0.1mm。

- 插入平面反射镜：

面类型选择Standard surface，材料栏填写MIRROR，Max Aper为镜子通光的最大光阑，这里就是镜子的半径，Min Aper输入零。 其他位置和旋转角度自行调解。其中Radius为零即可，无需调解。这里Radius=0等同于INFINITY，即曲率半径为无穷的平面镜。

- 插入球面反射镜：

面类型等操作同上，只是Radius输入300，实验所用的球面反射镜焦距为150mm，曲率半径为300mm。

- 插入光栅：

面类型选择diffraction grating，材料输入MIRROR，Clear Edge等参数意义同透镜，参数“Lines/μm”为光栅每微米的刻线数。实验中所用光栅的刻线数为300/mm，所以该参数输入0.3，“diff order”为衍射级数，输入“1” ，Tilt About Y设为 180 ，因为这个闪耀光栅只有背面是有刻度的光栅而正面是一个平面镜。。。。，Tilt About X 设为90。

以下为背面的平面反射镜

- 插入后一个球面反射镜：

同上，不做赘述。

- 插入探测器（相当于实验中的CCD）

面类型选为“Detector Rectangle”，矩形探测器除了位置和转动外，还有X、Y方向半宽调解，以及“X pixels”“Y pixels”，XY方向的像素，像素越高，成像越清晰，材料栏空着。

- 探测成像结果

点击 分析-侦测器-Ray Trace/Dector control（及下图红色圈出部分）

清除侦测结果，然后跟踪（直接点击Clear&Trace），完毕后退出（点击Exit）。

点击 分析-侦测器-侦测器成像视窗(下图红色圈出部分)，得到分光结果。

下图为按Home放大后的结果（注意对准条纹后再放大）

光栅效果图：