光华楼805A室光学循环模拟题

补充实验5:光栅特性与激光波长

1. 以下讲法正确的是

A．光栅的透明区宽度为光栅的周期

B. 光栅的不透明区宽度为光栅的周期

C. 照在屏上同一点的这些衍射光都是同相位的光

D. 以上讲法都错误

2. 在光栅衍射实验中，若测得第二级衍射条纹的位置和屏幕中心（零级条纹所在处）相距150mm，光源波长为600.0nm，光源到衍射屏的距离为70cm，衍射屏到光栅的距离为90厘米，则此光栅的光栅常数为___

6-2牛顿环

1.牛顿环的应用非常广泛，以下错误讲法是

  - 牛顿环可以用来检验光学元件表面质量（好坏）

  - 牛顿环可以用来检验光学元件厚薄

  - 牛顿环可以用来测量球面曲率半径

  - 牛顿环可以用来测量光波的波长

2.在用干涉法测量头发丝直径的实验中，为使条纹间距尽可能的宽，以减小测量误差，则有效措施为：

A. 选用尽可能粗的头发丝，头发丝尽量置于上下两块玻璃的正中间；

B. 选用尽可能粗的头发丝，头发丝尽量置于远离上下两块玻璃接触点的位置；

C. 选用尽可能细的头发丝，头发丝尽量置于上下两块玻璃的正中间；

D. 选用尽可能细的头发丝，头发丝尽量置于远离上下两块玻璃接触点的位置。

补充实验6:光的偏振性和溶液旋光性的研究

1.在旋光溶液中,产生旋光现象的光一定要

A. 自然光

B. 偏振光

C. 激光

D. 以上都可以

2．两偏振片的透振方向之间的夹角为30°，透过起偏器的光的光强为I0，再透过检偏器的光的光强I.如果不考虑光的损耗,则I /I0为

A.4/3    B. 1/2    C. /2    D. 3/4

参考答案：补充实验5:光栅特性与激光波长   1. C    2.  7.3×10-3mm

6-2牛顿环:  1. B  2. D

补充实验6:光的偏振性和溶液旋光性的研究:  1. D  2. D