光栅特性与激光波长

实验步骤：

1．测量未知光波波长λ

半导体激光器与（贴有毫米方格纸）相距90厘米左右，打开激光电源，使激光照射在光屏中间（0刻度线）。调节激光器左右，上下调节螺丝，使反射后激光光束入射到激光器激光发射孔中。在距光屏75厘米左右地方放上光栅，调节光栅左右，上下调节螺丝，使反射后激光光束（中间最亮一点）入射到激光器激光发射孔中。注意：在屏上K=±3的光点尽量靠近屏的边缘。

在屏上读出K = 0、±1、±2、±3亮点位置，用米尺读出光栅到屏幕的距离L，并记录。将数据代入式(5)中，求出激光的波长λ，并给出波长的平均值和不确定度以及相对不确定度。

2．测量角色散率D

改变级次K，同时改变屏到光栅的距离L，对应测得亮点位置，并记录。

3．测量光栅常数d

给定激光器的波长（如氦氖激光器的波长为632.8nm）测量6组L和对应的X（K = 1级）值，用最小二乘法求出光栅常数及其不确定度以及相对不确定度。

4．把光栅放在眼前，直接观察日光灯、汞灯、钠灯。记录观察到的现象并进行分析。

5．若将两个光栅互相垂直（构成正交光栅）且依次放置在激光器之前，此时激光束穿透光栅后，在屏幕上的衍射图样如何？说明其原因。

6．保持L的距离不变，若将激光束斜入射到光栅的表面，观察各相应级次亮点位置的变化情况如何，并进行分析。

实验仪器调节示意图

# Text boxes

图1 激光器调节示意图

图2 光栅调节示意图