# 眼镜片（透镜）焦距的测量

注意事项：

1．不要用手接触透镜表面。

2．本告示牌供实验者阅读，所以不要在上面写字，更不能带出实验室。

实验步骤：

1．粗测远视眼镜片（凸透镜）的焦距

以墙作为成像屏，前后移动透镜，将远处物体（窗外的建筑物）清晰地成像在屏上。用钢尺测出凸透镜到像屏之间距离。估算出透镜的焦距。（有几位有效数字？）

2．用自准直法测量远视眼镜片（凸透镜）的焦距

在光源与反射镜之间放上物屏（有孔的屏），物屏靠近光源。物屏与反射镜之间放上凸透镜。移动凸透镜直到在像屏上看到清晰的像。记录凸透镜的位置。

3．用二次成像法测量远视眼镜片（凸透镜）的焦距

在光具座上放上物屏与像屏，并使物屏与像屏之间距离大于4倍的凸透镜的焦距（粗测时的焦距）。保持物屏与像屏之间距离不变，移动凸透镜，分别记录在像屏上清晰地成放大像与缩小像时所对应的凸透镜位置。多次测量，计算凸透镜的焦距与不确定度（A类 ）

4．用测得的远视片（凸透镜）的焦距值，测量近视眼镜片（凹透镜）的的焦距

在物屏与反射镜之间放上凸透镜。移动凸透镜直到在像屏上看到清晰的缩小的像。记录像屏的位置。在凸透镜与像屏之间放上凹透镜，移动像屏，当在像屏上看到清晰的放大像时，记录此时像屏与凹透镜的位置。

由于凸透镜与凹透镜同时放在光具座上组成的组合透镜在像屏上成像较暗。且清晰的像也较难找到。也可以用以下方法。

因为不记录物屏位置，所以可以用光源灯丝成像来代替物屏成像。同时先做凸透镜与凹透镜组成的组合透镜成像（像屏放在光具座的另一端），再做凸透镜成像。

# 附：眼镜片（透镜）焦距的测量记录（供参考）

1．粗测远视眼镜片（凸透镜）的焦距

2．用自准直法测量远视眼镜片（凸透镜）的焦距

| 序号 | 物屏位置/ mm | 透镜位置/ mm | 焦距/ mm | 焦距平均值/ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ******* | ******* | ********** |
| 2 | ******* | ******* | ******* |  |
| 3 | ******* | ******* | ******* |  |
| 4 | ******* | ******* | ******* |  |
| 5 | ******* | ******* | ******* |  |

A类不确定度         mm                 mm

3．用二次成像法测量远视眼镜片（凸透镜）的焦距

m m

| 序号 | 透镜位置1/mm | 透镜位置2/ mm | d /mm | 焦距/ mm | 焦距平均值/ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | *********** | **** | ******* | ********** |
| 2 | ******* | *********** | **** | ******* |  |
| 3 | ******* | *********** | **** | ******* |  |
| 4 | ******* | *********** | **** | ******* |  |
| 5 | ******* | *********** | **** | ******* |  |

A类不确定度         mm                      mm

4．测量近视眼镜片（凹透镜）的的焦距

| 序号 | 凸透镜成像位置/mm | 组合（凸与凹）透镜成像位置/ mm | 凹透镜位置/mm | 焦距/ mm | 焦距平均值/ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ************** | ****** | ******* | ***** |
| 2 | ******* | ************** | ****** | ******* |  |
| 3 | ******* | ************** | ****** | ******* |  |
| 4 | ******* | ************** | ****** | ******* |  |
| 5 | ******* | ************** | ****** | ******* |  |

A类不确定度         mm                      mm