牛顿环

注意事项：

- 本告示牌供实验者阅读，所以不要在上面写字，更不能带出实验室。

- 手不要触摸牛顿环仪透镜表面。不要拆卸牛顿环仪。

- 如果牛顿环仪透镜表面受到污染，可用镜头纸轻轻擦拭。

本学期做牛顿环实验内容：

- 测量平凸（凹）透镜的曲率半径。（牛顿环仪由平面玻璃与透镜组成）

- 用光的干涉法，利用两块平面圆玻璃测量细铜丝丝的直径。

实验前预习内容

1．仔细阅读牛顿环讲义中实验原理。

2．阅读沈元华编基础物理实验书中87页读数显微镜部分内容。

1. 测量透镜曲率半径

实验步骤：

1）调节：把牛顿环仪放在读数显微镜平台上，调节物镜，在显示屏上看到清晰的牛顿环条纹。（计算机操作见附页电子目镜使用介绍）

2）定环数（给牛顿环编号）：转动读数鼓轮。将镜筒左右来回移动，观察是否能看到牛顿环左右两边环（大约20个环）的条纹都很清晰。如果左边清晰，右边不清晰，可能是光照不好。轻轻向左（为什么？）移动钠灯，使光照均匀。以中心一环（能够确定的圆环）为第一环，向左右两边编号，如图2。

3）读数：转动鼓轮，从牛顿环左边第二十环开始向右读数，十字准线对准黑条纹中间。中途不要倒退。读数示意如图3所示。按记录表格要求填入数据。

4）实验数据记录（k=6,7,8,9,…20）。注意：不要把数据填入告示牌的表格中。，

表1测量平凹透镜的曲率半径（供参考）

| 环序m | x1/mm | x2/mm | xm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ***** | ***** |  |  |  |  |
| 19 | ***** | ***** |  |  |  |  |
| 18 | ***** | ***** |  |  |  |  |
| 17 | ***** | ***** |  |  |  |  |
| 16 | ***** | ***** |  |  |  |  |
| 10 | ***** | ***** |  |  |  |
| 9 | ***** | ***** |  |  |  |
| 8 | ***** | ***** |  |  |  |
| 7 | ***** | ***** |  |  |  |
| 6 | ***** | ***** |  |  |  |

注：x1为弦长xm左端位置读数

x2为弦长xm右端位置读数

弦长xm=|x1- x2|

n= m-10

k=m- n=10

波长λ为589.3nm

2．测量细铜丝的直径

实验步骤：

1）干涉法测量如图4所示，细铜丝直径

上式中n为条纹数，λ为波长，l为两干涉条纹间距，L为测量物到两透镜接触端之间的距离。

a)测十个连续干涉黑条纹间距总和10l（即第m个黑条纹到第m+10黑条纹间距, m为任意值），如图5。除10得每一条纹平均间距l。

b)用直尺(或读数显微镜)直接测细铜丝位置（L1）与两玻璃接触顶端处（L2）之间的间距L。

c)用公式计算出细铜丝直径h。

表2干涉法细铜丝直径测量（供参考）

| λ/nm | L1/mm | L2/mm | L/mm | 10 l左/mm | 10l右 /mm | l/mm | h干涉/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

2) 直接用数字式千分尺测量细铜丝直径

h直接=             /mm

# Text boxes

图1 实验装置

图2 环序编号与读数示意图

图3 读数示意图

图4干涉法测量细铜丝直径

图５干涉条纹测量示意图