用matlab研究声学现象

作者：缪琰（0419083） 指导老师：俞熹

摘要：

matlab是一种用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。使用 MATLAB，您可以较使用传统的编程语言（如C、C++和Fortran）更快地解决技术计算问题。

matlab的应用范围非常广，包括信号和图像处理、通讯、控制系统设计、测试和测量、财务建模和分析以及计算生物学等众多应用领域。附加的工具箱（单独提供的专用matlab 函数集）扩展了matlab环境，以解决这些应用领域内特定类型的问题。

matlab提供了很多用于记录和分享工作成果的功能。可以将您的matlab代码与其他语言和应用程序集成，来分发您的matlab算法和应用。

## 主要功能

- 此高级语言可用于技术计算

- 此开发环境可对代码、文件和数据进行管理

- 交互式工具可以按迭代的方式探查、设计及求解问题

- 数学函数可用于线性代数、统计、傅立叶分析、筛选、优化以及数值积分等

- 二维和三维图形函数可用于可视化数据

- 各种工具可用于构建自定义的图形用户界面

- 各种函数可将基于matlab的算法与外部应用程序和语言（如C、C++、Fortran、Java、COM以及Microsoft Excel）集成

matlab在计算科学，自然科学，社会科学等多方面都有很多应用，本文以matlab为工具，主要研究它在处理语音信号方面的应用。

关键词：语音信号 matlab 音叉 受迫共振 傅立叶变换  数字滤波器

目录

一、音叉振动与共振

1.1 音叉介绍

1.2 音叉基本性质

二、傅立叶变换

2.1 简介

2.2 离散傅立叶变换（DFT）

2.3 快速傅立叶变换（FFT）

2.4 用FFT变换处理声音信号

2.5 FFT变换的其它应用

三、数字滤波器

3.1 滤波器简介

3.2 数字滤波器原理

3.3 模拟滤波器的技术指标

3.4 理想滤波器分类

3.5 滤波器的设计

3.6 对音频文件进行滤波处理

四、结束语

参考文献

正文：

一、音叉振动与共振：

1.1 音叉介绍：

音叉(tuning fork)是呈“Y”形的钢质或铝合金发声器，各种音叉可因其质量和叉臂长短、粗细不同而在振动时发出不同频率的纯音。音叉可用于钢琴的调音，用音叉取标准音是钢琴调律过程中十分重要的环节之一，它关系到一台钢琴各键音处在什么音高位置上。

1.2 音叉基本性质：

音叉系统在周期性外力（）作用下发生振动，其振动系统满足下列运动微分方程：

式中：———阻尼常数；

———音叉系统的固有圆频率；

———振动系统的质量，其中m为双臂的质量，为质量块的质量；

———强迫力的振幅；

———强迫力的圆频率!

在阻尼较小的情况下，上述方程的解为

式中：第一项是一个减幅振动；第二项是一个等幅振动! 当达到稳定状态后其振动表达式为：

式中

当=时，振幅A出现极大值，此时达到共振。

二、傅立叶变换：

2.1 简介：

傅立叶变换式信号分析和处理的重要工具。有限长序列作为离散信号的一种，在数字信号处理中占有极其重要的位置。对于有限长序列，离散傅立叶变换不仅在理论上有着重要的意义，而且有快速计算的方法——快速傅立叶变换。所以在各种数字信号处理的运算方法中越来越起到核心的作用。

所谓傅立叶变换就是以时间为自变量的“信号”与频率为自变量的“频谱”函数之间的某种变换关系。这种变换同样可以应用到其他各种有关物理或数学的问题中，并可以采用其他形式的变量。当自变量“时间”或“频率”需连续形式和离散形式的不同组合，就可以形成各种不同的傅立叶变换对。

2.2 离散傅立叶变换（DFT）

散傅立叶级数变换是周期序列，有N个独立的数值，所以他的许多特性可以通过有限长序列沿拓来得到。对于一个长度为N的有限长序列x（n），也即小（n）只在0～（N-1）各点上有非零值，即

把序列x（n）以N为周期进行周期沿拓得到周期序列，则有

所以，有限长序列x（n）的离散傅立叶变换（DFT）为

逆变换为

2.3 快速傅立叶变换（FFT）

快速傅立叶变换（FFT）并不是与DFT不同的另外一种变换，而是为减少DFT计算次数的一种快速有效的算法。这种快速有效的算法，主要是利用了下面两个特性使长序列的DFT分解为更小点数的DFT所实现的。

- 利用的对称性使DFT运算中有些项合并

- 利用的周期性和对称性使长序列的DFT分解为更小点数的DFT

快速傅立叶变换（The Fast Fourier Transform,FFT）是离散傅立叶变换（Discrete Fourier Transform,DFT）的一种快速算法，它是库利（Cooley）和图基（Tukey）于1965年提出的。FFT使DFT的次数由N^2减少到Nlog2(N)次，使DFT应用于实际变为现实，使DFT进一步得到完善。1976年，S.Winograd等人提出一种新算法：Winograd快速变换（Winograd Fast Fourier Transform Algorithm），该算法是基于中国剩余定理提出的，比FFT的运算速度更快。 
对FFT作下面三点说明： 
1.FFT是通过DFT运算中存在对称性和周期性而做的化简。 
2.FFT可以通过对时间参量或者频率参量不断分解为奇偶表达式，再做进一步改进，分别称为时间抽取法和频率抽取法。 
3.matlab给出的FFT介绍实际是DFT的表达式，未作DFT向FFT的简化过程说明，但计算过程内核是FFT

2.4 用FFT变换处理声音信号

由于matlab是以矩阵的形式组织数据的，对于单声道的语音数据在MATLAB中是一维数组。Matlab中有2个处理。wav格式语音的函数，一个是将.wav语音流文件转换为数组格式数据的函数wavread()，另一个是将数组格式数据转换为.wav语音流文件的函数wavwrite()。

windows自带的录音机软件可以录制较短的音频文件，文件后缀名为.wav，也可以用mp3录制。对于其它后缀的音频文件可以利用音频格式转换软件，将文件转换为wav。利用matlab对该类文件可以进行FFT变换，获得音频信号在时域上的图像，进而作进一步的分析。

首先对音叉A和音叉B的声音信号进行分析：

在matlab中输入如下程序：

[y,Fs,bits]=wavread('file name');

y=y(:,2); sigLength=length(y);

Y = fft(y,sigLength);

Pyy = Y.* conj(Y) / sigLength;

halflength=floor(sigLength/2);

f=Fs*(0:halflength)/sigLength;

figure;plot(f,Pyy(1:halflength+1));xlabel('Frequency(Hz)');

t=(0:sigLength-1)/Fs;

figure;plot(t,y);xlabel('Time(s)');

一个固定频率音叉一旦起振后，它将以基频振动而无谐频振动,音叉的双臂是对称的，以至双臂的振动是完全反向的，对中心杆始终都有等值反向的作用力，中心杆的净受力为零而不振动，因而紧紧握住中心杆是不会引起振动衰减的。从音叉振动的波形图中，我们可以很直观的看到音叉的振动规律，两个音叉的振动几乎是完全一样的，所以两个音叉叉可能发生共振。当音叉发生共振时，其能量衰减明显变快。

2.5 FFT变换的其它应用：

傅立叶分析是信号处理很重要的一个基本工具，在快速傅立叶变换出现后，傅立叶分析被广泛用于滤波、频谱分析和功率分析上。进行声谱分析时，使用一维离散快速傅立叶变换函数FFT， matlab具有结果可视化功能，提供原始信号，声图和功率谱.再经过统计分析，找出发声规律。

字母a的波形图，频谱图，倒谱图

字母b的波形图，频谱图，倒谱图

字母c的波形图，频谱图，倒谱图

三、数字滤波器:

3.1 滤波器简介：

滤波器是指用来对输入信号进行滤波的硬件和软件.所谓数字滤波器，是指输入、输出均为数字信号，通过一定运算关系改变输入信号所含频率成分的相对比例或者滤除某些频率成分的器件，在数字信号处理中占有及其重要的地位。

数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性，可分为两种，即无限长冲激响应(IIR)滤波器和有限长冲激响应函数(FIR)滤波器鉴于篇幅有限，我们通常用的数宇滤波器属于选频滤波器.数宇滤波器的传输函数由幅频和相频组成。选频滤波器的技术要求由幅频特性给出，相频一般不作要求，如果对输出波形有要求，则要考虑相频的技术指标，如语音合成等。一般情况下，研究幅频特性用IIR滤波器即可，如果研究相频特性，则需要用线性相位数字滤波器，一般情况下FIR滤波器即可。

3.2 数字滤波器原理：

对于数字滤波器, 设滤波器的单位脉冲为,

输入信号为, 则对的滤波计算为

或用差分方程描述

所以滤波器的特性是由或决定的.

以后将看到, 滤波器设计过程为, 由滤波器的要求, 去决定或(即).从滤波器设计的历史变化过程来看, 是先有模拟的,然后才有数字滤波器.

3.3 模拟滤波器的技术指标

通常是给出频域指标(关于通带中心频率幅度的衰减率)

dB,

对于低通来说,其中,其它.

然后去定的参数.

3.4 理想滤波器分类

(1)低通滤波器

(2)高通滤波器

(3)带通滤波器

(4)带阻滤波器

3.5 滤波器的设计：

经典设计法只限于几种标准的低通、高通、带通和带阻滤波器，对于具有任意形状或者多频带滤波器设计则无能为力.针对这一问题，MATLAB提供了yulewalk函数，使用最小二乘法拟合给定的频率，使设计的滤波器达到期望的频率特性，这就是直接设计法.

IIR滤波器的设计步骤：

(1)将给定的数字滤波器的性能指标，按某一变换(映射)规则转换成相应的模拟滤波器性能指标。

(2)如果要设计的不是数字滤波器，则还需要将步骤(l)中变换所得到相应的(高通，带通，带阻)模拟滤波器性能指标变换成模拟低通滤波器的性能指标。这是因为模拟低通滤波器才有图形和表格可以利用。

(3)用所得到的模拟低通滤波器的性能指标，利用某种模拟

滤波器逼近方法，设计并查表求得此模拟低通滤波器的系统函

数，以它作为设计数字滤波器的“样本气

(4)利用与步骤(1)，(2)中的同一变换规则，将此作为“样本”的模拟原型低通滤波器的系统函数最终变换成所需的数字各型滤波器的系统函数H(z).

FIR滤波器单位脉冲响应是有限长的，系统必定稳定，且可以做成严格的线性相位，故

在图像处理、数据传输等需要信道具有线性相位特性的场合应用广泛。FIR滤波器的设计方法有许多中，如窗函数设计法、频率取样法和最优化设计法等

3.6 对音频文件进行滤波处理：

以音叉A的振动为素材，对音频文件进行滤波。

周围环境噪声为特定频率的周期噪声，频率为50Hz。利用matlab设计一个IIR型高通滤波器，程序如下：

[k,Fs,bits]=wavread('file name.wav'); 
k=k(:,1); 
y_temp=k(1:90000); 
dfactor=3; 
y=decimate(y_temp,dfactor); 
[b,a] = butter(10,70/(Fs/(dfactor*2)),'high'); 
y=filter(b,a,y); 
y=interp(y,dfactor); 
sigLength=length(y); 
Y = fft(y,sigLength); 
Pyy = Y.* conj(Y) / sigLength; 
halflength=floor(sigLength/2); 
f=Fs*(0:halflength)/sigLength; 
figure;plot(f,Pyy(1:halflength+1));xlabel('Frequency(Hz)'); 
sigLength=length(y_temp); 
Y = fft(y_temp,sigLength); 
Pyy = Y.* conj(Y) / sigLength; 
halflength=floor(sigLength/2); 
f=Fs*(0:halflength)/sigLength; 
figure;plot(f,Pyy(1:halflength+1));xlabel('Frequency(Hz)'); 
t=(0:sigLength-1)/Fs; 
figure;plot(t,y,t,y_temp);xlabel('Time(s)'); 
wavplay(y,Fs);

经过滤波后的音叉声音杂音减少，更加清脆.

四、结束语

Matlab利用计算机的优势，将多种信号转化为数字信号，比传统实验方法更加迅速准确，在操作性上也有很大提升。除了数字信号变换和滤波的功能外，matlab还具有很强大的图像处理功能，数学计算功能等。

参考文献：

黄文梅等编 《信号分析与处理——matlab语言及应用》 国防科技大学出版社  2000年

薛年喜编 《matlab在数字信号处理中的应用》 清华大学出版社  2008年

李南南等编《matlab7简明教程》 清华大学出版社 2006年

陈桂明等编《应用matlab语言处理数字信号与数字图像》 科学出版社 2000年

漆安慎《力学》 高等教育出版社 1997年

马大猷《现代声学理论基础》科学出版社 2005年