WE6800通讯协议

1  压缩BCD码格式

由PC机送出一个字符’R’（0X52）﹐本数显箱在接收了一个’R’后﹐马上回送17个字节给PC机。这17个字节如下﹕

Byte 1st﹕Head =0x0fe (十六进制值)。

Byte 2nd﹕符号位

位5-7=0﹕保留

位4﹕0（表示公制mm）﹐1（表示英制inch）。

位3=0﹕保留

位2﹕Z 轴符号位﹐0表示”+”﹐1表示”-“。

位1﹕Y 轴符号位﹐0表示”+”﹐1表示”-“。

位0﹕X 轴符号位﹐0表示”+”﹐1表示”-“。

Byte 3rd: 状态位

位7-3=0﹕保留

位2:  Z轴状态﹐ 0表示OK﹐1表示ERROR。

位1:  Y轴状态﹐ 0表示OK﹐1表示ERROR。

位0:  X轴状态﹐ 0表示OK﹐1表示ERROR。

Byte 4th-7th: X轴的值﹐采用压缩BCD码格式即

X-value = B4 + B5 *102+B6*104+B7*106

例如﹕设X轴的值为 1234.567

那么 B4=0X67, B5 = 0X45 ﹐B6 = 0X23 , B7=01

注﹕ B4指第4个BYTE, B5指第5个BYTE

Byte 8th-11th: Y轴的值。也采用压缩BCD码格式即

Y-value = B8 + B9 *102+B10*104+B11*106

Byte 12th-15th: Z轴的值﹐同样采用压缩BCD码格式即

Z-value = B12+B13*102+B14*104+B15*106

Byte 16th-17th: 保留

注意﹕

- 不要关心不存在的轴的数值﹐例如﹕

如果Byte 8th-11th 是Y-value的值﹐则 4th -7th 和12th -15th 不使用。

- B4: 是指第4字节。其它类似。

- 从B4 TO B17是压缩BCD码格式。

- 每个字节中，字长8位，起止位各一位，无奇偶校验。

2 压缩BCD格式举例

下面举例说明该十七字节中内容如何生成。

设三个数轴X﹑Y﹑Z轴其中﹕ x=-3.509, y=123.478, z=250.465。

1. 因为x为负数﹐其它轴的值为正数﹐所以Byte 2nd各位值如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

位4﹕0 (公制 mm)

位3﹕0 (保留)

位2﹕0 (表示Z轴值为正数)

位1﹕0 (表示Y轴值为正数)

位0﹕1 (表示X轴值为负数)。

2.  Byte 3th:,  没有ERROR信号

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Byte 4th-7th是X轴的值

现在把X轴的值分解取出各位上的数分别为3﹐5﹐0﹐9﹐低位0和9存储在Byte 4th,高位3和5存储在Byte 5th中。以下各图下方的标示中的数字（如百分位﹑个位等）仅适用于本例。

Byte 4th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Byte 5th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Byte 6th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Byte 7th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Byte 8th-11th是Y轴的值

将Y轴的值分解取出各位上的数分别为1﹐2﹐3﹐4﹐7﹐8﹐低位7和8存储在Byte 8th中﹐3和4存储在Byte 9th中﹐1和2存储在Byte 10th中。

Byte 8th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Byte 9th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Byte 10th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Byte 11th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Byte 12th-15th是Z轴的值

将Z轴的值分解取出各位上的数分别为2﹐5﹐0﹐4﹐6﹐5﹐低位6和5存储在Byte 12th中﹐0和4存储在Byte 13th中﹐2和5存储在Byte 14th中。

Byte 12th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Byte 13th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Byte 14th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Byte 15th的各位情况如下﹕

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Byte 16th和17th保留

7. 当单位为mm(毫米)时﹐小数字数是3位﹐单位为inch(英寸)时﹐小数位数是4位。

8. 以上介绍的十七字节的内容归纳如下﹕

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 0feH | 0 1H | 00H | 09H | 35H | 00H | 00H | 78H | 34H | 12H | 00H | 65H | 04H | 25H | 00H | 00H | 00H |

9. 本系统中绝对值公制最大显示9999.999﹐英制最大显示999.9999。

# Text boxes

表示公制单位mm(毫米)

值为1表示X轴为负数

X轴百分位上的数0

X轴千分位上的数9

X轴个位上的数3

X轴十分位上的数5

X轴百位上的数0

X轴十位上的数0

X轴万位上的数0

X轴千位上的数0

Y轴百分位上的数7

Y轴千分位上的数8

Y轴个位上的数3

Y轴十分位上的数4

Y轴百位上的数1

Y轴十位上的数2

Y轴万位上的数0

Y轴千位上的数0

Z轴百分位上的数6

Z轴千分位上的数5

Z轴个位上的数0

Z轴十分位上的数4

Z轴百位上的数2

Z轴十位上的数5

Z轴万位上的数0

Z轴千位上的数0